## Slide 1: 汽车车身制造技术
汽 车 车 身 焊 接 技 术 1

## Slide 2
一、什么是车身的焊接
通过加热或加压，或两者并用，使用或不使用填充材料，使连接件达到原子结合的加工方法，称为焊接。
在汽车制造中焊接生产具有批量大、生产速度快、自动化程度高、对被焊接零件的装配焊接精度要求高等特点，生产中广泛采用自动焊机和弧焊机器人工作站。

## Slide 3
焊接
熔焊
钎焊
焊接时，将焊件接头局部加热到熔化状态，不加压力，靠熔化金属冷却结晶成一体而完成焊接，如电弧焊、埋弧自动焊、气体保护焊等。
焊接时，必须对焊接接头施加压力（或同时加热）以完成焊接，如锻焊、电阻焊、冷压焊等。
采用比母材熔点低的金属材料作钎料，把钎料与焊件加热到高于钎料熔点而低于母材熔点的温度，使填充接头间隙并与母材相互扩散冷却结晶而形成接头。
压焊
二、焊接的分类

## Slide 4
三、汽车车身常用焊接方法

## Slide 5
1. 气体保护电弧焊
用外加气体作为电弧介质并保护电弧和焊接区的电弧焊方法，称为气体保护焊。常用的气体保护焊有氩弧焊和二氧化碳气体保护焊。
（1）氩弧焊
（a）钨极氩弧焊 （b）熔化极氩弧焊
氩弧焊的焊接过程
三、汽车车身常用焊接方法

## Slide 6
氩弧焊的优点: 氩弧焊可以进行各种空间位置的焊接，易于实现自动化和机械化
氩弧焊的缺点:氩气价格贵，设备较复杂，焊接成本高。
氩弧焊几乎可以焊接所有的金属，目前主要用于焊接不锈钢、耐热钢及容易氧化的铜、铝、镁、钛及其合金等。
1. 气体保护电弧焊
三、汽车车身常用焊接方法
（1）氩弧焊

## Slide 7: Thank You!