## Slide 1: 汽车车身制造技术
汽 车 车 身 焊 接 技 术 2

## Slide 2
二氧化碳气体保护焊简称CO2焊，它是利用CO2作为保护气体，以连续送进的焊丝为电极的焊接方法。
由于焊接采用CO2气体，因此成本低廉；焊接电流密度大，热量利用率高，因此生产效率高，焊接质量高。
焊缝成形差，飞溅大；烟雾较大，控制不当时焊缝中容易产生气孔；设备使用和维修不便。
优点:
缺点:
1. 气体保护电弧焊
三、汽车车身常用焊接方法
（2）二氧化碳气体保护弧焊

## Slide 3
电阻焊是利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热，将焊件加热到塑性变形或局部熔化的状态，再施加压力形成焊接接头的一种焊接方法。
2. 电阻焊
三、汽车车身常用焊接方法
电阻焊在车身制造中应用广泛，其中点焊生产效率高、成本低，占汽车车身焊接总工作量的60%以上。
电阻焊的应用

## Slide 4
四、 材料的焊接性能
1. 焊接性的概念
焊接性是指金属材料在一定的焊接工艺条件下获得优质焊接接头的难易程度，其代表了金属材料对焊接加工的适应性。
2. 碳钢及合金钢的的焊接性
（1）低碳钢的焊接性
（2）中、高碳钢的焊接性
（3）合金钢的焊接性
（4）有色金属的焊接性

## Slide 5: Thank You!