## Slide 1
任务1.2工业机器人滑台移动及工具快换——任务要求、任务分析
工业机器人应用技术

## Slide 2
任务要求
滑台作为工业机器人的扩展轴，可以有多种驱动方案，本项目中的滑台依靠伺服电机进行驱动，有效行程为760mm，扩大了工业机器人的运动工作空间，可以配合更多的功能单元完成复杂的工艺流程。滑台的运动参数信息，如速度、位置等，由工业机器人控制器通过远程I/O信号传输给执行单元的PLC控制器，从而控制伺服电动机实现线性运动。滑台部分的流程控制信号由远程I/O模块通过工业以太网与总控单元实现交互。
本任务利用硬件设备，对滑台进行0至760mm之间的移动作业，调试目标位置1为150mm，即机器人工具抓取位。在完成执行单元PLC功能编程、规划了解机器人与PLC通信的基础上，对工业机器人进行编程，实现滑台自动运动控制和工具快换作业，任务所需软硬件如表所示。

## Slide 3
任务要求
具体要求如下：
（1）伺服滑台可以进行定位（0—760 mm)、定速（20mm/s）的运动。
（2）对编制后的程序进行调试，调试速度为20mm/s，调试目标位置为150mm，进行夹爪工具安装，夹爪工具安装完毕后，机器人返回原点。
（3）机器人返回原点后，再次移动至快换工具台（150mm），放置夹爪工具，当夹爪工具放置完成后，机器人再返回原点。

## Slide 4
任务分析
通过机器人与PLC通信的方式实现对滑台的运动控制，使滑台既可以回原点(伺服定位运动前提)，也可以按照一定的速度运动至某一特定点，或者手动控制滑台在一定的参数范围内自由运动。该任务需要PLC、工业机器人两个控制器协调配合，任务分配如下：
1.PLC控制系统任务
滑台由总控单元PLC_1程序进行控制，实现滑台手动控制前进、后退、回原点、定位运动。其中，导轨的有效调节长度为760mm，PLC的运动参数及运动触发信号全部由机器人提供，参数的设定及运动控制均可通过机器人示教器进行操作。具体要求如下:
（1）当滑台运动至限位点时，系统可以进行自复位，并可执行反向操作。
（2）机器人从原点位置定位移动至150mm处，进行工具夹爪的抓取，抓取后返回原点移动时，滑台到位后，再次定位移动至150mm处，进行夹爪工具的放置，最终机器人返回原点，停止运动。
（3）速度上限值为25mm/s。
2.工业机器人控制系统任务
工业机器人发出滑台移动的位置、速度以及启动信号，滑台移动至位后接收PLC信号，完成滑台移动，等待下一次运动。

## Slide 5
任务分析
任务动作流程图

## Slide 6
匠心筑梦 智造未来
本任务结束