## Slide 1
任务1.2工业机器人滑台移动及工具快换——任务实施
工业机器人应用技术

## Slide 2
任务实施
通过机器人与PLC进行硬件通信连接，
由工业机器人发送信号DO-29，PLC收到
信号I9.1后实现滑台手动控制前进、发送
信号DO-30，PLC收到信号I9.2实现滑台
手动控制后退、工业机器人发送信号
DO-28，PLC收到信号I9.0后实现滑台回
原点。
1.通信逻辑

## Slide 3
任务实施
（1）机器人远程I/O端子参数如表所示。
2.I/O信号分配

## Slide 4
任务实施
具体操作步骤：步骤1
1）单击左上角“下拉”箭头
2）单击“配置”
2.I/O信号分配

## Slide 5
任务实施
步骤2
1）单击“DeviceNet Device”
2）单击“添加”
2.I/O信号分配

## Slide 6
任务实施
步骤3
1）在使用来自模板的值中选择“DeviceNet Generic Device”
2）单击“添加”
2.I/O信号分配

## Slide 7
任务实施
步骤4
按照表I/O分配表设置机器人远程I/O 信号板。重启示教器
2.I/O信号分配

## Slide 8
任务实施
配置机器人与PLC I/O信号如表所示
2.I/O信号分配
名称 | 类型 | 地址 | I/O模块 | 功能
ToPPosition | DO | 0-7 | DN_Generic | 滑台位置(0-760mm)
ToPHome | DO | 8 | DN_Generic | 滑台回原点
ToPForward | DO | 9 | DN_Generic | 滑台前进
ToPBackward | DO | 10 | DN_Generic | 滑台后退
ToPServoMode | DO | 11 | DN_Generic | 滑台运动模式
ToPServoStop | DO | 12 | DN_Generic | 滑台停止
FrPServoArrive | DO | 15 | DN_Generic | 滑台到位

## Slide 9
任务实施
具体机器人远程I/O信号在示教器中配置的过程步骤如下：
2.I/O信号分配
步骤 | 操作说明 | 示意图
1 | （1）单击左上角“下拉”箭头 （2）单击“配置” （3）单击“Signal” （4）单击“添加” | 
2 | 在Type of Sinal中选择“Digital Output” | 

## Slide 10
任务实施
2.I/O信号分配
步骤 | 操作说明 | 示意图
3 | Assigned to Device中选择“DN_Generic” | 
4 | Device Mapping中选择“8”，重启示教器 | 

## Slide 11
任务实施
3.PLC信号配置
变量名 | 变量类型 | 地址
轴_1_HighHwLimitSwitch | Bool | %I0.0
轴_1_归位开关 | Bool | %I0.1
轴_1_LowHwLimitSwitch | Bool | %I0.2
轴_1_DriveReady | Bool | %I0.4
轴_1_DriveAlm | Bool | %I0.5
目标位置参数 | Byte | %IB8
伺服回原点 | Bool | %I9.0
伺服正转 | Bool | %I9.1
伺服反转 | Bool | %I9.2
伺服手/自动模式 | Bool | %I9.3
伺服停止 | Bool | %I9.4
速度参数 | Word | %IW64
轴_1_脉冲 | Bool | %Q0.0
轴_1_方向 | Bool | %Q0.1
轴_1_复位 | Bool | %Q0.2
轴_1_启动驱动器 | Bool | %Q0.3
滑台到位 | Bool | %Q0.4
上升沿中间量 | Bool | %M50.0
（1）PLC的I/O端子参数

## Slide 12
任务实施
3.PLC信号配置
（2）（2）PLC设备组态过程，步骤如下：
步骤 | 操作说明 | 示意图
1 | （1）单击博途编程软件 （2）创建新项目，输入项目名称工业机器人滑台移动作业 （3）单击“创建” | 
2 | （1）选择“添加新设备” （2）单击“控制器” （3）选择合适的 CPU型号，输入设备名称“PLC_1” | 

## Slide 13
任务实施
3.PLC信号配置
步骤 | 操作说明 | 示意图
3 | （1）在项目树中单击“PLC_1” （2）单击“工艺对象” （3）双击“新增对象”，将打开添加新增对象对话框 | 
4 | （1）打开运动控制 （2）选择S7-1200运动控制文件夹，选择 “TO_PositioningAxis” | 

## Slide 14
任务实施
3.PLC信号配置
步骤 | 操作说明 | 示意图
5 | （1）在名称输入框中输入轴名称“X轴”，要更改自动分配的数据块编号 | 
6 | （1）单击“驱动器” （2）选择“PTO”(脉冲A和方向B) （3）“脉冲输出”选择Q0.0，方向输出选择Q0.1 | 

## Slide 15
任务实施
3.PLC信号配置
步骤 | 操作说明 | 示意图
7 | （1）单击“机械” （2）电机每转脉冲数“1310”，每转位移“10.0”mm | 
8 | （1）单击“位置限制” （2）启用“硬限位开关”和“软限位开关” | 

## Slide 16
任务实施
3.PLC信号配置
步骤 | 操作说明 | 示意图
9 | （1）单击“常规” （2）最大转速设置为“40.0”mm/s | 
10 | （1）单击“急停” （2）急停减速时间设置为“0.5”s | 

## Slide 17
任务实施
3.PLC信号配置
步骤 | 操作说明 | 示意图
11 | （1）单击“主动回原点” （2）“输入归位开关”选择I0.1 （3）接近/回原点方向选择“负方向” （4）参考的“归位开关一侧”选择“上侧” | 
12 | 设置主动回原点后，被动回原点不用设置 | 

## Slide 18
任务实施
3.PLC信号配置
步骤 | 操作说明 | 示意图
13 | 选择“调试”按钮 | 
14 | 单击“激活轴” | 

## Slide 19
任务实施
3.PLC信号配置
步骤 | 操作说明 | 示意图
15 | 启用“轴调试” | 
16 | 选择“点动”按钮 | 

## Slide 20
任务实施
4.PLC与机器人的滑台移动作业程序
（1）PLC参考程序
开博途软件编辑器，单击“添加新块”，新建PLC_1函数块FB1（Axis_Control）
1）主程序（OB1）中，调用FB1

## Slide 21
任务实施
4.PLC与机器人的滑台移动作业程序
2）伺服收到回原点信号后，开始启动伺服电机，回到原点（0mm）

## Slide 22
任务实施
4.PLC与机器人的滑台移动作业程序
3）将0-25mm/s的速度转化为伺服驱动器识别速度

## Slide 23
任务实施
4.PLC与机器人的滑台移动作业程序
4）将0-760mm位置转化为伺服驱动器识别位置

## Slide 24
任务实施
4.PLC与机器人的滑台移动作业程序
5）确定原点后，根据机器人输入位置，伺服电机安装绝对位置进行运动

## Slide 25
任务实施
4.PLC与机器人的滑台移动作业程序
6）机器人手动模式下，正向点动和反向点动

## Slide 26
任务实施
4.PLC与机器人的滑台移动作业程序
7）滑台到位后，返回信号给机器人

## Slide 27
任务实施
4.PLC与机器人的滑台移动作业程序
8）滑台超过限位后，报警信号反馈给PLC，1秒后清除报警信号

## Slide 28
任务实施
4.PLC与机器人的滑台移动作业程序
9）报警信号清除后，清除复位信号

## Slide 29
任务实施
4.PLC与机器人的滑台移动作业程序
10）滑台收到停止信号后，马上暂停运动

## Slide 30
任务实施
4.PLC与机器人的滑台移动作业程序
（2）机器人参考程序

## Slide 31
任务实施
4.PLC与机器人的滑台移动作业程序

## Slide 32
任务实施
4.PLC与机器人的滑台移动作业程序

## Slide 33
任务实施
5.滑台移动运行调试
运行机器人及PLC程序，观察机器人及滑台的具体执行动作，如果能够完成任务目标，并且按照指定逻辑进行分析，则程序无误，否则需要对程序进行微调，直至程序无误。

## Slide 34
匠心筑梦 智造未来
本任务结束