## Slide 1
任务2.2汽车轮毂智能仓储取放料
——任务实施
工业机器人应用技术

## Slide 2
任务实施
仓储单元的直接控制者和反馈信号接收者是总控单元的PLC_1。仓位托盘的推出与缩回均由外部信号控制，在系统中机器人作为上位机发出这些"外部信号"。由于指令发出和反馈接收的主体不同，这就需要机器人与PLC进行通信来保证与仓储单元之间的信息互通。
如图所示，要推出／缩回一个仓位，机器人与仓储单元的通信关系分为以下三个过程：
（1）检知反馈过程：料仓中的物料传感器将物料检知信号传输至PLC,PLC 再将该信号发送至机器人。通过此过程，机器人即可得知仓储单元所有仓位的物料状态。
（2）托盘推出／缩回过程：机器人经过逻辑判定后，向PLC发送需要推出／缩回的仓位编号。PLC自身解析该信号之后，控制对应仓位的气缸动作，使托盘推出／缩回。
（3）到位反馈过程：托盘推出到位后，气缸端部的磁感应开关将检知到该到位信号，并将此信号传输至PLC，PLC再将该信号发送至机器人。
1.通信逻辑

## Slide 3
任务实施
1.通信逻辑

## Slide 4
任务实施
2.I/O信号分配
机器人硬件通信设备 | 机器人信号 | 功能描述 | 类型 | 对应PLCI/O点 | 对应PLC硬件设备
机器人远程I/O NO.2 FR1108 1～6通道口 | FrPGogStorageHub1 | 1号料仓有料 | Bool | Q17.0 | 总控单元PLC远程I/O No.6 FR2108 1～6通道口
 | FrPGogStorageHub2 | 2号料仓有料 | Bool | Q17.1 | 
 | FrPGogStorageHub3 | 3号料仓有料 | Bool | Q17.2 | 
 | FrPGogStorageHub4 | 4号料仓有料 | Bool | Q17.3 | 
 | FrPGogStorageHub5 | 5号料仓有料 | Bool | Q17.4 | 
 | FrPGogStorageHub6 | 6号料仓有料 | Bool | Q17.5 | 
机器人远程I/O N0.1 FR1108 1～8通道口 | FrPStorageArrive | 仓位推出到位 | Byte | QB16 | 总控单元PLC远程I/O No.5 FR2108 1～8通道口
机器人远程I/O N0.5 FR2108 2～4通道口 | ToPStroageOut | 推出/缩回 对应编号的仓位 | Gro | I18.1～ I18.3 | 总控单元PLC远程I/O No.3 FR1108 2～4通道口
（1）机器人与PLC I/O 信号

## Slide 5
任务实施
2.I/O信号分配
（2）PLC I/O 信号
序号 | PLC I/O点 | 功能描述 | 对应硬件(数量)
1 | I4.0～I4.5 | 1～6号料仓产品检知 | 物料传感器(6)
2 | I5.0～I5.5 | 1～6号料仓推出检知 | 气缸到位传感器(6)
3 | Q4.0～Q4.5 | 1～3号料仓指示灯 | 料仓指示灯(12)
4 | Q5.0～05.5 | 4～6号料仓指示灯 | 
5 | Q6.0～Q6.5 | 推出1～6号仓位 | 气缸(6)

## Slide 6
任务实施
3.GSD文件的安装
ProfiNet设备的特性均在管理通用站描述文件（GSD)中具体说明,该文件用XML语言来描述ProfiNet部件,其中主要包含设备名称、ID号、IP地址等ProfiNet部件的功能和对象方面的信息。针对不同的I/0设备,会有不同的GSD文件。使用基于GSD的组态工具可将不同厂商生产的设备集成在同一总线系统中。当PLC与第三方的远程I/O模块通信时,需要安装GSD文件。安装成功后,在可组态的硬件目录中即可显示设备。GSD文件由对应的设备厂商提供,具体安装步骤如下：
（1）在菜单栏的“选项”中选择“管理通用站描述文件（GSD）”。
（2）在弹出的对话框“...”中找到文件的源路径。
（3）选中需要安装的GSD文件，单击“安装”按钮，安装完成后硬件目录会自动更新。
（4）在硬件目录中，安装路径“其他设备”→“IO”→“HDC"→Y"Smart-LinkIO”,即可查看ProfiNet远程I/O设备FR8210，说明GSD文件安装成功

## Slide 7
任务实施
3.GSD文件的安装

## Slide 8
任务实施
4.PLC与单元远程I/O模块的组态
（2）先将PLC调整至网络视图,在硬件目录中找到 Smart-Link I/O的适配器FR8210,将其拖至视图窗口

## Slide 9
任务实施
4.PLC与单元远程I/O模块的组态
（3）对远程I/O地址进行重新分配，以免与其他单元地址冲突

## Slide 10
任务实施
4.PLC与单元远程I/O模块的组态
（3）对远程I/O地址进行重新分（4）为标识该设备,可自定义远程I/O设备的组态名称,如图中将“HDC”改为“c'c”。单击“未分配”,为该I/O设备选择I/O控制器,选择PLC_1的ProfiNet的接口。连接完成后如图所示，注意模块的地址不能重复，但必须保证在同一个网段。配，以免与其他单元地址冲突

## Slide 11
任务实施
5.智能仓储机器人取料作业程序设计
根据以上逻辑及信号分配，完成仓储单元基本任务要求，需要编写PLC程序和机器人程序，并进行稳定通信才能够完成任务目标。
1）PLC参考程序
拼入仓储单元，完成电路、气路以及通信线缆的连接，并打开博途软件编辑器，单击“添加新块”，新建PLC_1函数块FB3，分别添加仓储单元远程I/O设备与总控单元PLC通信的变量表

## Slide 12
任务实施
5.智能仓储机器人取料作业程序设计
名称 | 数据类型 | 地址
仓储上层1#产品检知 | Bool | I10.0
仓储上层2#产品检知 | Bool | I10.1
仓储上层3#产品检知 | Bool | I10.2
仓储下层1#产品检知 | Bool | I10.3
仓储下层2#产品检知 | Bool | I10.4
仓储下层3#产品检知 | Bool | I10.5
仓储上层1#气缸动点 | Bool | I11.0
仓储上层2#气缸动点 | Bool | I11.1
仓储上层3#气缸动点 | Bool | I11.2
仓储下层1#气缸动点 | Bool | I11.3
仓储下层2#气缸动点 | Bool | I11.4
仓储下层3#气缸动点 | Bool | I11.5

## Slide 13
任务实施
5.智能仓储机器人取料作业程序设计
名称 | 数据类型 | 地址
收到仓储位置 | BYTE | IB8
发送仓储位置 | BYTE | QB8
仓储1号有料 | Bool | Q9.0
仓储2号有料 | Bool | Q9.1
仓储3号有料 | Bool | Q9.2
仓储4号有料 | Bool | Q9.3
仓储5号有料 | Bool | Q9.4
仓储6号有料 | Bool | Q9.5
仓储上层1#红灯 | Bool | Q10.0
仓储上层1#绿灯 | Bool | Q10.1
仓储上层2#红灯 | Bool | Q10.2
仓储上层2#绿灯 | Bool | Q10.3

## Slide 14
任务实施
5.智能仓储机器人取料作业程序设计
名称 | 数据类型 | 地址
仓储上层3#红灯 | Bool | Q10.4
仓储上层3#绿灯 | Bool | Q10.5
仓储下层1#红灯 | Bool | Q11.0
仓储下层1#绿灯 | Bool | Q11.1
仓储下层2#红灯 | Bool | Q11.2
仓储下层2#绿灯 | Bool | Q11.3
仓储下层3#红灯 | Bool | Q11.4
仓储下层3#绿灯 | Bool | Q11.5
仓储上层1#气缸 | Bool | Q12.0
仓储上层2#气缸 | Bool | Q12.1
仓储上层3#气缸 | Bool | Q12.2
仓储下层1#气缸 | Bool | Q12.3

## Slide 15
任务实施
5.智能仓储机器人取料作业程序设计
气缸推出及到位反馈：通过对I18.1-I18.3的信号状态的判断，决定执行的程序段，以完成对某仓位的推出／缩回控制和对机器人的信息反馈。此后继续编制2-6号仓位的推出、缩回以及反馈到位程序段，按照编程逻辑，运行过程中PLC需将物料检知传感器的接收信号反馈给机器人，需要新建指示灯函数块，编辑仓位指示灯程序，满足有物料时显示绿色，无物料时显示红色
（1）M1.2中间继电器保持畅通（按需使用），保证后续程序模块保持通电；
IB8依次接收机器人传送给PLC的信号，若IB8为1，对应仓储气缸得电动作；
当仓储气缸动作，对应气缸等工作传感器触发使得PLC向机器人发送推出气缸的仓储位置信号；
右侧程序中依次检测了1至6个仓储位置的信号并通过对应传感器触发PLC将动作位置信号发送回机器人；

## Slide 16
任务实施
5.智能仓储机器人取料作业程序设计

## Slide 17
任务实施
5.智能仓储机器人取料作业程序设计
（2）I0.0至I0.5为仓储单元检测传感器，当传感器被触发，且仓储对应的绿灯亮起，PLC将该仓储数进行存储备用，否则，对应层处红灯亮起。
右侧程序为1至6仓依次进行传感器检知存储或亮红灯过程。

## Slide 18
任务实施
6.智能仓储机器人取料作业运行调试
运行机器人及PLC程序，观察机器人及仓储单元的具体执行动作，如果能够完成任务目标，并且按照指定逻辑进行分析，则程序无误，否则需要对程序进行微调，直至故障解除，请做好调试中的故障现象及排除记录，以备后续使用。记录调试过程中遇到的问题及解决方案，以备后续进行故障手册的建立。

## Slide 19
匠心筑梦 智造未来
本任务结束