## Slide 1
任务3.2 汽车轮毂数控加工——任务要求、任务分析
工业机器人应用技术

## Slide 2
任务要求
轮毂产品智能制造单元中，数控加工单元是产品生产的重要核心环节，也是技术创新的重要体现，通过引入先进的技术手段，如自动化控制系统、智能传感器、工业机器人等，提升生产效率和质量。在我国基础生产领域里，不仅实现了全过程自动化，也开始逐步进行智能化改造进程，这一过程不仅体现了我国制造业的转型升级，也彰显了国家对科技创新的高度重视。
本任务在完成实验设备数控设备对刀、加工程序调试等工作的基础上，以完成数控加工工作站的自动化改造为目的，完成数控机床与工业机器人的通信交互以及自动控制系统编程，实现数控单元机器人上下料、自动启动数控加工的程序等动作，并配合必要的传感器和检测设备对轮毂进行在线检测，如尺寸、形状、表面粗糙度等参数的检测，将检测结果及时反馈给数控系统，进行实时调整和优化。加工完成后，对轮毂进行全面检测，确保各项指标均符合标准要求。注意，在本任务准备阶段，需要在数控机床中选择已经编制好的加工程序文件。

## Slide 3
任务要求
具体要求：
1.设备中拼入加工单元，并完成电源、气路、通信接线作业。
2.实现数控单元自动开关门。
3.从智能仓储5号仓位取出轮毂放入加工单元夹具上。
4.通过远程控制，能够实现加工单元自动加工。

## Slide 4
任务分析
数控系统PLC和总控PLC远程I/O模块之间有硬件接线关系，数控系统PLC程序应已在之前任务中确认并下载，因此需编写总控PLC程序段的相应功能，间接控制数控系统内部PLC，实现对于夹具、安全门、工作台、数控系统启动等功能的远程控制
1.PLC控制系统任务

## Slide 5
任务分析
（1）机器人请求取放轮毂工件程序段：机器人发送信号告知数控系统请求取放轮毂。
（2）数控系统安全门及夹具动作控制：实现数控加工前夹具的松开、轮毂放置后夹具的夹紧、安全门的打开及关闭的功能。
（3）数控系统远程启动：实现通过机器人发送的信号远程启动数控系统进行加工的功能。
机器人在数控系统中手动选择好待运行的程序之后，当总控单元PLC接收到机器人发送的请求远程启动加工程序的输入信号时，总控单元PLC远程I/O模块Q23.0输出点接通，与其关联的数控系统内部PLC输入点就会接收到信号。当数控系统内部PLC的输入信号I4.5动合触点接通时，会将M102.0的中间过渡变量置位，M102.0的动合触点接通，DB3200.DBX7.1系统接口信号线圈接通，该接口信号的功能是启动已手动选择的数控程序进行加工
1.PLC控制系统任务

## Slide 6
任务分析
（1）从工具单元取工具。
（2）从仓储单元取料。
（3）将轮毂零件放于加工单元：该子程序用于实现机器人将轮毂放置到加工工位上。
（4）从加工单元取轮毂零件：该子程序用于实现机器人从加工工位上取出轮毂。
2.机器人控制系统任务

## Slide 7
任务分析
（1）从工具单元取工具。
（2）从仓储单元取料。
（3）将轮毂零件放于加工单元：该子程序用于实现机器人将轮毂放置到加工工位上。
（4）从加工单元取轮毂零件：该子程序用于实现机器人从加工工位上取出轮毂。
2.机器人控制系统任务

## Slide 9
任务分析

## Slide 10
匠心筑梦 智造未来
本任务结束