## Slide 1
任务3.2 汽车轮毂数控加工
——任新知解析
工业机器人应用技术

## Slide 2
新知解析
1）数控系统的组成
加工单元的数控系统采用西门子828D型数控系统，数控系统的主要控制部件包括控制单元PPU、机床控制面板MCP以及PLC I/O模块PP72/48D PN，如图3-2-5所示。其中，PPU集成了数控系统中的PLC。
PPU是整个数控系统的核心，它将HMI、PC键盘、CNC、数控系统PLC等集于一体。PPU主要实现对机床伺服轴的控制，其中数控系统PLC多用于对除伺服轴外的辅助设备，如安全门、夹具、工作状态指示灯、冷却液等动作的逻辑控制。
2）数控系统I/O通信模块
PP72/48D PN是一种基于ProfiNet网络通信的输入／输出模块，可提供72个数字输入和48 个数字输出。每个模块具有三个独立的50芯插槽：X111、X222、X333，每个插槽中包括了24位数字量输入和16位数字量输出，PP72/48D PN输入／输出模块如图3-2-6所示。X2 ProfiNet 接口中的接口1与控制单元PPU背面的PN1接口相连，如图3-2-7所示，由于PLC集成在PPU中，因此PP72/48D PN模块的I/O信号可以看作内部PLC的I/O信号。
1.数控系统及通信模块

## Slide 3
新知解析
数控系统控制的对象分为：伺服轴和其他辅助设备。二者的控制相互存在关联，例如，当夹具未夹紧时，不应允许伺服轴运动加工；而伺服轴运动异常时需要指示灯报错提示等。
数控系统的控制是由PPU完成的，伺服轴的运动路径解算等是由PPU中NC等部件完成，而集成在PPU中的PLC则只负责辅助设备的逻辑控制，以及收发涉及NC、HMI控制的信息。如安全门、三色灯、夹具等辅助设备的控制，可将设备控制的电气接线接到PLC I/O模块的X111、X222、X333插槽中，数控PLC程序一方面处理辅助设备的控制逻辑，另一方面通过数据接口，实现PLC和NC、PLC和HMI之间的信息交换。
2.数控系统控制方式

## Slide 4
新知解析
西门子828D数控系统的核心是CNC系统，并且它还集成了PLC（可编程逻辑控制器）的功能（S7-200）。我们通过PLC Programming Tool工具可以进行编程。具体步骤如下：
（1） 单击PLC Programming Tool进入编程页面
3.数控内置PLC的编写

## Slide 5
新知解析
（2） 将PC端与数控端进行网络连接，并在同一网段，单击导引条“通讯”
（3）设定通讯地址参数，将X127端口的IP地址输入到通信的远程地址，将网卡改成网络连接的网卡，然后双击“刷新”，828D的绿色边框图标出现，说明连接成功
3.数控内置PLC的编写

## Slide 6
新知解析
（4） 通讯成功建立后能够访问到内置程序，对（SBR9）数据块进行更改或编写，右侧较大的窗口（SIMATIC LAD）用于插入PLC梯形逻辑（只允许使用梯形图编写程序）。空项目中默认包含两个空程序块， MAIN (OB1)是组织段（OB），可从OB中调用其他程序块 ，该程序块在每个PLC周期中运行一次，SBR_0 (SBR0)是空的子程序（SUBR）。所有的PLC逻辑都必须使用子程序，子程序必须被调用后才可执行其中的代码，必须使用子程序正确构建程序
3.数控内置PLC的编写

## Slide 7
新知解析
（5） 在软件左上角可以实现“新建”、“保存”等项目。
（6） 在目前项目程序树中新建子程序
（7）使用常开逻辑指令。可在“指令”文件夹中找到位逻辑运算，可从指令菜单，选择所需操作数。可使用各种数学函数和逻辑运算中选择操作数。通过双击或拖放函数，当鼠标指针指向某个操作数/指令时，将出现简短的描述
3.数控内置PLC的编写

## Slide 8
新知解析
（8）将矩形放在网络的开头并双击“正常打开”逻辑指令，该指令将出现在网络中，输入操作数
（9）使用特殊标记SM0.0以无条件调用子程序。SM0.0常等于1，将矩形放在常开逻辑的右侧
（10）在矩形中输入子程序。可在“指令”文件夹中找到子程序
3.数控内置PLC的编写

## Slide 9
新知解析
（11）手动控制安全门打开关闭的PLC程序
3.数控内置PLC的编写

## Slide 10
新知解析
本任务利用西门子S7-1200PLC通过工业网线与SmartLink的适配器(FR8210)相连,从而以ProfiNet总线通信的方式实现对远程I/O模块的输入采样和输出控制,在同一网段下实现数据的高速传送。
确立一个总控单元PLC(S7-1200PLC)，将其通过工业网线与SmartLink ProfiNet适配器相连,每个适配器下挂的I/O端子模块个数不少于32个,站与站之间的距离不少于200m,单局域网络理论站数可达256个,通信速度为100Mbit/s。
S7-1200PLC与SmartLink远程I/O模块之间的ProfiNet通信使用的是RT实时通信，保证数据的高速高效传送。组态过程如下：
（1）对总控单元PLC进行组态
4.PLC与单元远程I/O模块的组态

## Slide 11
新知解析
（2）先将PLC调整至网络视图,在硬件“目录”中找到SmartLinkI/O的适配器FR8210,将其拖到视图窗口
4.PLC与单元远程I/O模块的组态

## Slide 12
新知解析
（3）对远程I/O地址进行重新分配，以免与其他单元地址冲突
4.PLC与单元远程I/O模块的组态

## Slide 13
新知解析
（4）为标识该设备,可自定义远程I/O设备的组态名称,如图中将“HDC”改为“CNC”。单击“未分配”,为该I/O设备选择I/O控制器,选择PLC_1的ProfiNet的接口。连接完成后如图所示，注意模块的地址不能重复，但必须保证在同一个网段。
4.PLC与单元远程I/O模块的组态

## Slide 14
匠心筑梦 智造未来
本任务结束