## Slide 1
任务 4.1 汽车轮毂打磨分拣工作站虚拟搭建及调试
工业机器人应用技术

## Slide 2
任务要求
在生产实际中，汽车轮毂的质量指标有很多，主要包括安全性、加工精度、表面工艺以及材质与性能等，其中表面工艺是衡量汽车轮毂美观度和抗腐蚀能力的重要指标。表面质量好的轮毂，表面油漆层厚、硬、均匀、有韧性，并且能够通过专业的附着力测试和抗腐蚀测试，如百格试验、盐雾试验等，此外，亮面的产品还需要表面刀纹细腻、连续、亮度好。而这些均需要打磨工具来保障基础质量。在生产实际中，这一道工具已经实现全自动化，利用工业机器人进行打磨。
工业机器人打磨抛光作业是现代制造业中一种高精度、高效率的表面处理工艺，它利用工业机器人搭载打磨抛光工具，对工件表面进行精细加工，以达到提高表面光洁度、去除毛刺、提升产品质量等目的，本任务要求，利用仿真软件进行汽车轮毂的打磨作业。
具体要求：
1.机器人抓取轮毂夹爪返回机器人和导轨机械原点。
2.机器人移至仓储2号仓位抓取轮毂返回机械原点。
3.机器人将轮毂放置于打磨工位，选用合适的工具进行轮毂的正反面打磨各一次。
4.机器人将打磨完成的轮毂放回仓储，并卸载工具，返回原点。

## Slide 3
任务分析
根据任务要求，完成轮毂打磨任务需要先进行机器人抓取轮毂夹爪工具，机器人移动至仓储单元抓取轮毂，机器人将轮毂放置于打磨单元进行打磨，机器人放回轮毂夹爪工具，机器人返回机械原点，导轨返回机械原点

## Slide 4
新知解析
常见的打磨工作站由工业机器人、打磨机、传感器、烟尘净化器等组成，其中工业机器人是打磨工作站的核心部件，通过编程控制实现自动化的打磨任务。它主要负责夹持打磨工具或工件，按照预设的路径和参数进行精确打磨。（）在本项目中，工业机器人负责加持打磨工具，因此不需要打磨机）。打磨机是执行打磨作业的重要设备，可以配合不同的打磨工具对工件表面进行磨削、抛光等处理。它根据机器人的指令进行高速旋转，以实现高效的打磨效果。传感器用于检测工件表面的状态、打磨工具的位置和压力等参数，为控制系统提供实时反馈。这些反馈数据有助于调整打磨参数，优化打磨效果。工装夹具用于固定工件，以确保在打磨过程中工件的位置稳定不变，合理的工装设计可以提高打磨的精度和效率。在打磨过程中会产生大量的粉尘和烟尘，烟尘净化器负责将这些有害物质进行收集和处理，以保持工作环境的清洁和安全。
汽车轮毂打磨工作站中打磨质量的好坏取决于多个方面的因素，包括打磨工具与耗材、机器人控制系统与编程、工作站设计与布局、原材料与预处理、操作人员技能与经验以及质量检测与反馈等等，都会影响最后的打磨质量，只有综合考虑这些因素，才能确保打磨出高质量的汽车轮毂。
1.打磨工作站

## Slide 5
新知解析
仿真软件中的打磨单元是完成对零件表面打磨、吹屑过程的设备，由工作台、打磨工位、旋转工位、翻转工装、吹屑工位、防护罩、远程I/O模块等组件构成。打磨工位可准确定位零件并稳定夹持，是实现打磨加工的主要工位；旋转工位可在准确固定零件的同时带动零件实现180°沿其轴线旋转，方便切换打磨加工区域；翻转工装在无须执行单元的参与下，实现零件在打磨工位和旋转工位间的转移，并完成零件的翻面；吹屑工位可以实现在零件完成打磨、加工工序后吹除碎屑的功能；打磨单元的气缸动作和传感器信号均由远程I/0模块通过工业以太网与总控单元实现数据交互
2.PQArt打磨工作站

## Slide 6
新知解析
1）轨迹基础知识
（1）什么是轨迹
轨迹是符合一定条件的动点所形成的图形。在PQArt中，轨迹指的是机器人的运动路径，由若干个点组成，这些点被称为轨迹点。轨迹的运行会根据点的顺序来执行操作，从点1开始，一直运行到最后一个点。
（2）轨迹作用
轨迹的位置和姿态决定了机器人运动的路径、方向、状态等。轨迹设计完成后，通过“仿真”“后置”等功能实现真机运行。
（3）轨迹的完整操作流程
轨迹的完整操作流程是生成轨迹→编辑轨迹→仿真轨迹→后置
（4）轨迹生成位置
①在作为加工对象的零件上生成，此轨迹是机器人的加工轨迹。
3.PQArt机器人离线编程软件“生成轨迹”、“导入轨迹”概述

## Slide 7
新知解析
②在独立于模型之外的空中生成，此种是机器人的空走轨迹。
③在零件上生成，作为零件的驱动点，是零件自身的运动轨迹。
（5）在哪些地方可以对轨迹进行编辑
①机器人加工管理面板的轨迹树上，轨迹的右键菜单。
②调试面板上，轨迹点的右键菜单。
③绘图区选中轨迹点后，右击进行编辑。
④右击机器人加工管理面板的空白处，通过下拉菜单编辑轨迹。
2）导入轨迹
位置：位于“机器人编程”下的“基础编程”中，位于机器人加工管理面板空白处的右键菜单中
3.PQArt机器人离线编程软件“生成轨迹”、“导入轨迹”概述

## Slide 8
新知解析
3.PQArt机器人离线编程软件“生成轨迹”、“导入轨迹”概述

## Slide 9
新知解析
3）轨迹类型及其规划
PQArt目前拥有6种轨迹类型（生成方式），用以生成机器人的运动路径，可应用于各种场景。面对各式各样的零件、工件模型，如何选择合适恰当的轨迹生成方式，这就需要一个解决方案了。一般来说，轨迹的规划分为点、线、边三种。
3.PQArt机器人离线编程软件“生成轨迹”、“导入轨迹”概述

## Slide 10
匠心筑梦 智造未来
本任务结束