## Slide 1
任务4.2 汽车轮毂打磨去毛刺作业
——任新知解析
工业机器人应用技术

## Slide 2
新知解析
套接字是支持TCP/IP网络通信的基本操作单元，可以看成是不同主机之间的进程进行双向通信的“通信桥梁”及端点，简单地说就是通信双方的一种约定，用套接字中的相关函数来完成通信过程。
Socket可以看成在两个程序进行通信连接的一个端点，是连接应用程序和网络驱动程序的桥梁。Socket在应用程序中创建，通过绑定与网络驱动建立关系。此后，应用程序发送给Socket的数据，由Socket交给网络驱动程序在网络上发送出去。控制器从网络上收到与该Socket绑定IP地址（同一网段）和端口号相同的数据后，由网络驱动程序交给Socket，应用程序便可从该Socket中提取接收到的数据，网络应用程序就是这样通过Socket进行数据的发送与接收。
1.套接字（Socket)

## Slide 3
新知解析
要通过以太网进行通信，至少需要一对套接字，其中一个运行在客户端(ClientSocket)，另一个运行在服务器端（ServerSocket)。根据连接启动的方式以及要连接的目标，套接字之间的连接过程可以分为三个步骤：服务器监听、客户端请求、连接确认。
（1）服务器监听是指服务器端套接字并不定位具体的客户端套接字，而是处于等待连接的状态，实时监控网络状态。
（2）客户端请求是客户端的套接字发出连接请求，要连接的目标是服务器端套接字。为此，客户端的套接字必须首先描述它要连接的服务器端的套接字，指出服务器端套接字的地址和端口号，然后再向服务器端套接字提出连接请求。
（3）连接确认是当服务器端套接字监听到或者说接收到客户端套接字的连接请求时，它就响应客户端套接字的请求，建立一个新的线程，把服务器端套接字的信息发送给客户端，一旦客户端确认了此连接，连接即可建立，此后可以执行数据的收发动作。而服务器端将继续处于监听状态，继续接收其他客户端的连接请求。
2.Socket通信指令

## Slide 4
新知解析
如图所示为按照编辑视觉检测流程的输出要求设置时，视觉控制器通过无协议方式回传至机器人的检测结果。
回传结果（反馈数据）格式与命令格式互相对应，视觉系统回传至机器人的检测结果字符见表。其中，测量结果的显示格式与视觉检测流程输出设置有关。
3.回传结果
反馈数据对象 | 场景组切换完毕 | 场景切换完毕 | 测量成功 | 测量结果 | 后缀
“二维码”-1 | OK\OD | OK\OD | OK\OD | 0001 | \OD\OD
“标签颜色”- 绿 | OK\OD | OK\OD | OK\OD | 0009 | \OD
“标签颜色”- 红 | OK\OD | OK\OD | OK\OD | 0007 | \OD

## Slide 5
新知解析
本任务利用西门子S7-1200PLC通过工业网线与SmartLink的适配器(FR8210)相连,从而以ProfiNet总线通信的方式实现对远程I/O模块的输入采样和输出控制,在同一网段下实现数据的高速传送。
确立一个总控单元PLC(S7-1200PLC)，将其通过工业网线与Smart-Link ProfiNet适配器相连,每个适配器下挂的I/O端子模块个数不少于32个,站与站之间的距离不少于200m,单局域网络理论站数可达256个,通信速度为100Mbit/s。
S7-1200 PLC与Smart-Link远程I/O模块之间的ProfiNet通信使用的是RT实时通信，保证数据的高速高效传送。组态过程如下：
（1）对总控单元PLC进行组态如图4-2-5所示。注意添加的PLC CPU订货号、版本号应与实际产品保持一致。
（2）先将PLC调整至网络视图,在硬件“目录”中找到 Smart-Link I/O的适配器FR8210,将其拖到视图窗口。
（3）对远程I/O地址进行重新分配，以免与其他单元地址冲突（4）为标识该设备,可自定义远程I/O设备的组态名称,如图中将“HDC”改为“Storage”。单击“未分配”,为该I/O设备选择I/O控制器,选择PLC_1的 ProfiNet的接口。
4.PLC与加工单元远程I/O模块的组态

## Slide 6
匠心筑梦 智造未来
本任务结束