## Slide 1
任务3.2 汽车轮毂数控加工
——任务实施
工业机器人应用技术

## Slide 2
任务实施
编程实现机器人由上一个工作单元拾取轮毂零件，放入加工单元，对轮毂工件进行加工，加工完成后取出轮毂放到下一个工作单元。如图所示，PLC、机器人与加工单元的通信关系分为以下三个过程：
（1）检知反馈过程：机器人拿料移动到加工单元取放轮毂的点位时，检测传感器将加工单元安全门打开信号传至PLC，PLC再将该信号发送至机器人。通过此过程，机器人即可得知安全门打开关闭状态。
（2）放料过程：机器人经过逻辑判定后，向PLC发送请求放料信号，PLC自身解析该信号之后，控制夹具对应气缸动作，进行放料作业。
（3）加工轮毂过程：机器人向PLC发送远程启动数控系统信号，进行轮毂加工作业。
（4）加工完成反馈过程：加工作业完成后，加工单元将此信号传输至PLC，PLC再将该信号发送至机器人进行取料作业。
1.通信逻辑

## Slide 3
任务实施
1.通信逻辑

## Slide 4
任务实施
2.I/O信号分配
机器人硬件通信设备 | 机器人信号 | 功能描述 | 类型 | 对应PLCI/O点 | 对应PLC硬件设备
机器人远程I/O No.1 FR1108 1～8通道口 | FrPGroData | 为28：加工单元允许取/放料 为29：加工单元前门开到位 为30：加工单元前门关到位 | Byte | Qb16 | 总控单元PLC远程I/O模块 No.5 FR2108 1～8通道口
机器人远程I/O No.5 FR2108 1通道口 | ToPDigCncDoorOpen | 请求数控机床开刀 | bit | I18.0 | 总控单元PLC远程I/O模块 No.3 FR1108 1通道口
机器人远程I/O No.6 FR2108 2～8通道口 | ToPGroData | 为28：请求从加工单元取/放料 为29：请求加工单远程启动 | Byte | IB19 | 总控单元PLC远程I/O模块 No.4 FR1108 1～8通道口
（1）机器人与PLC I/O 信号

## Slide 5
任务实施
2.I/O信号分配
（2）PLC与加工单元交互信号
硬件设备 | 对于总控 PLC I/O点 | 功能描述 | 对于数控系统 PLC I/O点 | 对于数控I/O硬件设备
加工单元远程I/O模块No.2 FR2108 1～3通道口 | Q23.0 | 远程启动CNC，值为1时远程启动CNC | I4.5 | 数字系统X222端子转换器16～18端子
 | Q23.1 | 夹具夹紧和松开：值为1时夹具夹紧，值为0时夹具松开 | I4.6 | 
 | Q23.2 | 安全门动作：值为1时打开，值为0时关闭 | I4.7 | 
加工单元远程I/O模块No.1 FR1108 1～2通道口 | I23.0 | CNC处于运行中 | Q2.6 | 数字系统X222端子转换器37～38端子
 | I23.1 | 安全门处于打开状态 | Q2.7 | 
加工单元远程I/O模块No.1 FR2108 4～8通道口 | I23.3 | CNC处于加工完成状态 | Q3.1 | 数字系统X222端子转换器40～44端子
 | I23.4 | 工作台处于前位 | Q3.2 | 
 | I23.5 | 工作台处于后位 | Q3.3 | 
 | I23.6 | CNC处于暂停状态 | Q3.4 | 
 | I23.7 | 安全门处于关闭状态 | Q3.5 | 

## Slide 6
任务实施
3.加工单元机器人加工作业程序设计
(1）PLC参考程序
打开博途软件，单击“添加新块”，新建PLC_1函数块FB3，分别添加加工单元远程I/O设备与总控单元 PLC通信的变量表）PLC与加工单元交互信号
名称 | 数据类型 | 地址
机器人告知PLC信息 | Bool | %IB19
CNC加工完成 | Bool | %I23.3
PLC反馈机器人信息 | Bool | %QB16
CNC前门开 | Bool | %I18.0
夹具 | Bool | %Q23.1
安全门1 | Bool | %Q23.2
安全门1开 | Bool | %I23.1
安全门关闭 | Bool | %I23.7
远程启动 | Bool | %Q23.0

## Slide 7
任务实施
3.加工单元机器人加工作业程序设计
检测出当前安全门的打开及关闭和数控加工单元夹具的松开和夹紧状态，告知机器人在加工单元对应的位置放轮毂，并远程启动数控系统进行加工作业。加工完成后取出轮毂，然后放回原仓位
(1)使用比较指令处理机器人发送的请求取放料组信号值，当PLC输入信号IB19数值等于28时，并且数控系统处于加工完成状态，将数值28移入QB16中，告知机器人加工单元允许机器人取放料。

## Slide 8
任务实施
3.加工单元机器人加工作业程序设计
(2)PLC输入端收到机器人发出的 CNC请求开门信号，夹具复位松开，同时安全门打开，当没有收到该信号时，夹具处于置位状态，安全门处于关闭状态。
当PLC接收到数控系统开门到位信号后将信号数值29传送至机器人信号输入端，告知机器人加工单元门开到位。
当PLC接收到数控系统关门到位信号后将信号数值30传送至机器人信号输入端，告知机器人加工单元门关到位。

## Slide 9
任务实施
3.加工单元机器人加工作业程序设计
(3)使用比较指令处理PLC收到机器人发送的 请求放料组信号值。
当PLC输入端信号数值等于29时，远程控制数控系统启动。
(4)

## Slide 10
匠心筑梦 智造未来
本任务结束