## Slide 1
任务 5.2 汽车轮毂视觉检测分拣作业——任务实施
工业机器人应用技术

## Slide 2
任务实施
视觉检测系统的直接控制者和反馈信号接收者是机器人本体。通过机器人与视觉检测系统进行通信来确定轮毂上所贴标签的具体形式，然后通过机器人与通信PLC_2进行连接，由PLC_2控制分拣单元将二维码标签轮毂零件分拣到1号道口，红色标签轮毂零件分拣到2号道口，绿色标签轮毂零件分拣到3号道口。
1.通信逻辑

## Slide 3
任务实施
2.I/O信号分配
（1）PLC I/O 信号
序号 | PLC I/O点 | 功能描述 | 对应硬件(数量)
1 | I20.0 | 传送带入料检测 | 物料传感器(1)
2 | I20.1-I20.3 | 1号到3号到位检测 | 物料传感器(3)
3 | I20.4-I20.6 | 1号到3号料仓有料检测 | 物料传感器(3)
4 | I20.7 | 1号推动气缸伸出到位 | 气缸到位传感器(1)
5 | I21.0 | 1号挡料气缸伸出到位 | 气缸到位传感器(1)
6 | I21.1 | 2号推动气缸伸出到位 | 气缸到位传感器(1)
7 | I21.2 | 2号挡料气缸伸出到位 | 气缸到位传感器(1)
8 | I21.3 | 3号推动气缸伸出到位 | 气缸到位传感器(1)
9 | I21.4 | 3号挡料气缸伸出到位 | 气缸到位传感器(1)
10 | I21.5 | 下端1号位定位气缸伸出到位 | 气缸到位传感器(1)
11 | I21.6 | 下端2号位定位气缸伸出到位 | 气缸到位传感器(1)
12 | I21.7 | 下端3号位定位气缸伸出到位 | 气缸到位传感器(1)

## Slide 4
任务实施
2.I/O信号分配
（1）PLC I/O 信号
序号 | PLC I/O点 | 功能描述 | 对应硬件(数量)
13 | Q20.0 | 1号推料气缸 | 气缸(1)
14 | Q20.1 | 1号挡料气缸 | 气缸(1)
15 | Q20.2 | 2号推料气缸 | 气缸(1)
16 | Q20.3 | 2号挡料气缸 | 气缸(1)
17 | Q20.4 | 3号推料气缸 | 气缸(1)
18 | Q20.5 | 3号挡料气缸 | 气缸(1)
19 | Q20.6 | 下端1号位定位气缸 | 气缸(1)
20 | Q20.7 | 下端2号位定位气缸 | 气缸(1)
21 | Q21.0 | 下端3号位定位气缸 | 气缸(1)
22 | Q21.1 | 皮带电机 | 变频器（1）

## Slide 5
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
1）PLC参考程序
打开博途软件编辑器，单击“添加新块”，新建PLC_2函数块分拣，分别添加分拣单元远程I/O设备与总控单元 PLC通信的变量表

## Slide 6
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
(1）传送带入料检测有料后，启动皮带电机，1号到3号推料及挡料气缸复位。

## Slide 7
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
（2）皮带电机运动后，PLC收到机器人数据为1时，1号挡料气缸伸出，1号挡料气缸伸出到位后，1号推料气缸伸出，1号推料气缸伸出到位后，延时2秒后，1号定位气缸伸出，当1号料仓有料，复位1号定位气缸、1号推料气缸、1号挡料气缸，皮带电机停止运行。

## Slide 8
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
（3）皮带电机运动后，PLC收到机器人数据为2时，2号挡料气缸伸出，2号挡料气缸伸出到位后，2号推料气缸伸出，2号推料气缸伸出到位后，延时2秒后，2号定位气缸伸出，当2号料仓有料，复位2号定位气缸、2号推料气缸、2号挡料气缸，皮带电机停止运行。

## Slide 9
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
（3）皮带电机运动后，PLC收到机器人数据为2时，2号挡料气缸伸出，2号挡料气缸伸出到位后，2号推料气缸伸出，2号推料气缸伸出到位后，延时2秒后，2号定位气缸伸出，当2号料仓有料，复位2号定位气缸、2号推料气缸、2号挡料气缸，皮带电机停止运行。

## Slide 10
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
（4）皮带电机运动后，PLC 收到机器人数据为 2 时，2 号挡料气缸伸出，2 号挡料气缸伸出到位后，2 号推料气缸伸出，2 号推料气缸伸出到位后，延时 2 s 后，2 号定位气缸伸出，当 2 号料仓有料，复位 2 号定位气缸、2 号推料气缸、2号挡料气缸，皮带电机停止运行

## Slide 11
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
（5）皮带电机运动后，PLC 收到机器人数据为 3 时，3 号挡料气缸伸出，3 号挡料气缸伸出到位后，
3 号推料气缸伸出，3 号推料气缸伸出到位后，延时 2 s 后，3 号定位气缸伸出，当 3 号料仓有料，复位 3 号定位气缸、3 号推料气缸、3号挡料气缸，皮带电机停止运行

## Slide 12
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
（6）1 号推料气缸、2 号推料气缸、3 号推料气缸伸出后，定时器启动，延时 2 s

## Slide 13
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
2）机器人参考程序

## Slide 14
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
2）机器人参考程序

## Slide 15
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
2）机器人参考程序

## Slide 16
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
3）视觉参考设置

## Slide 17
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
3）视觉参考设置

## Slide 18
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
3）视觉参考设置

## Slide 19
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
3）视觉参考设置

## Slide 20
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
3）视觉参考设置

## Slide 21
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
3）视觉参考设置

## Slide 22
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
3）视觉参考设置

## Slide 23
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
3）视觉参考设置

## Slide 24
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
3）视觉参考设置

## Slide 25
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
3）视觉参考设置

## Slide 26
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
3）视觉参考设置

## Slide 27
任务实施
3.PLC与机器人的视觉分拣程序
3）视觉参考设置

## Slide 28
任务实施
4.汽车轮毂视觉检测作业运行调试
3）视觉参考设置

## Slide 29
任务实施
运行机器人及 PLC 程序，观察机器人及分拣单元的具体执行动作，如果能够完成任
务目标，并且按照指定逻辑进行分析，则程序无误，否则需要对程序进行微调，直至程序
无误。
1.通信逻辑

## Slide 30
匠心筑梦 智造未来
本任务结束