## Slide 1
项目实训：应用VLAN技术组建小型企业网络
任务描述
某企业局域网上已使用VLAN技术实现了多个部门子网之间的隔离，技术部用户跨多个楼层，财务部用户和技术部部分用户处于一个楼层，网络拓扑如图所示。现在使用三层交换机让各子网路由可达，为了网络能快速、稳定、可靠运行，三层交换机与二层交换机采用聚合双链路连接，两台二层交接机之间增加了一条冗余链路，使用RSTP技术消除环路。由于三层交换机性能好，所以把它设置为根交换机。部门子网使用SVI接口实现互联互通。
VLAN 10 财务部
VLAN 20 技术部
任务实施
1．任务拓扑图及要求说明
PC1属于vlan 10是财务部用户，vlan 10使用192.168.10.0网段，PC2-PC4属于vlan 20是技术部用户，vlan 20使用192.168.20.0网段。

## Slide 2
2. 实施步骤
  1）二层交换机L2-sw1的配置
  L2-sw1(config)#Vlan 10
  L2-sw1(config)#Vlan 20
  L2- sw1 (config)#interface range fastethernet 0/1-5
  L2- sw1 (config-if-range)#switchport access vlan 10
  L2- sw1 (config)#interface range fastethernet 0/6-10
  L2- sw1 (config-if-range)#switchport access vlan 20
设备名称 | 设备型号 | IP地址 | 网关 | 所属网络
PC1 | PC-PT | 192.168.10.1 | 192.168.10.254 | Vlan 10
PC2 | PC-PT | 192.168.20.2 | 192.168.20.254 | Vlan 20
PC3 | PC-PT | 192.168.20.3 | 192.168.20.254 | Vlan 20
PC4 | PC-PT | 192.168.20.4 | 192.168.20.254 | Vlan 20
项目实训：应用VLAN技术组建小型企业网络

## Slide 3
  L2- sw1 (config)#interface fastethernet 0/11
  L2- sw1 (config-if)# switchport mode trunk
  L2- sw1 (config)# interface port-channel 1
  L2- sw1 (config)#interface range fastethernet 0/23-24
  L2-sw1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
  L2- sw1 (config)# interface port-channel 1
  L2-sw1(config-if)#switchport mode trunk
  注：创建聚合端口1，并设置为tag vlan。
  L2-sw1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
  2）二层交换机L2-sw2的配置
  L2-sw2(config)#Vlan 20
  L2- sw2 (config)#interface range fastethernet 0/1-5
  L2- sw2 (config-if-range)#switchport mode access
  L2- sw2 (config-if-range)#switchport access vlan 20
  L2- sw2 (config)#interface fastethernet 0/11
  L2- sw2 (config-if)# switchport mode trunk
项目实训：应用VLAN技术组建小型企业网络

## Slide 4
  L2- sw2 (config)# interface port-channel 2
  L2- sw2 (config)#interface range fastethernet 0/21-22
  L2-sw2(config-if-range)#channel-group 2 mode on
  L2- sw2 (config)# interface port-channel 2
  L2-sw2(config-if)#switchport mode trunk
  注：创建聚合端口2，并设置为tag vlan。
  L2-sw2(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
  注：启用RSTP协议。
  3）三层交换机L3-sw的配置
  L3-sw (config)#Vlan 10
  L3-sw (config)#Vlan 20
  L3-sw(config)#interface vlan 10
  L3-sw(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  L3-sw(config-if)#no shutdown
  L3-sw(config)#interface vlan 20
  L3-sw(config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
  L3-sw(config-if)#no shutdown
项目实训：应用VLAN技术组建小型企业网络

## Slide 5
  L3-sw (config)# interface port-channel 1
  L3-sw (config)#interface range fastethernet 0/23-24
  L3-sw (config-if-range)#channel-group 1 mode on
  L3-sw (config)# interface port-channel 1
  L3-sw (config-if)#switchport mode trunk
  L3-sw (config)# interface port-channel 2
  L3-sw (config)#interface range fastethernet 0/21-22
  L3-sw (config-if-range)#channel-group 2 mode on
  L3-sw (config)# interface port-channel 2
  L3-sw (config-if)#switchport mode trunk
  注：创建聚合端口1和2，并设置为tag vlan。
  L3-sw (config)#spanning-tree mode rapid-pvst
  注：启用RSTP协议。
  L3-sw(config)#spanning-tree vlan 1-100 priority 4096
  或者
  L3-sw(config)#spanning-tree vlan 1-100 root primary
  注：设置L3-sw为根交换机。
项目实训：应用VLAN技术组建小型企业网络

## Slide 6
  4）按上表给PC机配置IP地址
  5）测试
  ①使用Ping命令测试PC1与PC4间的连通性，如果能Ping通对方，接下来在PC1上执行Ping –n 100 192.168.20.4命令，同时断开L2-sw1的23、24端口上的网线，注意观察丢包的情况。
  ②使用show spanning-tree summary命令来查看生成树的相关参数，并分析理解。
  3. 注意事项
  1）两台二层交换机之间相连的端口应该设置为tag vlan模式，并且在配置好RSTP之前不要连线，否则会形成环路；
  2）在聚合端口上也要设置为tag vlan模式，并且先在三层交换机和两台二层交换机上配置聚合端口，然后再连线，或者先只连一根线，等聚合端口配置好后再连另一根线，否则会产生环路；
  3）配置根交换机的方式有两种，在实际应用中只需要选用一种方式；
  4）上面每台交换机的配置命令只挑了主要的命令，有些命令省去了，在实训时不能简单按顺序键入，需要认真分析在相应的命令模式下执行相关命令。
项目实训：应用VLAN技术组建小型企业网络