## Slide 1
项目一 信创从数字交换开始
---交换机基础配置与应用
在一个园区网络的建设与管理中，交换机的应用占据很大的比重，要建好或管好一个园区网络，首先需要熟悉交换技术，掌握交换机的配置、管理命令。在交换机的配置与网络管理中最常使用的技术是交换机的VLAN技术，所以要熟练掌握交换机VLAN技术并能应用在交换网络建设与管理中。
项目导读
知识目标
了解交换机的功能、作用、分类、外观及应用场景；
了解交换机的登录方式，掌握登录交换机的配置方法；
掌握交换机的工作原理及常用配置命令；
掌握交换机的VLAN技术及应用；
掌握交换网络中的备份链路技术。
能力目标
具有管理交换机的能力；
具有应用交换机的Vlan技术组建部门相互隔离的局域网的能力；
能使用STP技术和端口聚合技术实现链路备份；

## Slide 2
项目一 信创从数字交换开始
---交换机基础配置与应用
素质目标
培养学生缜密思维、独立思考，综合运用所学解决问题的能力；
支持国产交换机品牌的意识，增强民族自豪感；

## Slide 3
目 录
CONTENTS
任务一 认识交换机
任务二 交换机基本配置
任务三 远程登录交换机
任务四 在交换机上使用VLAN隔离子网
任务五 跨交换机实现VLAN内部通信
任务六 消除交换网络中的交换环路
任务七 交换网络中应用端口聚合技术
任务八 使用三层交换机实现VLAN之间通信
项目实训：应用VLAN技术组建小型企业网络
拓展训练：交换机Trunk接口上许可VLAN列表应用
项目一 信创从数字交换开始
---交换机基础配置与应用

## Slide 4
任务一 认识交换机
任务描述
随着中国科技的飞速发展，国产交换机品牌已经在市场上占据了一席之地。这些品牌主要有华为、中兴通讯、星网锐捷、新化三等。2016年我国发布的一份文件《国家信息化发展战略纲要》，提出了中国信息化发展的目标和重点任务。纲要强调了推动信息技术创新（信创）和国产替代的重要性，鼓励企业提高自主研发能力，减少对进口技术和产品的依赖。
某公司一台交换机工作不太正常，公司决定重新购买一台新交换机，小王要从交换机的品牌、选型、性价比、接口类型、功能、管理方式等方面作一个系统的学习，然后再到市场上去购买，买到性价比高的产品。
知识链接
1．交换机（switching）简介
交换机是一种特殊功能（数据交换）的计算机，内部有总线、CPU、ROM、RAM、Flash存储等，外部连有各种接口，如以太网接口、Console端口等。

## Slide 5
任务一 认识交换机
知识链接
2. 交换机的功能及作用
交换机的主要功能包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控。交换机还具备了一些新的功能，如：VLAN、链路汇聚，路由器（三层交换机）的功能。
3．交换机的分类
1）按传输模式分有全双工，半双工，全双工/半双工自适应。
2）根据所处工作位置的不同，可以分为广域网交换机和局域网交换机两种。
3）从传输介质和传输速度上可分为以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、FDDI交换机、ATM交换机和令牌环交换机等。
4）从规模应用上又可分为企业级交换机、部门级交换机和工作组交换机等。支持500个信息点以上的交换机为企业级交换机，支持300个信息点以下的交换机为部门级交换机，而支持100个信息点以内的交换机为工作组级交换机。
5）从转发方式分为直通转发、存储转发、无碎片直接转发。
6）按功能层次上又可划分为二层交换机、三层交机、四层交换机。

## Slide 6
任务一 认识交换机
直通式
存储转发
无碎片直接转发
交换机菊花链式联接
交换机主从式联接

## Slide 7
任务一 认识交换机
4．交机换的选购与性能参数
1）背板带宽、二/三层交换吞吐率。
2）VLAN类型和数量。
3）Trunking。
4）交换机端口数量及类型。
5）支持网络管理的协议和方法。需要交换机提供更加方便和集中式的管理。
6）Qos、802.1q优先级控制、802.1X、802.3X的支持。
7）堆叠的支持。
8）交换机的交换缓存和端口缓存、主存、转发延时等也是相当重要的参数。
9）对于三层交换机来说，802.1d生成树也是一个重要的参数。
10）三层交换机二/三是否保持线速转发、路由表大小、访问控制列表大小、对路由协议的支持等。
11）对链路聚合是否支持。

## Slide 8
任务一 认识交换机
5．交换机的工作原理
交换机根据目的MAC来决定如何处理这个帧，转发依据是MAC地址表。。它的三项主要功能如下：地址学习、转发/过滤、消除环路。
E0
E1
主机A：
00-D0-F8-00-11-11
主机D：
00-D0-F8-00-44-44
主机B
00-D0-F8-00-22-22
主机C：
00-D0-F8-00-33-33
E2
E3
MAC地址表
E0：
E1：
E2：
E3：
地址学习

## Slide 9
任务一 认识交换机
E0
E1
主机A：
00-D0-F8-00-11-11
主机D：
00-D0-F8-00-44-44
主机B
00-D0-F8-00-22-22
主机C：
00-D0-F8-00-33-33
E2
E3
MAC地址表
E0：00-D0-F8-00-11-11
E1：00-D0-F8-00-22-22
E2：00-D0-F8-00-33-33
E3：00-D0-F8-00-44-44
已学习到完整的MAC地址表

## Slide 10
任务一 认识交换机
X
E0
X
E1
主机A：
00-D0-F8-00-11-11
主机D：
00-D0-F8-00-44-44
主机B
00-D0-F8-00-22-22
主机C：
00-D0-F8-00-33-33
E2
E3
MAC地址表
E0：00-D0-F8-00-11-11
E1：00-D0-F8-00-22-22
E2：00-D0-F8-00-33-33
E3：00-D0-F8-00-44-44
AC转发

## Slide 11
任务一 认识交换机
6. 交换机的端口/编号和指示灯
交换机网络端口编号由两个部分组成：插槽号和端口在插槽上的编号。
Console端口是一个特殊的端口，它是设备的控制端口，使用配置专用连线直接连接至计算机的串口上，利用终端仿真程序（如Windows下的“超级终端”）进行本地配置。
交换机一般不具有电源开关，只能通过电源的接通连接或断开。当交换机加电后，会有指示电源或者状态的LED指示灯被点亮，说明交换机的工作状态是开、关或者故障。如果有数据流正在经过此端口，“Link/ACK”指示灯的颜色保持绿色，并且会不停闪烁。

## Slide 12
任务一 认识交换机
7．交换机的访问方式
登录交换机常有这么几种方式：
一类是不使用网络带宽的，如通过Console本地登录，称为带外管理；
另一类是使用网络带宽的，如Telnet、Web、Snmp几种方式，称为带内管理。

## Slide 13
任务一 认识交换机
任务实施
1. 选择品牌
交换机的品牌主要有国外和国内品牌，国外著名的以Cisco居多，国内主要有锐捷、神州数码、华为、新华三等。
2. 选择型号
1）交换机安装在机柜，选择机架式；
2）交换机处于接入层，选择二层24电口交换机，上联使用4光口；
3）后期网络升级换代的需要，选用千兆带宽的交换机；
4）支持网络管理，支持console、telnet、ssh、web等管理方式；
5）支持4094个VLAN；
6）支持STP、RSTP；
7）MAC地址表至少8K；
8）支持端口安全功能。
锐捷 RG-NBS3100-24二层网管24千兆电口和4千兆光口交换机能满足实际要求。