## Slide 1
任务七 交换网络中应用端口聚合技术
任务描述
为了保障校园网络能高效、稳定、可靠地运行，特别是让数据能在两台核心交换机之间进行快速交换，增强老师和同学们的上网体验，我们可以采用端口聚合技术来实现，即在两台核心交换机之间使用多条物理链路，提高交换机之间的传输带宽，并实现链路冗余备份和负载均衡。
知识链接
1．端口聚合概念
端口聚合也叫做链路聚合，是把一组物理端口组合成一个大的逻辑端口，这个逻辑端口我们称之为Aggregate Port（以下简称AP）。
SW2
AP
PC1
PC2
SW1
AP主要用于交换机之间的连接，AP可以把多个端口的带宽叠加起来使用，例如全双工快速以太网端口形成的AP最大可以达到800Mbit/s，或者千兆以太网端口形成的AP可以达到8Gbit/s。

## Slide 2
2．二层聚合端口与三层聚合端口
多个二层端口聚合起来的逻辑端口称为二层聚合端口；多个三层端口聚合起来的逻辑端口称为三层聚合端口。
3．流量平衡
AP可以根据报文的源MAC地址、目的MAC地址或源IP地址/目的IP地址对进行流量平衡，即把流量平均地分配到AP的成员链路中去。
4．聚合端口配置命令
命 令 | 功能说明
switch（config）# interface port-channel n | 创建一个AP，n为AP号
switch（config-if-range）# channel-group n mode x | 将多个物理端口加入一个AP，n为AP号，x为链路聚合控制协议，有多种选择，一般我们选”on”
switch（config-if-range）#no channel-group | 将多个物理端口退出一个AP
任务七 交换网络中应用端口聚合技术

## Slide 3
【例】将二层的以太网接口F0/1和F0/2配置成2层AP 5成员。
  switch（config）#interface port-channel 5
  switch（config-if）#exit
  switch（config）#interface range fastethernet 0/1-2
  switch（config-if-range）# channel-group 5 mode on
任务七 交换网络中应用端口聚合技术

## Slide 4
任务实施
1．任务拓扑图及要求说明
为提高链路带宽，两台交换之间采用双链路连接，不做其它配置的话必然产生广播风暴，现请在两台交换机上配置聚合端口并验证。
F0/6
PC1
PC2
F0/1
L3-SW
L2-SW
F0/1
F0/6
F0/2
F0/2
任务七 交换网络中应用端口聚合技术

## Slide 5
2. 实施步骤
      1）在三层交换机L3-SW上配置聚合端口
      L3-SW (config)#interface range fastethernet 0/1-2
      L3-SW (config-if-range)#channel-group 1 mode on
      L3-SW (config-if-range)#switchport mode trunk
      2）在二层交换机 L2-SW上配置聚合端口
      L2-SW (config)#interface range fastethernet 0/1-2
      L2-SW (config-if-range)#channel-group 1 mode on
      L2-SW (config-if-range)#switchport mode trunk
      3）查看两台交换机的聚合端口的配置
    4）给PC配置IP地址
    PC1配置IP地址为192.168.1.1，PC2配置IP地址为192.168.1.2。
任务七 交换网络中应用端口聚合技术

## Slide 6
5）验证
使用Ping命令测试PC1与PC2间的连通性，如果能Ping通对方，接下来在PC1上执行Ping –n 100 192.168.1.2命令，同时断开端口Fa0/1上的网线，注意观察丢包的情况；重新连上端口Fa0/1上的网线，再断开端口Fa0/2上的网线的网线，观察丢包的情况。
3．注意事项
  1）两台交换机之间相连的端口应该设置为tag vlan模式；
  2）先在两台交换上配置聚合端口，然后再连线，否则会产生环路；
  3）如果端口fa0/1上网络断掉时，fa0/2这根线是不会自己动连接上去的，这时端口聚合只是增加带宽，不会起到备用线路的作用（不同设备功能有点不同，锐捷设备则能起到冗余备份作用）。
任务七 交换网络中应用端口聚合技术