## Slide 1
任务三 远程登录交换机
任务描述
在企业的交换机上配置远程登录功能，在任何一个网络能通的地方都可以远程登录实现对交换机的配置与管理。
交换机远程登录涉及到网络安全和管理。在进行远程登录操作时，诚信和责任意识至关重要。
知识链接
1．登录交换机的方式
登录交换机主要有两种方式，一种是本地登录，另一种是远程登录。
通过console登录交换机
Com口
Console口
网卡接口
F 0/1
远程登录交换机

## Slide 2
2. 交换机远程登录功能配置步骤和方法
1）配置远程登录IP地址
Switch (config)# interface vlan 1
Switch (config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch (config-if)# no shutdown
2）配置交换机的远程登录密码，使用如下命令配置：
Switch(config)# line vty 0 4
Switch(config-line)# password cisco
Switch(config-line)# login
3）安全考虑，配置进入特权模式的口令或密码
Switch(config)# enable password 123456
或Switch(config)# enable secret 123456
任务三 远程登录交换机

## Slide 3
任务实施
1. 任务拓扑图及要求说明
通过Com口连接到交换机的console口，然后使用windows下“超级终端”程序登录交换机进行远程登录配置，然后使用网线连接到交换机的F 0/1端口，进行远程登录验证。
Console口
Com口
网卡接口
F 0/1
远程登录交换机配置拓扑图
2. 实施步骤
1）使用“超级终端”软件本地登录交换机作如下配置：
Switch(config)# enable password 123456
Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.200 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config)# line vty 0 4
Switch(config-line)# password cisco
Switch(config-line)# login
任务三 远程登录交换机

## Slide 4
2）给PC配置IP地址
为PC配置IP地址192.168.1.1，使用Ping 192.168.1.200命令测试到交换机的连通性。
3）验证
在PC的命令提示符下使用telnet 192.168.1.200命令远程登录交换机，进行验证测试。
任务三 远程登录交换机