## Slide 1
任务二 交换机基本配置
任务描述
小王使用Cisco Packet Tracer仿真软件来学习交换机的基本配置，要能使用该软件配置交换机的设备名、系统时钟、IP地址、登录密码等。
知识链接
1．交换机的命令模式
命令模式主要有用户模式、特权模式、全局配置模式、接口配置模式、Line配置模式和Vlan配置模式等。
2. 常用配置命令
1）进入特权模式
Switch > enable
Switch #

## Slide 2
2）进入全局配置模式
Switch # configure terminal
Switch (config)#
3）重命名
Switch(config)# hostname SwitchA
SwitchA (config)#
4）配置使能口令
SwitchA (config)# enable password cisco
5）配置使能密码
SwitchA (config)# enable secret ciscolab
注：当使能口令与加密口令同时存时，加密口令优先。
6）进入交换机某一端口
Switch (config)# interface fastethernet 0/1
Switch (config-if)#
任务二 交换机基本配置

## Slide 3
7）设置端口ip地址信息
Switch (config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
SwitchA (config-if)# no shutdown
注：以三层交换机以太网端口为例。
8）查看命令 show
Switch # show version
Switch # show interface fastethernet 0/1
Switch # show ip interface
Switch # show running-config
Switch # show vlan
9）交换机telnet远程登录设置
SwitchA (config) line vty 0 4
SwitchA (config-line)# password star
SwitchA (config-line)# login
任务二 交换机基本配置

## Slide 4
10）测试网络连通性Ping命令
Switch>ping 目标IP
Switch # ping 目标IP
11）保存配置命令
Switch # write 或
Switch # copy running-config startup-config
12）使用“No”命令执行相反的操作
Switch(config-if)#no ip address
13）帮助命令
Switch>?
Switch#copy ?
Switch#co?
Switch#conf ←按“tab”键
任务二 交换机基本配置

## Slide 5
任务实施
1. 使用Cisco Packet Tracer 模拟器
启动Cisco Packet Tracer，界面由标题栏、菜单栏、主工具栏、常用工具栏、工作区、网络设备库、用户数据包窗格等组成。
逻辑/物理工作区转换栏
常用工具栏
实时模拟转换栏
用户数据包窗格
网络设备库
工 作 区
任务二 交换机基本配置

## Slide 6
2. 在仿真器中添加一台交换机，并配置基本信息
1）添加一台交换机
2）点击“CLI”选项卡
3）配置交换机主机名
Switch(config)# hostname SwitchA
4）配置交换机管理IP
SwitchA (config)# interface vlan 1
SwitchA (config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
5）配置交换机系统时钟
SwitchA#clock set 10:00:00 1 may 2022
6）保存配置
SwitchA#write
任务二 交换机基本配置