## Slide 1
任务五 跨交换机实现VLAN内部通信
任务描述
某企业有二个主要部门：销售部和技术部，其中销售部门的计算机连接在不同的交换机上，为了安全起见，销售部和技术部需要进行相互隔离。请小王在交换机上做适当配置，按部门把计算机划分到相应VLAN中，实现同一个VLAN内的计算机能跨交换机进行相互通信，而在不同VLAN里的计算机不能进行相互通信。。
知识链接
VLAN是对连接到的第二层交换机端口的网络用户的逻辑分段，不受网络用户的物理位置限制，而是根据用户需求进行的网络分段。一个VLAN可以在一个交换机或者跨交换机上实现。
1．VLAN Trunk
交换机上的二层接口可以是一个Access接口（UnTagged接口）；或是一个Trunk接口（Tag Aware透传模式），即干道接口。Trunk接口可以允许多个VLAN帧通过，它发出的帧一般是带有VLAN标签的，所以可以接收和发送多个VLAN的报文，一般用于交换机之间连接。
Switch(config-if)#switchport mode trunk

## Slide 2
2．Native VLAN
默认VLAN，也被称为Native VLAN，属于默认VLAN的帧通过Trunk口时不需添加4字节的标签信息。常把交换信息量大的VLAN设为默认VLAN，用于提高传输效率。
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan vlan-id
注意：Trunk链路两端的Trunk接口的默认VLAN一定要保持一致，否则可能会造成Trunk链路不能正常通信。
3．Trunk接口的访问许可列表
为了减轻设备的负载，减少对带宽的浪费，可通过设置VLAN访问许可列表来限制Trunk接口传输哪些VLAN的帧。
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan {all | [ add | remove |except ] } vlan-list
all的含义是许可列表包含所有支持的VLAN。
add表示将指定的VLAN列表加入许可VLAN列表。
remove表示将指定的VLAN列表从许可VLAN列表中删除。
except表示将除列出的VLAN列表外的所有VLAN加入许可VLAN列表中。
任务五 跨交换机实现VLAN内部通信

## Slide 3
4．接口处理802.1Q帧的过程
1）Access接口
Access接口发送出的数据帧是不带标签的，只能接收以下3种格式的帧：
①Untagged帧；
②VLAN ID为Access接口默认VLAN的Tagged帧；
③VLAN ID为0的Tagged帧。
收发Untagged帧：
接收：Access接口接收不带标签的帧，并为无标签帧添加默认VLAN的标签，然后发送出去。
发送：发送帧前，先去掉帧上附带的VLAN标签，再发送。
收发Tagged帧：
①当标签的VLAN ID与默认相同时，接收该数据帧，发送时去掉VLAN标签发送。
②当标签的VLAN ID为0时，接收该数据帧。VLAN ID=0用于识别帧优先级。
③当标签的VLAN ID与默认VLAN ID不同且不为0时，丢弃该帧。
任务五 跨交换机实现VLAN内部通信

## Slide 4
2）Trunk接口
Trunk接口可接收Untagged帧和接口允许VLAN范围内的Tagged帧。Trunk接口发送的非默认VLAN的帧都是带标签的，而发送的默认VLAN的帧都不带标签。
收发Untagged帧：
若Trunk接口接收到不带IEEE802.1Q标签的帧，那么帧将在这个接口的默认VLAN中传输。
收发Tagged帧：
若Trunk接口接收到的数据帧带有VLAN标签时，将按照以下条件进行处理。
①当Trunk接口接收到的帧所带的标签的VLAN ID等于该Trunk接口的默认VLAN时，允许接收该数据帧；在发送帧时，将去掉标签后再发送。
②当Trunk接口接收到的帧所带的标签的VLAN ID不等于该Trunk接口的默认VLAN，但VLAN ID是该接口允许通过的VLAN ID时，接收该数据帧；发送时，将保持原有标签。
③当Trunk接口接收到的帧所带的标签的VLAN ID不等于该Trunk接口的默认VLAN，且VLAN ID是该接口不允许通过的VLAN ID时，丢弃该报文。
任务五 跨交换机实现VLAN内部通信

## Slide 5
任务实施
1. 任务拓扑图及要求说明
Vlan 10是财务部Vlan，Vlan 20是生产部Vlan。交换机A和交换机B的端口F0/6属于Vlan 10，F0/11属于Vlan 20。财务部VLAN中接入两台主机PC1和PC3，配置192.168.10.0网段IP地址；生产部VLAN中接入一台主PC3，配置192.168.20.0 网段IP地址。要求能实现跨交换机VLAN通信，即PC1和PC3能通信，而PC2则不能跟PC1和PC3通信。
任务五 跨交换机实现VLAN内部通信
Vlan 10
Vlan 20
Vlan 10
Switch B
Fa 0/6
Fa 0/11
Fa0/1
Fa 0/1
PC1
PC2
PC3
Fa 0/6
Switch A

## Slide 6
任务五 跨交换机实现VLAN内部通信
2. 实施步骤
1）交换机配置
SwitchA (config)# vlan 10
SwitchA (config)# vlan 20
  SwitchA (config)#interface fastethernet 0/6
  SwitchS (config-if)#switchport access vlan 10
  Switch A(config)#interface fastethernet 0/11
  SwitchA (config-if)#switchport access vlan 20
  SwitchA (config)# interface fastethernet 0/1
  Switch A(config-if)#switchport mode trunk
  SwitchB (config)# vlan 10
  SwitchB (config)#interface fastethernet 0/6
  SwitchB (config-if)#switchport access vlan 10
  SwitchB (config)#interface fastethernet 0/1
  Switch (config-if)# switchport mode trunk

## Slide 7
  2）配置主机IP地址
  主机PC1：192.168.10.1 ，子网掩码为255.255.255.0；
  主机PC2：192.168.20.1 ，子网掩码为255.255.255.0。
  主机PC3：192.168.10.2 ，子网掩码为255.255.255.0。
  3）验证
  使用Ping命令从主机PC1 能Ping通主机PC3；而从主机PC1不能Ping通主机PC2。
任务五 跨交换机实现VLAN内部通信