## Slide 1
任务八 使用三层交换机实现VLAN之间通信
任务描述
企业局域网上已使用VLAN技术实现了多个部门子网之间的隔离，现在要使用三层交换机让各子网路由可达。由于三层交换机工作在网络层，具有路由功能，同时又有更多的以太网端口，便于各子网之间的连接。
知识链接
1. 交换三级模式结构
网络分层结构设计模型，所有层次上使用的都是交换机设备。核心层、汇聚层、接入层这种层次化的网络设备模型。
核心层
10G bps
汇聚层
1000M bps
接入层
100M bps

## Slide 2
2．三层交换机与二层交换机区别
三层交换机的外观与二层交换的外观没有太多区别，但它们工作层次不同，三层交换机工作在网络层，而二层交换机工作在数据链路层。
二层交换机只有数据交换功能，不具有路由功能，而三层交换机既有数据交换功能，又有路由功能，所以可以用来实现VLAN子网之间的互通。
3. 三层交换端口
三层交换机的三层端口可分为两种：物理三层端口和逻辑三层端口。
1）物理三层端口
三层交换机的物理端口默认是二层端口，在接口模式下可以使用no switchport命令开启端口的三层功能；使用switchport命令恢复三层交换机的二层端口功能。
2）交换虚拟接口
交换虚拟接口（Switch Virtual Interface，SVI）是一个逻辑三层端口，是专门用于VLAN子网之间通信的。
在全局配置下使用interface vlan vlan_id命令时自动创建SVI。在全局配置可以用no interface vlan vlan_id命令来删除对应的SVI接口。
任务八 使用三层交换机实现VLAN之间通信

## Slide 3
任务实施
1．任务拓扑图及要求说明
任务拓扑如图所示，一台三层交换机、一台二层交换机和三台PC通过四根直通线进行连接。PC1和PC3属于VLAN 10，分别连于三层交换机和二层交换机上，PC2属于VLAN 20，连在三层交换机上，要求使用三层交换机的SVI技术实现两VLAN之间的通信并验证。
PC1
PC2
VLAN 10
VLAN 20
F0/11
F0/6
F0/1
L3-SW
L2-SW
F0/1
VLAN 10
PC3
F0/6
任务八 使用三层交换机实现VLAN之间通信

## Slide 4
2. 实施步骤
  1）三层交换机L3-SW的配置
  L3-SW(config)# Vlan 10
  L3-SW(config)# Vlan 20
  L3-SW (config)# interface range fastethernet 0/6-10
  L3-SW (config-if-range)# switchport access vlan 10
  L3-SW (config)# interface range fastethernet 0/11-15
  L3-SW (config-if-range)# switchport access vlan 20
  L3-SW (config)# interface fastethernet 0/1
  L3-SW (config-if)# switchport mode trunk
  L3-SW (config)# interface Vlan 10
  L3-SW (config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  L3-SW (config-if)# no shutdown
  L3-SW (config)# interface Vlan 20
  L3-SW (config-if)# ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
  L3-SW (config-if)# no shutdown
  L3-SW (config)# ip routing
任务八 使用三层交换机实现VLAN之间通信

## Slide 5
  2）二层交换机L2-SW的配置
  L2-SW(config)#Vlan 10
  L2-SW (config)#interface range fastethernet 0/6-10
  L2-SW (config-if-range)#switchport mode access
  L2-SW (config-if-range)#switchport access vlan 10
  L2-SW (config)# interface fastethernet 0/1
  L2-SW (config-if)# switchport mode trunk
  3）给PC配置IP地址
  PC1配置IP地址为192.168.10.1，网关地址为192.168.10.254；
  PC2配置IP地址为192.168.20.1，网关地址为192.168.20.254；
  PC3配置IP地址为192.168.10.2，网关地址为192.168.10.254。
  4）验证
  使用Ping命令测试到目的主机的连通性，如果配置正确的话三台主机之间应该能互相Ping通对方。
任务八 使用三层交换机实现VLAN之间通信