## Slide 1
任务六 消除交换网络中的交换环路
任务描述
为了提高校园网络运行的可靠性，特别是在核心层交换机之间或核心层交换机与汇聚层交换机之间增加了备份链路，网络中出现了环形连接。现在在交换机上做适当配置，既能保证冗余链路提供链路备份，又能避免广播风暴发生。
知识链接
1．冗余交换模型
在网络环境中，通常都使用一些备份连接，以提高网络的健全性、稳定性。
F0/1
PC1
PC2
Web服务器
F0/1
F0/1
F0/2
F0/2
F0/2
SW1
SW2
SW3

## Slide 2
2．交换环路
1）广播风暴
如果网络中存在环路，广播帧将在网络中不停地转发，直至导致交换机出现超负荷运转（如CPU过度使用，内存耗尽等），最终耗尽网络所有带宽，阻塞全网通信，使网络瘫痪。这个就称作广播风暴。
2）多帧复制
网络中如果存在环路，目的主机可能会收到某个数据帧的多个副本，此时会导致上层协议在处理这些数据帧时无从选择，产生迷惑，不知该处理哪个帧，严重时还可能导致网络连接中断。
3）MAC地址表不稳定
网络中如果存在环路，当交换机连接不同网段时，将会出现通过不同端口接收到同一广播帧的多个副本的情况。这一过程也会导致MAC地址表的多次刷新。这种持续的更新、刷新过程会严重耗用内存资源，影响该交换机的交换能力，同时降低整个网络的运行效率。严重时，将耗尽整个网络资源，并最终造成网络瘫痪。
任务六 消除交换网络中的交换环路

## Slide 3
3．生成树协议
为了解决冗余链路引起的诸如广播风暴等问题，IEEE通过了IEEE802.1d协议，即生成树协议stp。
通过在交换机上运行一套复杂的算法，使冗余端口处于“阻塞状态”，使得网络中的计算机在通信时，只有一条链路生效，而当这条链路出现故障时，stp将会重新计算出网络的最优链路，将处于“阻塞状态”的端口重新打开，从而确保网络连接稳定可靠。
    第一代生成树协议：STP/RSTP；
    第二代生成树协议：PVST/PVST+；
    第三代生成树协议：MISTP/MSTP。
任务六 消除交换网络中的交换环路

## Slide 4
    ① STP的基本概念
  Root Bridge ID（本交换机所认为的根交换机ID）；
  Root Path Cost（本交换机的根路径花费）；
  Bridge ID（本交换机的桥ID）；
  Port ID（发送该报文的端口ID）；
  Message age（报文存活的时间）；
  Forward-Delay Time、Hello Time和Max-Age Time。
  ② 根交换机的选举
  选举的依据是交换机优先级和交换机MAC地址组合成的桥ID（Bridge ID），桥ID最小的交换机将成为网络中的根交换机。
  ③路径开销
任务六 消除交换网络中的交换环路
带宽 | IEEE802.1d | IEEE802.1w
10Mbit/s | 100 | 2000000
100Mbit/s | 19 | 200000
1000Mbit/s | 4 | 20000

## Slide 5
  ④生成树的比较规则
    生成树在选举过程中，应遵循以下优先顺序来选择最优路径。
    比较Root Path Cost；
    比较Sender’s Bridge ID;
    比较Sender’s Port ID;
    比较本交换机的Port ID。
任务六 消除交换网络中的交换环路
Mac:00d0f80000d1
ROOT
F0/2
Mac:00d0f80000f1
Mac:00d0f80000f2
F0/8
SWD
SWA
SWB
图（一）
SWC
    【例】假设SWD为根交换机，图中所有链路均为百兆链路，且交换机均为默认优先级32768和默认端口优先级128，交换机A、B的路径开销相等，C-A-ROOT和C-B-ROOT的路径开销相等，如何选择C-ROOT的最佳路径？

## Slide 6
任务六 消除交换网络中的交换环路
F0/7
F0/8
F0/2
Mac:00d0f80000d1
ROOT
F0/1
Mac:00d0f80000f1
Mac:00d0f80000f2
SWD
SWA
SWB
SWC
图（二）
    如果交换机A与交换机C增加一条备份链路，则发给C的BPDU信息都是通过A，我们就要比较sender’s Port ID了，由于端口F0/1与端口F0/2的优先级相同（默认128），而编号为F0/1的端口号更小更优先，故C的端口F0/7成为根端口，而F0/8端口被阻塞掉，最佳路径为C-F0/7-F0/1-A-ROOT。

## Slide 7
任务六 消除交换网络中的交换环路
    如果交换机A、C之间增加一HUB相连，我们就要比较本交换机的Port ID，由于端口F0/6和端口F0/7的优先级相同（默认128），则端口编号小的F0/6端口优先成为根端口，而端口F0/7、F0/8被阻塞掉，最佳路径为C-F0/6-HUB-F0/1-A-ROOT。
Mac:00d0f80000d1
F0/7
F0/2
F0/1
F0/8
ROOT
Mac:00d0f80000f1
Mac:00d0f80000f2
SWD
SWA
SWB
SWC
F0/6
HUB
图（三）

## Slide 8
任务六 消除交换网络中的交换环路
    ⑤STP的缺点
    STP协议的缺陷主要表现在收敛速度慢，50秒左右。
    2）快速生成树协议RSTP
    RSTP协议在STP协议基础上做了三点重要改进，使得收敛速度快得多（最快1秒以内）。
    第一点改进：为根端口和指定端口设置了快速切换用的替换端口（Alternate Port）和备份端口（Backup Port）两种角色。
    第二点改进：在只连接了两个交换机端口的点对点链路中，指定端口只需与下游交换机进行一次握手就可以无时延地进入转发状态。
    第三点改进：直接与终端相连而不是与其他交换机相连的端口定义为边缘端口（Edge Port）。边缘端口可以直接进入转发状态，不需要任何延时。

## Slide 9
任务六 消除交换网络中的交换环路
4．STP、RSTP配置命令
命 令 | 功能说明
switch（config）#spanning-tree | 开启生成树协议
switch（config）#no spanning-tree | 关闭生成树协议
switch（config）# spanning-tree mode {stp ¦ rstp} | 修改生成树协议的类型
switch（config）#spanning-tree priority<0-61440> | 配置交换机优先级(4096的倍数)默认值32768
switch（config）#spanning-tree port-priority<0-240> | 配置端口的优先级（16的倍数）默认值128
switch（config）#spanning-tree hello-time <1-10> | 配置交换机定时发送BPDU报文的间隔（Hello Time）默认2秒
switch（config）#spanning-tree max-age <6-40> | 配置BPDU报文最大生存时间（Max-Age Time）默认值20秒
Switch#show spanning-tree | 查看生成树的配置信息

## Slide 10
任务实施
1. 任务拓扑图及要求说明
模拟校园网中的交换机之间的连接。为提高链路可靠性，两台交换之间采用双链路连接，为了避免产生广播风暴等问题，现要在两台交换机上开启生成树协议并验证。
任务六 消除交换网络中的交换环路
F0/6
PC1
PC2
F0/1
L3-SW
L2-SW
F0/1
F0/6
F0/2
F0/2

## Slide 11
2. 实施步骤
1）在三层交换机L3-SW上配置Trunk，并启用STP。
L3-SW (config)#interface range fastethernet 0/1 -2
L3-SW (config-if-range)# switchport mode trunk
L3-SW (config)#spanning-tree mode pvst
2）在二层交换机 L2-SW上配置Trunk，并启用STP。
L2-SW (config)#interface range fastethernet 0/1 -2
L2-SW (config-if-range)# switchport mode trunk
L2-SW (config)#spanning-tree mode pvst
3）查看两台交换机的生成树配置。
4）给PC配置IP地址
PC1配置IP地址为192.168.1.1，PC2配置IP地址为192.168.1.2。
任务六 消除交换网络中的交换环路

## Slide 12
5）验证测试
使用Ping命令测试PC1与PC2间的连通性，如果能Ping通对方，接下来在PC1上执行Ping –n 100 192.168.1.2命令，同时断开端口Fa0/1上网线，注意观察丢包的情况。
6) 交换机其他配置不变，更改生成树协议为RSTP，重复第5步，观察丢包的情况，几乎看不到丢包情况。
任务六 消除交换网络中的交换环路