## Slide 1
任务四 在交换机上使用VLAN隔离子网
任务描述
本任务主要从企业实际需求出发，出于安全方面的考虑，使用VLAN技术对财务部和其他部门的子网进行隔离，即不能直接访问。
知识链接
1．什么是Vlan
VLAN（Virtual Local Area Network）的中文名为“虚拟局域网”。VLAN是一种将局域网设备（主要是交换机）从逻辑上划分成一个个网段，形成不同的广播域，从而达到相互隔离的目的。
Vlan 10：技术部
Vlan 20：财务部

## Slide 2
2．为什么要用Vlan
1）控制广播域的范围
2）网络安全
3）第3层地址管理
4）使用VLAN减少路由跳数
3．Vlan类型
1）基于端口的VLAN
2）基于协议的VLAN
3）基于MAC的VLAN
4．VLAN的技术标准
802.1Q 帧格式
任务四 在交换机上使用VLAN隔离子网

## Slide 3
5．Vlan 工作原理
1）交换机端口的Vlan模式
access和trunk
2）Port-vlan工作原理
6．Vlan 配置命令
switch（config）#vlan 10
switch（config-vlan）#name test
switch（config）# interface range f 0/1 –5
switch（config-if-range）#switchport mode access
switch（config-if-range）#switchport access vlan 10
F0/6
F0/2
（财务部）
（生产部）
Valn 10
C
A
B
Valn 20
F0/1
交换机端口 | MAC地址 | VLAN ID
F0/1 | A | 10
F0/2 | B | 10
F0/6 | C | 20
任务四 在交换机上使用VLAN隔离子网

## Slide 4
任务实施
1. 任务拓扑图及要求说明
Vlan 10是财务部Vlan，Vlan 20是生产部Vlan。交换机端口F0/1-5属于Vlan 10，F0/6-10属于Vlan 20。财务部VLAN中接入两台主机A和B，分别连接在交换机的F0/1和F0/2端口上，配置192.168.10.0网段IP地址；生产部VLAN中接入一台主C，连接在F0/6端口上，配置192.168.20.0网段IP地址。
2. 实施步骤
1）交换机配置
Switch(config)#vlan 10
Switch(config)#vlan 20
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1-5
Switch(config-if-range)#switchport mode access
F0/6
F0/2
（财务部）
（生产部）
Valn 10
C
A
B
Valn 20
F0/1
任务四 在交换机上使用VLAN隔离子网

## Slide 5
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/6-10
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
2）查看VLAN信息
在特权模式下使用show vlan命令查看VLAN相关信息。
Switch#show vlan
VLAN Name Status Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1 default active Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
Fa0/23, Fa0/24
10 VLAN0010 active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5
20 VLAN0020 active Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
Fa0/10
任务四 在交换机上使用VLAN隔离子网

## Slide 6
3）配置主机IP地址
主机A：192.168.10.1 ，子网掩码为255.255.255.0；
主机B：192.168.10.2 ，子网掩码为255.255.255.0；
主机C：192.168.20.1 ，子网掩码为255.255.255.0。
4）验证
使用Ping命令从主机A 能Ping通主机B；而从主机A 不能Ping通主机C。说明同一VLAN内主机可以直接通信，不同VLAN内主机不能直接通信。
思考：即使三台主机都配置同一网段IP地址，通断情况也是如此。
任务四 在交换机上使用VLAN隔离子网