## Slide 1
任务描述
某园区网络上已使用VLAN技术实现了多个部门子网之间的隔离，vlan 10经理室、vlan 20财务部、vlan 30技术部等，由于网络规模较大，使用路由器和三层交换机实现互联，网络拓扑如图3-33所示。本任务拓扑如图所示。在任务2.11的项目实训中，全网已采用OSPF动态路由协议实现各子网互联互通。本任务需要进一步在安全方面进行配置，具体要求如下：
  1）出于安全性考虑，二层交换机所有端口启用端口安全功能，每个端口最大安全地址数最大1 个，给交换机L2-sw2的端口F0/1添加安全地址为：1.1.1。
  2）出于安全考虑VLAN20（财务部）的用户只能访问外网的FTP服务，但其他VLAN用户不受此限制。
  3）Vlan 20和Vlan 30不能互访，其他Vlan间不受限制。
项目实训：组建安全的园区网络

## Slide 2
项目实训：组建安全的园区网络
F 0/0
Serial 3/0
F0/0
F0/24
F0/1
RC
F0/1
PC1
RA
PC3
PC2
VLAN 20
VLAN 30
VLAN 10
F0/6
L2-SW2
F0/24
F0/24
L3-SW
RB
Serial 2/0
Serial 2/0
Serial 3/0
L2-SW1
F0/23
F0/0
Server
任务实施
1．任务拓扑图及要求说明
任务拓扑如右图所示，各端口编号已在图中标出，各设备及接口的地址规划如下表所示。三台路由器都选用Cisco 的Router-PT，三层交换机选用Cisco 的3560-24PS，二层交换机选用Cisco 的2950-24，三台PC机选用PC-PT。路由器RA与外网Internet的一台服务器相连。

## Slide 3
项目实训：组建安全的园区网络
设备名称 | 接口编号 | IP地址 | 子网掩码 | 网关
PC1 | - | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254
PC2 | - | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254
PC3 | - | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | 192.168.30.254
Server | - | 200.1.1.2 | 255.255.255.0 | 200.1.1.1
RA | S 2/0 | 172.16.3.2 | 255.255.255.0 | -
 | S 3/0 | 172.16.2.2 | 255.255.255.0 | -
 | F 0/0 | 200.1.1.1 | 255.255.255.0 | -
RB | F 0/0 | 192.168.10.254 | 255.255.255.0 | -
 | S 2/0 | 172.16.3.1 | 255.255.255.0 | -
RC | F 0/0 | 192.168.40.2 | 255.255.255.0 | -
 | S 3/0 | 172.16.2.1 | 255.255.255.0 | -
L3-SW | Vlan 20 | 192.168.20.254 | 255.255.255.0 | -
 | Vlan 30 | 192.168.30.254 | 255.255.255.0 | -
 | Vlan 40 | 192.168.40.1 | 255.255.255.0 | -

## Slide 4
2．实施步骤
  1）网络连通性配置
  ①二层交换机L2-sw1的配置
  L2-sw1(config)#Vlan 10
  L2- sw1 (config)#interface range fastethernet 0/1-24
  L2- sw1 (config-if-range)#switchport mode access
  L2- sw1 (config-if-range)#switchport access vlan 10
  ②二层交换机L2-sw2的配置
  L2-sw2(config)#Vlan 20
  L2-sw2(config)#Vlan 30
  L2- sw2 (config)#interface range fastethernet 0/1-5
  L2- sw2 (config-if-range)#switchport mode access
  L2- sw2 (config-if-range)#switchport access vlan 20
  L2- sw2 (config)#interface range fastethernet 0/6-10
  L2- sw2 (config-if-range)#switchport mode access
  L2- sw2 (config-if-range)#switchport access vlan 30
  L2- sw2 (config)#interface fastethernet 0/24
  L2- sw2 (config-if)# switchport mode trunk
项目实训：组建安全的园区网络

## Slide 5
  ③三层交换机L3-sw的配置
  L3-sw (config)#Vlan 20
  L3-sw (config)#Vlan 30
  L3-sw (config)#Vlan 40
  L3-sw(config)#interface vlan 20
  L3-sw(config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
  L3-sw(config)#interface vlan 30
  L3-sw(config-if)#ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
  L3-sw(config)#interface vlan 40
  L3-sw(config-if)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
  L3- sw (config)#interface fastethernet 0/24
  L3-sw(config-if)#switchport mode trunk
  L3- sw (config)#interface fastethernet 0/23
  L3-sw(config-if)#switchport mode access
  L3-sw(config-if)#switchport access vlan 40
  L3-sw(config)#ip routing
  L3-sw(config)#router ospf 1
  L3-sw(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
项目实训：组建安全的园区网络

## Slide 6
  L3-sw(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
  L3-sw(config-router)#network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
  ④路由器RA的配置
  RA(config)# interface fastethernet 0/0
  RA(config-if)#ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
  RA(config)# interface serial 2/0
  RA(config-if)#clock rate 64000
  RA(config-if)#ip address 172.16.3.2 255.255.255.0
  RA(config-if)#no shutdown
  RA(config)# interface serial 3/0
  RA(config-if)#clock rate 64000
  RA(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
  RA(config-if)#no shutdown
  RA (config)#router ospf 1
  RA(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
  RA(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0
  RA(config-router)#network 200.1.1.0 0.0.0.255 area 0
项目实训：组建安全的园区网络

## Slide 7
  ⑤路由器RB的配置
  RB(config)# interface serial 2/0
  RB(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
  RB(config-if)#no shutdown
  RB(config)# interface fastethernet 0/0
  RB(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  RB(config-if)#no shutdown
  RB (config)#router ospf 1
  RB(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
  RB(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0
  ⑥路由器RC的配置
  RC(config)# interface serial 3/0
  RC(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
  RC(config-if)#no shutdown
  RC(config)# interface fastethernet 0/0
  RC(config-if)#ip address 192.168.40.2 255.255.255.0
  RC(config-if)#no shutdown
项目实训：组建安全的园区网络

## Slide 8
  RC (config)#router ospf 1
  RC(config-router)#network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
  RC(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
  ⑦按表给PC机服务器Server配置IP地址
  ⑧测试各主机连通性
  使用Ping命令测试PC1与PC2、PC3、Server间的连通性，正常情况网络应该是连通的。
  2）网络安全性配置
  ①二层交换机L2-sw1的端口安全配置
  L2- sw1 (config)#interface range fastethernet 0/1-24
  L2- sw1 (config-if-range)#switchport mode access
  L2-sw1(config-if-range)#switchport port-security
  注：所有端口启用端口安全功能。
  L2-sw1(config-if-range)#switchport port-security maximum 1
  注：每个端口设置最大安全地址数最大1 个。
项目实训：组建安全的园区网络

## Slide 9
  ②二层交换机L2-sw2的端口安全配置
  L2- sw2 (config)#interface range fastethernet 0/1-23
  L2-sw2(config-if-range)#switchport port-security
  注：除F0/24外，其他所有端口启用端口安全功能。
  L2-sw2(config-if-range)#switchport port-security maximum 1
  L2- sw2 (config)#interface fastethernet 0/1
  L2-sw2(config-if)#switchport port-security mac-address 1.1.1
  ③三层交换机上配置访问控制列表ACL
  L3-sw(config)#access-list 100 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 any eq ftp
  L3-sw(config)#access-list 100 deny tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 any neq ftp
  L3-sw(config)#access-list 100 permit ip any any
  L3-sw(config)#interface vlan 20
  L3-sw(config-if)#ip access-group 100 in
  L3-sw(config)#access-list 101 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
  L3-sw(config)#access-list 101 permit ip any any
  L3-sw(config)#interface vlan 30
  L3-sw(config-if)#ip access-group 101 out
项目实训：组建安全的园区网络

## Slide 10
  3）测试服务访问及Vlan之间的互访情况
  ①在PC2上访问Server上FTP服务，如图3-34所示，表明Vlan 20财务部的用户可以访问外网的FTP服务；
  ②在PC2上访问Server上WWW服务，如图3-35所示，表明Vlan 20财务部的用户不可以访问外网的WWW等其他服务；
  ③其他用户各种服务都可以访问；
  ④PC2与 PC3之间Ping不通，其他PC之间可以Ping通。
  3. 注意事项
  1）由于二层交换机L2-sw1上只有一个部门，并且直接与路由器相连，所以可以不创建Vlan 10，如果有多个Vlan，与路由器RB之间可以使用单臂路由技术实现通信。
  2）三层交换机L3-sw与路由器RC连接有两种方法，配置方法有所不同。一是使用三层交换机的SVI接口（Vlan 40），上面任务实施中使用了第一种方法；另一种是使用三层交换机的物理接口来实现，启用三层端口功能。 这两种实现方法都要求大家能掌握。
  3）访问控制列表可以定义并应用在路由器RA或RC上，但对于有明确访问目标的扩展访问控制列表一般应用在离源比较近的设备上，如本任务中的三层交换机上。
项目实训：组建安全的园区网络