## Slide 1
在一个网络的建设与管理中，保证网络能安全、稳定可靠地运行是非常重要的。但保证网络安全是一个很复杂的工程，涉及的内容包括技术和管理等多个方面，需要相互补充、综合协同防范。本项目主要从网络设备（交换机和路由器）的配置和管理方面介绍保证网络安全的技术，涉及交换机端口安全、PPP链路安全、OSPF安全认证、地址转换NAT、访问控制列表ACL和DHCP防欺骗技术等。
项目导读
知识目标
了解交换机、路由器在安全方面的功能及应用；
掌握交换机端口安全功能及配置方法；
掌握路由器广域网接口协议封装、安全认证功能及配置方法；
掌握访问控制列表ACL的应用及配置方法；
掌握NAT技术的应用及配置方法；
掌握网络设备DHCP服务、中继服务、防欺骗等技术及配置方法。
项目三 网络设备安全配置与应用

## Slide 2
能力目标
具有交换机端口安全接入的控制能力；
具有路由器广域网链路安全接入的控制能力；
具有通过访问控制列表ACL过滤网络流量和限制服务访问的能力；
具有使用NAT技术解决企业私有网络访问公网及解决在内网发布服务能力；
具有在网络设备上启用DHCP服务及防DHCP欺骗能力。
素质目标
培养诚信守信、按规办事的优良作风；
树立规则意识，遵守法律法规、养成良好社会公德和职业道德。
树立网络安全意识，构建安全的园区网络。
项目三 网络设备安全配置与应用

## Slide 3
项目三 网络设备安全配置与应用
目 录
CONTENTS
任务一 配置交换机端口安全功能限制用户接入
任务五 对OSPF邻居进行安全认证
任务六 配置IP标准访问列表控制网络流量
任务七 配置IP扩展访问列表限制对服务的访问
任务八 配置动态NAT实现高效安全地访问Internet
任务九 配置静态NAPT安全发布内网Internet服务
任务十 启用网络设备上的DHCP服务
任务十一 启用网络设备上的DHCP中继服务
任务十二 网络设备防范DHCP 欺骗攻击
项目实训：组建安全的园区网络
拓展训练：利用ACL防病毒攻击
任务二 在路由器接口上封装广域网协议
任务三 应用PPP 协议PAP认证实现广域网链路安全
任务四 应用PPP协议CHAP认证实现广域网链路安全

## Slide 4
任务一 配置交换机端口安全功能限制用户接入
任务描述
为了防止公司内部用户的IP地址冲突，防止公司内部的网络攻击和破坏行为，小王作为公司的网络管理员，需要设计一个解决方案，为每一位员工分配固定的IP地址，如果擅自更改IP地址将不允许上网，并且限制只允许公司员工主机可以使用网络，不得随意连接其他主机。
知识链接
1．交换机端口安全概述
利用交换机端口安全这个特性，可以实现如下几个主要功能：
  只允许特定MAC地址的设备接入到网络中，从而防止用户将非法或未授权的设备接入网络。
  限制端口接入的设备数量，防止用户将过多的设备接入到网络中。
如果一个端口被配置为一个安全端口，当其安全地址的数目已经达到允许的最大个数后，如果该端口收到一个源地址不属于安全地址范围的帧时，一个安全违例产生。

## Slide 5
任务一 配置交换机端口安全功能限制用户接入
当安全违例产生时，你可以选择以下几种方式来处理违例:
  Protect 当安全地址个数满后，安全端口将丢弃未知名地址（不是该端口的安全地址中的任何一个）的帧。
  Restrict 当违例产生时，交换机不但丢弃收到的帧，而且发送一个SNMP Trap通知。
  Shutdown当违例产生时，交换机丢弃收到的帧，发送一个SNMP Trap通知，而且将端口关闭。
配置端口安全存在以下限制：
  一个安全端口必须是一个Access端口，及连接终端设备的端口，而非Trunk端口。
  一个安全端口不能是一个聚合端口。
  一个安全端口不能是SPAN（交换机端口镜像技术）的目的端口。

## Slide 6
任务一 配置交换机端口安全功能限制用户接入
命令模式 | 说 明
端口安全开关 | 所有端口均关闭端口安全功能
最大安全地址个数 | 128
安全地址 | 无
违例处理方式 | 保护（protect）
2. 端口安全的默认配置
3．端口安全的配置方法
命 令 | 功能说明
switch（config-if）#switchport port-security | 打开端口的安全功能
switch（config-if）#switchport port-security maximum n | 设置端口上安全地址的最大个数，n为个数，最大为128
switch（config-if）#switchport port-security violation { protect ¦ restrict ¦ shutdown } | 设置处理违例的方式
switch（config-if）#switchport port-security [mac-address n] [ip-address m] | 配置安全端口上安全地址，n为Mac地址，m为IP地址

## Slide 7
任务一 配置交换机端口安全功能限制用户接入
switch（config）#errdisable recovery | 将因违例而进入“err-disabled”状态的端口恢复为UP状态（不同品牌设备命令可能不一致）
switch（config）#errdisable recovery interval n | 配置从“err-disabled”状态恢复为UP状态所等待的时间（不同品牌设备命令可能不一致）
switch（config-if）#switchport port-security aging { static ¦ time n } | 配置安全地址的老化时间，static表示自动学习和手工配置的安全地址都将老化，否则只有自动学习的地址老化，time表示具体的老化时间，n取值0-1440单位分钟（不同品牌设备命令可能不一致）
Switch#show port-security address | 查看安全地址信息
Switch#show port-security | 查看所有安全端口的统计信息

## Slide 8
任务实施
1．任务拓扑图及要求说明
此任务拓扑如图所示，一台交换机、两台PC通过两根直通线进行连接。要求使用端口安全技术控制PC的接入并验证。
任务一 配置交换机端口安全功能限制用户接入
PC1
PC2
F0/1
F0/2
2．实施步骤
1）给PC配置IP地址
配置PC1和PC2的IP地址分别为192.168.1.1和192.168.1.2。
2）测试PC1到PC2的连通性
在能Ping通的情况下做第3步。

## Slide 9
任务一 配置交换机端口安全功能限制用户接入
    3）在交换机上配置端口安全
    SWITCH(config)#interface range fastEthernet 0/1-2
    Switch(config-if-range)#switchport port-security maximum 8
    Switch(config-if-range)#switchport port-security violation shutdown
    Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
    Switch(config-if)#switchport port-security mac-address H.H.H
    Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
    Switch(config-if)#switchport port-security mac-address H.H.H
    4）验证
    测试PC1与PC2的连通性，如能Ping通，交换PC1和PC2所连端口，使用Ping命令再测试两机的连通性，然后进一步观察违例产生情况。
    3．注意事项
      1）交换机端口安全功能只能在Access接口进行配置；
      2）cisco交换机默认违例处理方式是Shutdown。