## Slide 1
任务描述
学校一台三层交换机上连着学校的WWW和FTP的服务器，另外还连接着学生宿舍楼和教工宿舍楼，学校规定学生只能对FTP服务器进行访问，不能对WWW服务器进行访问，教工则没有限制，请你给予支持。
知识链接
1．编号的扩展ACL
任务七 IP扩展访问列表限制对服务的访问
命 令 | 功能说明
Router(config)#access-list listnumber {permit ¦ deny} protocol source source-wildcard-mask [operator operand] destination destination-wildcard-mask [operator operand] | Listnumber：是规则序号，扩展ACL取值为100-199或2000-2699。 Permit和deny：表示匹配条件的报文是通过还是阻止。 Protocol：定义匹配的协议，具体协议看表3-6。 source-wildcard-mask：源ip地址和反掩码，与标准ACL相同。 destination-wildcard-mask：目的ip地址和反掩码，与标准ACL相同。 Operator：源\目的端口号。可以用数字、助记符或者操作符与数字、助记符相结合的方法来指定端口或端口范围。
Router(config-if)#ip access-group id {in¦out} | id：扩展ACL的编号 in：数据从路由器端口进入 out：数据经路由器端口出去

## Slide 2
任务七 IP扩展访问列表限制对服务的访问
协议 | 描述
eigrp | Cisco eigrp路由选择协议
gre | Gre隧道
icmp | Internet控制消息协议
ip | 任何ip协议
ipinip | Ip隧道中的ip
nos | Ka9qnos兼容ip之上的ip隧道
ospf | Ospf路由协议
tcp | 传输控制协议
utp | 用户数据报协议
操作符 | 描述
eq | 等于端口号portnumber
gt | 大于端口号portnumber
it | 小于端口号portnumber
neq | 不等于端口号portnumber
range | 介于端口号portnumber1和端口号portnumber2

## Slide 3
任务七 IP扩展访问列表限制对服务的访问
2．命名的扩展ACL
命 令 | 功能说明
Router(config)#ip access-list extended name | Name：扩展ACL定义的名字
Router(config-ext-nacl)#{permit ¦ deny} protocol source source-wildcard-mask [operator operand] destination destination-wildcard-mask [operator operand] | Permit和deny：表示匹配条件的报文是通过还是阻止。 Protocol：定义匹配的协议 source-wildcard-mask：源ip地址和反掩码，与标准ACL相同。 destination-wildcard-mask：目的ip地址和反掩码，与标准ACL相同。 Operator：源/目的端口号。可以用数字、助记符或者操作符与数字、助记符相结合的方法来指定端口或端口范围。
Router(config-if)#ip access-group id {in¦out} | id：扩展ACL的编号 in：数据从路由器端口进入 out：数据经路由器端口出去

## Slide 4
任务实施
1．任务拓扑图及要求说明
此任务拓扑如图所示，一台三层交换机、一台服务器和两台PC通过三根直通线进行连接。PC1属于VLAN 10，PC2属于VLAN 20，服务器属于VLAN30，要求使用扩展ACL技术实现PC1可以访问服务器的FTP服务，但不能访问WWW服务，而PC2则可以访问服务器的FTP和WWW服务，并验证。
任务七 IP扩展访问列表限制对服务的访问
PC1
PC2
L3-SW
Server
F0/11
F0/6
F0/24

## Slide 5
2．实施步骤
  1）在三层交换上创建VLAN，配置SVI接口IP地址。
  L3-SW(config)#Vlan 10
  L3-SW(config)#Vlan 20
  L3-SW(config)#Vlan 30
  L3-SW (config)#interface range fastethernet 0/6-10
  L3-SW (config-if-range)#switch access vlan 10
  L3-SW (config)#interface range fastethernet 0/11-15
  L3-SW (config-if-range)#switch access vlan 20
  L3-SW (config)#interface range fastethernet 0/20-24
  L3-SW (config-if-range)#switch access vlan 30
  L3-SW (config)# interface Vlan 10
  L3-SW (config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  L3-SW (config)# interface Vlan 20
  L3-SW (config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
  L3-SW (config)# interface Vlan 30
  L3-SW (config-if)#ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
任务七 IP扩展访问列表限制对服务的访问

## Slide 6
  2）给PC配置IP地址
  给PC1配置IP地址为192.168.10.1，网关为192.168.10.254。
  给PC2配置IP地址为192.168.20.1，网关为192.168.20.254。
  给服务器Server配置IP地址为192.168.30.1，网关为192.168.30.254，并且配置一个Web服务器和一个FTP服务器。
  3）测试连通性
  使用Ping命令测试与服务器的连通性，并观察访问Web和FTP服务器的情况。
  4）在交换机上配置扩展IP访问列表
  L3-SW (config)# access-list 110 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq www
  注：拒绝192.168.10.0网段去访问192.168.30.0网段的WWW服务。
  L3-SW (config)# access-list 110 permit ip any any
  注：开放其他所有的流量。
  L3-SW (config)#interface vlan 10
  L3-SW (config-if)#ip access-group 110 in
  注：ACL绑定在虚接口vlan 10的入口方向。
  6）验证测试
  从分别从PC1和PC2访问服务器Server上的Web和FTP应用，观察访问情况。
任务七 IP扩展访问列表限制对服务的访问