## Slide 1
任务三 PPP 协议的PAP认证
任务描述
小王是某公司的网络管理员，公司为了满足不断增长的业务需求，申请了专线接入，当客户端路由器与ISP进行链路协商时，需要验证身份，考虑对方使用PPP协议的PAP认证，小王也必须在公司的出口路由器上启用PAP认证以保证链路的建立。
知识链接
1．PPP（Point to Point Protocol）概述
点对点协议（PPP）为在点对点连接上传输多协议数据包提供了一个标准方法。在 TCP/IP 协议集中它是一种用来同步调制连接的数据链路层协议，替代了原来非标准的第二层协议，即 SLIP。除了 IP 以外 PPP 还可以携带其它协议，包括 DECnet 和 Novell 的 Internet 网包交换（IPX）。

## Slide 2
任务三 PPP 协议的PAP认证
PPP
3．PPP的工作原理
2．PPP协议体系结构
PPP主要由链路控制协议（Link Control Protocal，LCP）和网络控制协议族（Network Contral Protocal，NCP）组成。

## Slide 3
任务三 PPP 协议的PAP认证
4．PPP的PAP验证方式
口令验证协议（PAP）是一种安全验证方式，避免第三方窃取数据或冒充远程客户接管与客户端的连接。在验证完成之前，禁止从验证阶段前进到网络层协议阶段。
验证失败
Client
Hostname:cisco
Password:cisco
Server
Username:cisco
Password:cisco
用户名+密码
验证成功

## Slide 4
任务三 PPP 协议的PAP认证
5．PPP的PAP认证配置
PAP验证采用两次握手协议，在验证过程中以明文发送用户名和密码的方式进行验证。
  1）配置PPP PAP被验证方
  步骤1：定义封装类型为PPP。
  RouterA (config-if)#encapsulation ppp
  步骤2：指定在服务器端用于执行认证的用户名和密码。
  RouterA(config-if)#ppp pap sent-username username password password
  2）配置PPP PAP验证方
  步骤1：创建用户数据库
  RouterB (config)#username username password password
  步骤2：封装PPP，并设定PPP的验证方式为PAP。
  RouterB(config-if)#encapsulation ppp
  RouterBconfig-if)# ppp authentication pap

## Slide 5
任务实施
1．任务拓扑图及要求说明
此任务拓扑如图所示，在图中路由器使用V.35线缆一对，通过Serial口连接到路由器，对路由器进行PPP PAP配置并验证。
2．实施步骤
  1）在路由器RA上配置路由器的名称、接口IP地址和时钟
  RA(config)# interface serial 2/0
  RA(config-if)#clock rate 64000
  RA(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
任务三 PPP 协议的PAP认证
Serial 2/0
RA
RB

## Slide 6
  2）在路由器RA上配置PAP认证（Server）
  RA(config)# #username cisco password 123456
  RA(config)# interface serial 2/0
  RA(config-if)# encapsulation ppp
  RA(config-if)# ppp authentication pap
  3）在路由器RB上配置路由器的名称、接口IP地址
  RB(config)# interface serial 2/0
  RB(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
  RB(config-if)#no shutdown
  4）在路由器RB上配置PAP认证（Client）
  RB(config)# interface serial 2/0
  RB(config-if)# encapsulation ppp
  RB(config-if)# ppp pap sent-username cisco password 123456
  5）验证PAP认证
  show interface serial 2/0
任务三 PPP 协议的PAP认证