## Slide 1
任务描述
假设你是某公司的网络管理员，公司只向ISP申请了一个公网IP地址，公司的网站服务器部署在内网中，要求在互联网上也可以访问到公司的WWW站点，现在需要你来实现此功能。本任务利用静态NAPT技术，实现外网访问内网服务器的需求。
知识链接
1．NAPT工作过程
静态NAPT一般应用在企业内网的Web Server需要被Internet上的计算机访问这样一种场景。
动态NAPT一般应用于企业内网的大量用户借助少量公网IP访问外网的情况。
任务九 静态NAPT发布内网Internet服务
协议：TCP
内部本地地址和端口：10.1.1.1：80 外部本地地址和端口：1.1.1.3：1025
内部全局地址和端口：172.2.2.2：8080 外部全局地址和端口：1.1.1.3：1025
172.2.2.2/24
HostA:10.1.1.1
HostB:1.1.1.3

## Slide 2
2．NAPT配置方法
1）静态NAPT配置
任务九 静态NAPT发布内网Internet服务
命 令 | 功能说明
Router(config-if)#ip nat {inside¦outside} | Inside:指定接口为NAT内部接口 Outside：指定接口为NAT外部接口
Router(config)#ip nat inside source static {tcp¦udp} local-ip local-port {interface interface¦global-ip} global-port | local-ip:分配给内部网络中的主机的本地IP地址（内部本地地址）。 local-port:本地TCP/UDP端口号 interface:路由器本地接口。如果指定该参数，路由器将使用该接口的地址进行转换 global-ip:外部主机看到的内部主机的全局唯一的IP地址（内部全局地址） global-port:全局TCP/UDP端口号

## Slide 3
任务九 静态NAPT发布内网Internet服务
2）动态NAPT配置
命 令 | 功能说明
Router(config-if)#ip nat {inside¦outside} | Inside:指定接口为NAT内部接口 Outside：指定接口为NAT外部接口
Router(config)#access-list listnumber {permit ¦ deny} address [wildcard-mask] | Listnumber：是规则序号，标准ACL取值为1-99或1300-1999。 Permit和deny：表示匹配条件的报文是通过还是阻止。 address：数据包的源IP地址，也可以配合通配符屏蔽码（wildcard）表示一组源IP地址。 Wildcard：通配符屏蔽码，与子网掩码相反，所以也称反掩码。
Router(config)#ip nat pool pool-name start-ip end-ip {netmask netmask¦prefix-length prefix-length} | pool-name:地址池的名称 start-ip：全局地址池包含的地址范围中的第一个IP地址 end-ip：全局地址池包含的地址范围中的最后一个IP地址 netmask：地址池中地址的子网掩码（不是反掩码） prefix-length：一个数字，指出netmask中有几个1
Router(config)#ip nat inside source list access-list-number {interface interface ¦pool pool-name} overload | Access-list-number:IP访问列表的编号。 interface:路由器本地接口。如果指定该参数，路由器将使用该接口的地址进行转换 Pool-name:地址池的名称

## Slide 4
任务实施
1．任务拓扑图及要求说明
此任务拓扑如图所示，一台PC模拟客户机、一台PC模拟服务器、一台路由器模拟局域网出口路由器、一台路由器模拟互联网路由器。PC机用直通线连到路由器，路由器之间用串口线连接，要求在局域网路由器上配置静态NAPT，实现PC1访问内网服务器Server并验证。
PC1
Server
F0/0
F0/0
Serial 2/0
Lan-router
Internet-router
任务九 静态NAPT发布内网Internet服务

## Slide 5
2．实施步骤
  1）在内网路由器Lan-router上配置路由器的名称、接口IP地址和时钟。
  Lan-router (config)# interface fastEthernet 0/0
  Lan-router (config-if)#ip address 172.16.8.254 255.255.255.0
  Lan-router (config-if)#no shutdown
  Lan-router (config)# interface serial 2/0
  Lan-router (config-if)#clock rate 64000
  Lan-router (config-if)#ip address 200.1.8.1 255.255.255.0
  Lan-router (config-if)#no shutdown
  2）在外网路由器Internet-router上配置路由器的名称、接口IP地址。
  Internet-router (config)# interface fastEthernet 0/0
  Internet-router (config-if)#ip address 61.19.6.254 255.255.255.0
  Internet-router (config-if)#no shutdown
  Internet-router (config)# interface serial 2/0
  Internet-router (config-if)#ip address 200.1.8.2 255.255.255.0
  Internet-router (config-if)#no shutdown
任务九 静态NAPT发布内网Internet服务

## Slide 6
  3）在两台路由器上配置默认路由。
  Lan-router (config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.8.2
  Internet-router (config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.8.1
  4）给PC配置IP地址
  给PC1配置IP地址为61.19.6.1，网关为61.19.6.254；
  给服务器Server配置IP地址为172.16.8.1，网关为172.16.8.254并配置Web服务。
  5）测试连通性
  使用Ping命令测试PC1与服务器Server之间的连通性。
  6）在内网路由器Lan-router 上配置静态NAPT
  Lan-router (config)# interface FastEthernet 0/0
  Lan-router (config-if)# ip nat inside
  Lan-router (config)# interface Serial 2/0
  Lan-router (config-if)# ip nat outside
  Lan-router (config)# ip nat inside source static tcp 172.16.8.1 80 200.1.8.1 80
  7）验证测试
  在PC1上使用200.1.8.1地址来访问内网地址为172.16.8.1服务上的Web服务，然后在Lan-router上查看NAPT映射关系。
任务九 静态NAPT发布内网Internet服务