## Slide 1
任务二 在路由器接口上封装广域网协议
任务描述
小王是某企业网络管理员，公司在北京有总部和分部两个网络，两个网络之间希望能够申请一条广域网专线进行连接。公司现有二台路由器，希望小王了解该设备的广域网接口所支持的协议，以确定选择哪一种广域网链路。
知识链接
1．广域网的定义
广域网是覆盖范围很广的一种跨地区的数据通信网络。通过广域网连接技术，可以实现局域网之间的远程连接以及单个远程用户到主机或到LAN的远程连接，从而实现远距离计算机之间的数据传输和资源共享。
2．广域网接入技术分类
  1）物理层广域网连接
  ①专线
  ②电路交换
  ③分组交换

## Slide 2
2）数据链路层广域网连接
  用于专线连接的数据链路协议包括PPP和HDLC；电路交换连接中一般使用PPP或HDLC封装；分组交换连接技术有X.25、FR、ATM等。最常用的两个点对点广域网封装协议是HDLC和PPP。
任务二 在路由器接口上封装广域网协议
PPP、HDLC
服务提供商
服务提供商
X.25、Frame-Relay

## Slide 3
3．封装广域网协议的方法
    1）HDLC封装技术
    Router(config-if)#encapsulation hdlc 封装HDLC协议
    2）PPP封装技术
    Router(config-if)#encapsulation ppp 封装PPP协议
    Router(config-if)# no encapsulation ppp 去除封装PPP协议
任务二 在路由器接口上封装广域网协议

## Slide 4
任务实施
1．任务拓扑图及要求说明
  此任务拓扑如图所示，两台路由器通过串口相连，要求查看器由器广域网接口支持的数据链路层协议，并进行正确的封装。
2．实施步骤
    1）路由器的基本配置
    RA(config)#interface serial 1/2
    RA(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
    RB(config)#interface serial 1/2
    RB(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
任务二 在路由器接口上封装广域网协议
Fa1/0:172.16.3.0
RA
RB
S1/2:172.16.2.1
Fa1/0:172.16.1.0
S1/2:172.16.2.2

## Slide 5
    2）封装HDLC
    RA(config)#interface serial 1/2
    RA(config-if)#encapsulation hdlc
    RB(config)#interface serial 1/2
    RB(config-if) #encapsulation hdlc
    3）封装PPP
    RA(config)#interface serial 1/2
    RA(config-if)#encapsulation ppp
    RB(config)#interface serial 1/2
    RB(config-if) #encapsulation ppp
    4）验证广域网接口的装装类型
    RA#show interfaces serial 1/2
3. 注意事项
封装广域网协议时，要求V.35线缆的两个端口上的封装协议一致，否则将无法建立链路。
任务二 在路由器接口上封装广域网协议