## Slide 1
任务五 对OSPF邻居进行安全认证
任务描述
你是一名网络高级技术支持工程师，某企业网络整个使用OSPF动态路由实现互联互通。为了安全起见，要求新加入的路由器要通过认证，从而达到保证OSPF网络安全的目的，请你给予支持。
知识链接
1．OSPF 认证技术
OSPF通过LSA报文同步状态信息，协议根据LSA提供的状态信息，快速实行全网路由的建立。为防止网络破坏活动，可以使用认证（明文和密文）技术，一旦认证不成功，其他关联的OSPF路由器拒绝同步，从而保证网络不被人为的破坏。
OSPF的认证是用hello报文中的authentication部分来实现的。hello报头中的AuType字段可以有三种选择：为0将不检查这个认证字段；为1就是普通认证，这个字段将包含一个最长为64位的口令；为2就是MD5认证，这个认证字段将包含Key ID，认证数据长度以及加密序列号。

## Slide 2
2．OSPF认证的类型
  1）链路认证
  与该链路相连接的路由器的接口需要配置认证；
  属于同一个网段的OSPF路由器，链路认证的配置必须相同；
  同一区域的不同网段，可以用不同的认证类型和认证密码。
  2）区域认证
  任何接入这个区域的路由器都要进行认证；
  同一区域的所有路由器，配置的区域认证类型和密码，必须相同；
  如果同一区域认证和链路认证同时配置，链路认证的配置生效，区域配置失效，即链路配置的优先级高。
3．明文认证配置
  1）区域明文认证配置
  Router(config)#router os 1
  Router(config-router)# area 0 authentication
  Router(config-if)#ip ospf authentication-key cisco
任务五 对OSPF邻居进行安全认证

## Slide 3
  2）链路明文认证配置
  Router(config)#router ospf 1
  Router(config-if)#ip ospf authentication
  Router(config-if)#ip ospf authentication-key cisco
  4．密文认证配置
  1）区域密文认证配置
  Router(config)#router ospf 1
  Router(config-router)# area 0 authentication message-digest
  Router (config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
  2）链路密文认证配置
  Router(config)#router ospf 1
  Router(config-if)#ip ospf authentication message-digest
  Router (config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
任务五 对OSPF邻居进行安全认证

## Slide 4
任务实施
1．任务拓扑图及要求说明
本任务以两台Cisco路由器为例，路由器RA与RB通过以太网口相连，作为主干区域0。要实现它们在主干区域0中通过明文认证才能互相通信，拓扑结构如图所示。
任务五 对OSPF邻居进行安全认证
Area 0
RA
RB
F 0/0
192.168.12.0/24
Lookback 0
192.168.1.1
Lookback 0
192.168.2.1
F 0/0

## Slide 5
2．实施步骤
  1）路由器的基本配置
  RA(config)#interface F 0/0
  RA(config-if)# ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
  RA(config)# interface lookback 0
  RA(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  RB(config)#int F 0/0
  RB(config-if)# ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
  RB(config)#int lookback 0
  RB(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  2）启动OSPF路由协议
  RA(config)#router ospf 1
  RA(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
  RA(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
  RB(config)#router ospf 1
  RB(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
  RB(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
任务五 对OSPF邻居进行安全认证

## Slide 6
任务五 对OSPF邻居进行安全认证
3）验证测试
4）配置OSPF明文认证
RA(config)#router ospf 1
RA(config-router)# area 0 authentication
RA(config)#int F 0/0
RA(config-if)# ip os authentication-key cisco
注：路由器A上配置区域间明文验证。
RB(config)#router ospf 1
RB(config-router)# area 0 authentication
RB(config)#int F 0/0
RB(config-if)# ip os authentication-key cisco

## Slide 7
任务五 对OSPF邻居进行安全认证
  4）配置OSPF明文认证
  RA(config)#router ospf 1
  RA(config-router)# area 0 authentication
  RA(config)#int F 0/0
  RA(config-if)# ip os authentication-key cisco
  注：路由器A上配置区域间明文验证。
  RB(config)#router ospf 1
  RB(config-router)# area 0 authentication
  RB(config)#int F 0/0
  RB(config-if)# ip os authentication-key cisco
  5）验证测试
  RA#debug ip ospf adj