## Slide 1
任务描述
某公司只向ISP申请了五个公网IP地址，希望全公司的主机都能访问外网，请你在路由器上做适当配置实现些功能。本任务利用动态NAT技术，实现了使用五个公网IP地址让所有公司主机访问外网的需求。
知识链接
1．NAT概念
网络地址转换（NAT,Network Address Translation）是将一种地址空间转化为另一种地址空间的技术，它被广泛应用于各种类型Internet接入方式和各种类型的网络中。
2．NAT用途
NAT不仅完美地解决了lP地址不足的问题，而且还能够有效地避免来自网络外部的攻击，隐藏并保护内部网络的主机或服务器。
任务八 动态NAT高效安全地访问Internet

## Slide 2
任务八 动态NAT高效安全地访问Internet
3． NAT分类
NAT的实现方式有四种，即静态转换Static Nat、动态转换Dynamic Nat、静态网络地址端口转换NAPT和动态网络地址端口转换NAPT。
4．NAT术语
命 令 | 功能说明
内部本地IP地址 | 分配给内部网络中的主机的IP地址，通常这种地址为私有地址
内部全局IP地址 | 对外代表一个或多个内部本地IP地址，通常这种地址是全局唯一的公有地址，通常是ISP提供的
外部本地IP地址 | 外部网络中的主机IP地址，通常是全局可路由地址
外部全局IP地址 | 外部网络主机的合法IP。公网上机器在内网上所显示的IP地址

## Slide 3
任务八 动态NAT高效安全地访问Internet
NAT技术对于地址可以双向隐藏
PC1：192.158.1.100
PC2：192.16.2.50
内部网络
外部网络
Parket 1
源地址：192.168.1.100
目的地址：203.4.5.6
Parket2
源地址：203.4.5.6
目的地址：192.158.1.100
Parket 1
源地址：202.1.2.3
目的地址：203.4.5.6
Parket 2
源地址：192.16.2.50
目的地址：202.1.2.3
NAT路由器

## Slide 4
任务八 动态NAT高效安全地访问Internet
5．NAT的工作过程
静态NAT工作过程
内部本地地址：10.1.1.1
内部全局地址：172.2.2.2
172.2.2.2/24
HostA:10.1.1.1
HostB:1.1.1.3
动态NAT工作过程
内部本地地址：10.1.1.1 地址池：172.2.2.2、172.2.2.3、…
内部全局地址：172.2.2.2
172.2.2.2/24
HostA:10.1.1.1
HostB:1.1.1.3

## Slide 5
任务八 动态NAT高效安全地访问Internet
6．NAT的配置方法
1）静态NAT配置
命 令 | 功能说明
Router(config-if)#ip nat {inside¦outside} | Inside:指定接口为NAT内部接口 Outside：指定接口为NAT外部接口
Router(config)#ip nat inside source static local-ip {interface interface¦global-ip} | local-ip:分配给内部网络中的主机的本地IP地址。 interface:路由器本地接口。如果指定该参数，路由器将使用该接口的地址进行转换 global-ip:外部主机看到的内部主机的全局唯一的IP地址
2）动态NAT配置
命 令 | 功能说明
Router(config-if)#ip nat {inside¦outside} | Inside:指定接口为NAT内部接口 Outside：指定接口为NAT外部接口
Router(config)#access-list listnumber {permit ¦ deny} address [wildcard-mask] | Listnumber：是规则序号，标准ACL取值为1-99 Permit和deny：表示匹配条件的报文是通过还是阻止。 address：数据包的源IP地址，也可以配合通配符屏蔽码（wildcard）表示一组源IP地址。 Wildcard：通配符屏蔽码，反掩码。

## Slide 6
任务八 动态NAT高效安全地访问Internet
Router(config)#ip nat pool pool-name start-ip end-ip {netmask netmask¦prefix-length prefix-length} | pool-name:地址池的名称 start-ip：全局地址池包含的地址范围中的第一个IP地址 end-ip：全局地址池包含的地址范围中的最后一个IP地址 netmask：地址池中地址的子网掩码（不是反掩码） prefix-length：一个数字，指出netmask中有几个1，即网络前缀长度
Router(config)#ip nat inside source list access-list-number {interface interface ¦pool pool-name} | Access-list-number:IP访问列表的编号。 interface:路由器本地接口。如果指定该参数，路由器将使用该接口的地址进行转换 Pool-name:地址池的名称

## Slide 7
任务实施
1．任务拓扑图及要求说明
此任务拓扑如图所示，一台PC模拟客户机、一台PC模拟服务器、一台路由器模拟局域网路由器、一台路由器模拟互联网路由器。PC机用直通线连到路由器，路由器之间用串口线连接，要求在局域网路由器上配置动态NAT，实现PC1访问服务器并验证。
任务八 动态NAT高效安全地访问Internet
PC1
Server
F0/0
F0/0
Serial 2/0
Lan-router
Internet-router

## Slide 8
2．实施步骤
  1）在内网路由器Lan-router上配置路由器的名称、接口IP地址和时钟
  Lan-router (config)# interface fastEthernet 0/0
  Lan-router (config-if)#ip address 172.16.1.254 255.255.255.0
  Lan-router (config-if)#no shutdown
  Lan-router (config)# interface serial 2/0
  Lan-router (config-if)#clock rate 64000
  Lan-router (config-if)#ip address 200.1.8.1 255.255.255.0
  Lan-router (config-if)#no shutdown
  2）在外网路由器Internet-router上配置路由器的名称、接口IP地址
  Internet-router (config)# interface fastEthernet 0/0
  Internet-router (config-if)#ip address 61.19.6.254 255.255.255.0
  Internet-router (config-if)#no shutdown
  Internet-router (config)# interface serial 2/0
  Internet-router (config-if)#ip address 200.1.8.2 255.255.255.0
  Internet-router (config-if)#no shutdown
任务八 动态NAT高效安全地访问Internet

## Slide 9
  3）在两台路由器上配置默认路由
  Lan-router (config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.8.2
  Internet-router (config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.8.1
  4）给PC配置IP地址
  给PC1配置IP地址为172.16.1.1，网关为172.16.1.254；
  给服务器Server配置IP地址为61.19.6.1，网关为61.19.6.254，并配置Web服务。
  5）测试连通性
  使用Ping命令测试PC1与服务器Server之间的连通性。
  6）在内网路由器Lan-router 上配置动态NAT
  Lan-router (config)# interface FastEthernet 0/0
  Lan-router (config-if)# ip nat inside
  Lan-router (config)# interface Serial 2/0
  Lan-router (config-if)# ip nat outside
  Lan-router (config)# ip nat pool to_internet 200.1.8.1 200.1.8.5 netmask 255.255.255.0
  Lan-router (config)# access-list 10 permit 172.16.1.0 0.0.0.255
  Lan-router (config)# ip nat inside source list 10 pool to_internet
任务八 动态NAT高效安全地访问Internet

## Slide 10
  7）验证测试
  在PC1上访问外网Server上的Web服务，然后在Lan-router 上查看NAT映射关系。
任务八 动态NAT高效安全地访问Internet
3、注意事项
  1）不要把Inside和Outside应用的接口弄错；
  2）要加上能使数据包向外转发的路由，比如默认路由。