## Slide 1
任务描述
公司的经理部、财务部门和销售部门分属不同的三个网段，三部门之间用路由器进行信息传递，为了安全起见，公司领导要求销售部门不能对财务部门进行访问，但经理部可以对财务部门进行访问，请你给予支持。
知识链接
1．访问列表概述
访问控制列表（Access Control Lists，ACL）是应用在路由器、三层交换机接口上的指令列表。这些指令列表告诉路由器、三层交换机哪些数据包可以接收、哪能数据包需要拒绝。
安全控制。允许一些符合匹配规则的数据包通过访问的同时而拒绝另一部分不符合匹配规则的数据包。
任务六 配置IP标准访问列表控制网络流量
192.168.1.10
192.168.1.20
192.168.1.30
192.168.1.10
192.168.1.30
服务器

## Slide 2
  流量控制。
任务六 配置IP标准访问列表控制网络流量
WWW
Email
BT
WWW
Email
数据流量标识。
192.168.1.10
192.168.1.20
192.168.1.30
Internet线路
VPN线路

## Slide 3
2．ACL工作原理及规则
ACL语句有两个组件：一是条件，一是操作。条件用于匹配数据包的内容，当为条件找到匹配时，则会采取一个操作，允许或拒绝。
任务六 配置IP标准访问列表控制网络流量
入站ACL流程图

## Slide 4
任务六 配置IP标准访问列表控制网络流量
出站ACL流程图

## Slide 5
任务六 配置IP标准访问列表控制网络流量
ACL建立原则：
  ACL语句按名称或编号分组；
  每条ACL语句都只有一个组条件和操作，如果需要多个条件或多个操作，则必须定义多个ACL语句；
  如果一条语句的条件中没有找到匹配，则去匹配列表中的下一条语句；
  如果在ACL组的一条语句中找到匹配，则不再匹配后面的语句；
  如果处理了列表中的所有语句而没有匹配到任何语句，将根据不可见到的隐式拒绝语句拒绝该数据包；
  由于在ACL语句组的最后隐式拒绝，所以至少要有一个允许操作，否则所有语句都会被拒绝；
  语句的顺序很重要，约束性最强的语句应该放在列表的顶部，约束性最弱的语句应该放在列表的底部；
  只能在每个端口、每个协议、每个方向上应用一个ACL，即三”P”原则；
  在数据包被路由到其他端口之前，处理入站ACL；
  在数据包被路由到其他端口之后，在数据包离开出站端口之前，处理出站ACL；
  当ACL应用到一个端口时，可以控制通过端口的数据流，但ACL不会过滤路由器本身产生的流量。

## Slide 6
任务六 配置IP标准访问列表控制网络流量
3．访问列表种类
ACL分成两种基本类型：标准ACL和扩展ACL。标准IP ACL只能过滤IP数据包头中的源IP地址，而扩展IP ACL可以过滤源IP地址、目的IP地址、协议、协议信息（端口号、标志代码）等。
4．配置IP标准ACL的方法
1）配置编号的标准ACL
命 令 | 功能说明
Router(config)#access-list listnumber {permit ¦ deny} address [wildcard-mask] | Listnumber：是规则序号，标准ACL取值为1-99或1300-1999。 Permit和deny：表示匹配条件的报文是通过还是阻止。 address：数据包的源IP地址，也可以配合通配符屏蔽码（wildcard）表示一组源IP地址。 Wildcard：通配符屏蔽码，与子网掩码相反，所以也称反掩码。
Router(config-if)#ip access-group id {in¦out} | id：ACL的编号 in：数据从路由器端口进入 out：数据经路由器端口出去
Router(config)#line type line Router(config-if)#access-class id {in¦out} | 限制到路由器的telnet或SSH链接

## Slide 7
任务六 配置IP标准访问列表控制网络流量
2）配置命名的标准ACL
命 令 | 功能说明
Router(config)#ip access-list standard name | name：自定义的ACL名称。
Router(config-std-nacl)# {permit ¦ deny} address [wildcard-mask] | Permit和deny：表示匹配条件的报文是通过还是阻止。 address：数据包的源IP地址，也可以配合通配符屏蔽码（wildcard）表示一组源IP地址。 Wildcard：通配符屏蔽码，与子网掩码相反，所以也称反掩码。
Router(config-if)#ip access-group name {in¦out} | id：ACL的名称 in：数据从路由器端口进入 out：数据经路由器端口出去

## Slide 8
任务实施
1．任务拓扑图及要求说明
此任务拓扑如图所示，在图中PC1、PC2、PC3使用网线分别连接到路由器的F0/0、F1/0、F0/0口，路由器之间用串口线相连，然后使用windows下“超级终端”程序登录路由器，对路由器进行标准ACL配置，使得PC2能ping通PC3，而PC1不能ping通PC3，并验证。
任务六 配置IP标准访问列表控制网络流量
PC1
PC3
F0/0
F0/0
Serial 2/0
RA
RB
PC2
F1/0

## Slide 9
2．实施步骤
  1）在路由器RA上配置接口IP地址和时钟。
  RA(config)# interface fastEthernet 0/0
  RA(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
  RA(config-if)#no shutdown
  RA(config)# interface fastEthernet 1/0
  RA(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
  RA(config-if)#no shutdown
  RA(config)# interface serial 2/0
  RA(config-if)#clock rate 64000
  RA(config-if)#ip address 192.168.3.1 2 55.255.255.0
  RA(config-if)#no shutdown
  2）在路由器RB上配置接口IP地址。
  RB(config)# interface fastEthernet 0/0
  RB(config-if)#ip address 192.168.4.254 255.255.255.0
  RB(config-if)#no shutdown
  RB(config)# interface serial 2/0
任务六 配置IP标准访问列表控制网络流量

## Slide 10
  RB(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
  RB(config-if)#no shutdown
  3）在两台路由器上配置路由
  RA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.2
  RB(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.1
  4）给PC配置IP地址
  给PC1配置IP地址为192.168.1.1，网关为192.168.1.254；
  给PC2配置IP地址为192.168.2.1，网关为192.168.2.254；
  给PC3配置IP地址为192.168.4.1，网关为192.168.4.254。
  5）测试连通性
  使用Ping命令测试三台PC间的连通性，在Ping通情况下做第6步。
  6）在路由器RB上配置标准IP访问列表。
  RB(config)#access-list 10 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
  RB(config)#access-list 10 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
  RB(config)# interface fastEthernet 0/0
  RB(config-if)#ip access-group 10 out
任务六 配置IP标准访问列表控制网络流量

## Slide 11
7）查看ACL
  8）验证测试
  从PC2能Ping通PC3，而从PC1则不能Ping通PC3。
  3、注意事项
  1）两台路由器之间通过串口相连，则必须在DCE端配置时钟频率；
  2）访问控制列表中的网络掩码是反掩码；
  3）标准控制列表要应用在尽量靠近目的地址的接口上。
任务六 配置IP标准访问列表控制网络流量