## Slide 1
任务描述
某公司网络中的主机采用动态IP地址方案，即自动获取IP地址，这样网络中至少要有一台DHCP服务器。DHCP服务器可以在安装了网络操作系统（如Windows NT/2000 Server/Server 2003等）的服务器上配置，也可以在一些网络设备配置，如交换机、路由器、防火墙等。
知识链接
1．DHCP 简介
DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议）在RFC 2131 中有详细的描述，DHCP 为互联网上主机提供配置参数。DHCP 是基于Client/Server工作模式，DHCP 服务器为需要动态配置的主机分配IP 地址和提供主机配置参数。
任务十 启用网络设备上的DHCP服务

## Slide 2
2．DHCP的工作过程
任务十 启用网络设备上的DHCP服务
3．配置命令
  1）启用DHCP服务器与中继代理
  Router(config)#service dhcp
  Router(config)# no service dhcp
  2）配置地址池名并进入其配置模式
  Router(config)# ip dhcp pool dhcp-pool
  3）配置DHCP地址池的网络号和掩码
  Router(dhcp-config)# network network-number mask

## Slide 3
任务十 启用网络设备上的DHCP服务
  4) 配置客户端缺省网关
  Router(dhcp-config)# default-router address
  5) 配置地址租期
  DHCP 服务器给客户端分配的地址，缺省情况下租期为 1 天。当租期快到时客户端需要请求续租，否则过期后就不能使用该地址。
  Router(dhcp-config)# lease {days [hours] [ minutes] | infinite}
  6) 配置域名服务器
  Router(dhcp-config)# dns-server address

## Slide 4
任务实施
1．任务拓扑图及要求说明
此任务主要介绍如何在交换机上启用DHCP服务功能。要求在Cisco 3560-24上配置DHCP服务，能给Vlan 10内的用户分配192.168.10.0网段的IP地址，给Vlan 20内的用户分配192.168.20.0网段的IP地址，拓扑结构如图所示。
任务十 启用网络设备上的DHCP服务
F 0/1
F 0/2
F 0/24
PC1 vlan 10
SwitchA
SwitchB
PC2 vlan 20

## Slide 5
2．实施步骤
  1）三层交换机SwitchA的配置
  SwitchA(config)#vlan 10.
  SwitchA(config)#vlan 20
  SwitchA(config)#interface vlan 10
  SwitchA(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  SwitchA(config-if)#no shutdown
  SwitchA(config)#interface vlan 20
  SwitchA(config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
  SwitchA(config-if)#no shutdown
  SwitchA(config)#interface fastEthernet 0/24
  SwitchA(config-if)#switchport mode trunk
  SwitchA(config)#service dhcp
  SwitchA(config)#ip dhcp pool vlan10
  SwitchA(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
  SwitchA(dhcp-config)#default-router 192.168.10.254
  SwitchA(dhcp-config)#dns-server 211.70.1.6
任务十 启用网络设备上的DHCP服务

## Slide 6
  SwitchA(config)#ip dhcp pool vlan20
  SwitchA(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
  SwitchA(dhcp-config)#default-router 192.168.20.254
  SwitchA(dhcp-config)#dns-server 211.70.1.6
  2）二层交换机SwitchB的配置
  SwitchB(config)#vlan 10
  SwitchB(config)#vlan 20
  SwitchB(config)#interface fastEthernet 0/1
  SwitchB(config-if)#switchport access vlan 10
  SwitchB(config)#interface fastEthernet 0/2
  SwitchB(config-if)#switchport access vlan 20
  SwitchB(config)#interface fastEthernet 0/24
  SwitchB(config-if)#switchport mode trunk
  3）测试
  ①PC1接入Vlan10的一个端口F0/1，动态获得IP地址，得到192.168.10.0网段的IP地址。
  ②PC2接入Vlan20的一个端口F0/2，动态获得IP地址，得到192.168.20.0网段的IP地址。
任务十 启用网络设备上的DHCP服务