## Slide 1
任务描述
在大型的网络中，可能会存在多个子网，DHCP客户机是通过网络广播来向DHCP服务器租用IP地址的，但广播消息是不能跨越子网的，这样是不是每个子网都需要一台DHCP服务器呢？回答是否定的，此时就必须用到DHCP中继代理技术了。
知识链接
1．DHCP中继代理简介
为了实现跨网段的动态 IP 分配，DHCP Relay Agent就产生了。它把收到的DHCP请求报文封装成IP单播报文转发给DHCP Server，同时，把收到的DHCP 响应报文转发给DHCP Client。DHCP Relay Agent就相当于一个转发站，负责沟通位于不同网段的DHCP Client 和DHCP Server。这样就实现了只要安装一个DHCP Server就可对所有网段的动态IP管理。
任务十一 启用网络设备上的DHCP中继服务

## Slide 2
2．DHCP中继代理的原理
  1）当dhcp client 启动并进行dhcp 初始化时，它会在本地网络广播配置请求报文。
  2）如果本地网络存在dhcp server，则可以直接进行dhcp 配置，不需要dhcp relay。
  3）如果本地网络没有dhcp server，则与本地网络相连的具有dhcp relay 功能的网络设备收到该广播报文后，将进行适当处理并转发给指定的其它网络上的dhcp server。
  4）dhcp server 根据dhcp client 提供的信息进行相应的配置，并通过dhcp relay 将配置信息发送给dhcp client，完成对dhcp client 的动态配置。
3．配置命令
  1）启用DHCP服务器与中继代理
  Router(config)#service dhcp
  2）配置DHCP Server的IP地址
  Router(config)# IP helper-address A.B.C.D
  Router(config-if)# IP helper-address A.B.C.D
任务十一 启用网络设备上的DHCP中继服务

## Slide 3
任务实施
1．任务拓扑图及要求说明
此任务在路由器上配置DHCP服务。由于涉及跨网段获取IP地址，所以要在三层交换机上配置DHCP中继代理，才能给Vlan 10内的用户分配192.168.10.0网段的IP地址，给Vlan 20内的用户分配192.168.20.0网段的IP地址，拓扑结构如图所示。
任务十一 启用网络设备上的DHCP中继服务
F 0/0
F 0/24
F 0/22
F 0/22
F 0/23
F 0/23
F 0/1
PC1 Vlan 10
PC2 Vlan 20
SwitchA
SwitchB
Router
SwitchC
F 0/1

## Slide 4
2．实施步骤
  1）路由器Router的配置
  Router(config)#interface fastEthernet 0/0
  Router(config-if)#ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
  Router(config)#service dhcp
  Router (config)#ip dhcp pool vlan10
  Router (dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
  Router (dhcp-config)#default-router 192.168.10.254
  Router (dhcp-config)#dns-server 211.70.1.6
  Router (config)#ip dhcp pool vlan20
  Router (dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
  Router (dhcp-config)#default-router 192.168.20.254
  Router (dhcp-config)#dns-server 211.70.1.6
  Router (config)#router rip
  Router(config-router)#network 192.168.30.0
  注：配置动态路由RIP。
任务十一 启用网络设备上的DHCP中继服务

## Slide 5
  2）三层交换机SwitchA的配置
  SwitchA(config-vlan)#vlan 10
  SwitchA(config-vlan)#vlan 20
  SwitchA (config-vlan)#vlan 30
  SwitchA (config)#interface vlan 10
  SwitchA (config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  SwitchA (config-if)#no shutdown
  SwitchA (config)#interface vlan 20
  SwitchA (config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
  SwitchA (config-if)#no shutdown
  SwitchA (config)#interface vlan 10
  SwitchA (config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
  SwitchA (config-if)#no shutdown
  SwitchA (config)#interface fastEthernet 0/24
  SwitchA (config-if)#switchport access vlan 30
  SwitchA (config)#interface range fastEthernet 0/22-23
  SwitchA (config-if-range)#switchport mode trunk
  SwitchA (config)#ip routing
任务十一 启用网络设备上的DHCP中继服务

## Slide 6
  SwitchA (config)#router rip
  SwitchA (config-router)#network 192.168.10.0
  SwitchA (config-router)#network 192.168.20.0
  SwitchA (config-router)#network 192.168.30.0
  SwitchA (config)#service dhcp
  注：启用DHCP中继代理。
  SwitchA (config)#interface vlan 10
  SwitchA (config-if)#ip helper-address 192.168.30.2
  SwitchA (config)#interface vlan 20
  SwitchA (config-if)#ip helper-address 192.168.30.2
  注：添加一个接口的DHCP服务器地址。
  3）二层交换机SwitchB的配置
  SwitchB(config)# vlan 10
  SwitchB(config)#interface fastEthernet 0/22
  SwitchB(config-if)#switchport mode trunk
  SwitchB(config)#interface fastEthernet 0/1
  SwitchB(config-if)#switchport access vlan 10
任务十一 启用网络设备上的DHCP中继服务

## Slide 7
  4）二层交换机SwitchC的配置
  SwitchC(config)# vlan 20
  SwitchC(config)#interface fastEthernet 0/23
  SwitchC(config-if)#switchport mode trunk
  SwitchC(config)#interface fastEthernet 0/1
  SwitchC(config-if)#switchport access vlan 20
  5）测试
  ①PC1动态获取到192.168.10.0网段的IP地址；
  ②PC2动态获取到192.168.20.0网段的IP地址。
3、注意事项
  1）先要把网络调通，再配置DHCP中继服务；
  2）交换机SwitchA的两个虚接口上都要指定DHCP服务器的地址。
任务十一 启用网络设备上的DHCP中继服务