## Slide 1
任务描述
DHCP Server和DHCP Client之间没有认证机制，所以如果在网络上随意添加一台DHCP服务器，它就可以为客户端分配IP地址以及其他网络参数。如果该DHCP服务器为用户分配错误的IP地址和其他网络参数，将会对网络造成非常大的危害。假设你是公司的网络管理员，你如何在网络设备上作适当配置防止DHCP 欺骗攻击发生。
知识链接
1．DHCP Snooping简介
DHCP Snooping是 DHCP 的一种安全特性，主要应用在交换机上，可以屏蔽接入网络中的非法的 DHCP 服务器。即开启 DHCP Snooping 功能后，网络中的客户端只有从管理员指定的 DHCP 服务器获取IP地址。
2．DHCP Snooping机制
在 DHCP snooping 环境中，可以将交换机端口视为 trust 或 untrust 两种安全级别，也就是信任或非信任接口。将连接合法 DHCP 服务器的接口配置为 trust。只有 trust接口上收到的来自DHCP服务器的报文才会被放行。
任务十二 网络设备防范DHCP 欺骗攻击

## Slide 2
3．DHCP Snooping配置命令
  Switch(config)#ip dhcp snooping
  Switch(config)#ip dhcp snooping vlan 10
  注：在Vlan10启用dhcp snooping。
  Switch(config -if)# ip dhcp snooping limit rate 10
  注：dhcp包的转发速率，超过后接口就shutdown，默认不限制。
  Switch(config -if)# ip dhcp snooping trust
  注：这个端口设置为信任端口。
  Switch(config -if)#no ip dhcp snooping trust
  注：这个端口设置为不信任端口。
  Switch# show ip dhcp snooping
  注：查看DHCP探测状态。
任务十二 网络设备防范DHCP 欺骗攻击

## Slide 3
任务实施
1．任务拓扑图及要求说明
已知路由器上已配置DHCP服务，在三层交换机上配置了DHCP中继代理，已能给Vlan 10内的用户分配192.168.10.0网段的IP地址，给Vlan 20内的用户分配192.168.20.0网段的IP地址，拓扑结构如图所示。本任务在交换机B和交换机C上启用DHCP Snooping功能，防止用户受到DHCP服务欺骗。
F 0/0
F 0/24
F 0/22
F 0/22
F 0/23
F 0/23
F 0/1
PC1 Vlan 10
PC2 Vlan 20
SwitchA
SwitchB
Router
SwitchC
F 0/1
任务十二 网络设备防范DHCP 欺骗攻击

## Slide 4
2．实施步骤
  1）路由器Router的配置
  Router(config)#interface fastEthernet 0/0
  Router(config-if)#ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
  Router(config)#service dhcp
  Router (config)#ip dhcp pool vlan10
  Router (dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
  Router (dhcp-config)#default-router 192.168.10.254
  Router (dhcp-config)#dns-server 211.70.1.6
  Router (config)#ip dhcp pool vlan20
  Router (dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
  Router (dhcp-config)#default-router 192.168.20.254
  Router (dhcp-config)#dns-server 211.70.1.6
  Router (config)#router rip
  Router(config-router)#network 192.168.30.0
任务十二 网络设备防范DHCP 欺骗攻击

## Slide 5
  2）三层交换机SwitchA的配置
  SwitchA(config-vlan)#vlan 10
  SwitchA(config-vlan)#vlan 20
  SwitchA (config-vlan)#vlan 30
  SwitchA (config)#interface vlan 10
  SwitchA (config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  SwitchA (config-if)#no shutdown
  SwitchA (config)#interface vlan 20
  SwitchA (config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
  SwitchA (config-if)#no shutdown
  SwitchA (config)#interface vlan 10
  SwitchA (config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
  SwitchA (config-if)#no shutdown
  SwitchA (config)#interface fastEthernet 0/24
  SwitchA (config-if)#switchport access vlan 30
  SwitchA (config)#interface range fastEthernet 0/22-23
  SwitchA (config-if-range)#switchport mode trunk
  SwitchA (config)#ip routing
任务十二 网络设备防范DHCP 欺骗攻击

## Slide 6
  SwitchA (config)#router rip
  SwitchA (config-router)#network 192.168.10.0
  SwitchA (config-router)#network 192.168.20.0
  SwitchA (config-router)#network 192.168.30.0
  SwitchA (config)#service dhcp
  SwitchA (config)#interface vlan 10
  SwitchA (config-if)#ip helper-address 192.168.30.2
  SwitchA (config)#interface vlan 20
  SwitchA (config-if)#ip helper-address 192.168.30.2
  3）二层交换机SwitchB的配置
  SwitchB(config)# vlan 10
  SwitchB(config)#interface fastEthernet 0/22
  SwitchB(config-if)#switchport mode trunk
  SwitchB(config)#interface fastEthernet 0/1
  SwitchB(config-if)#switchport access vlan 10
  SwitchB(config)# ip dhcp snooping
  SwitchB(config)#ip dhcp snooping vlan 10
  注：在Vlan10启用dhcp snooping。
任务十二 网络设备防范DHCP 欺骗攻击

## Slide 7
  SwitchB(config-if)#ip dhcp snooping trust
  注：设置交换机B上联端口F0/22为信任端口。
  SwitchB(config)#interface range fastEthernet 0/1-21
  SwitchB(config-if-range)#no ip dhcp snooping trust
  SwitchB(config)#interface range fastEthernet 0/23-24
  SwitchB(config-if-range)#no ip dhcp snooping trust
  注：交换机B除上联端口F0/22以外的其他端口设置为不信任端口。
  4）二层交换机SwitchC的配置
  SwitchC(config)# vlan 20
  SwitchC(config)#interface fastEthernet 0/23
  SwitchC(config-if)#switchport mode trunk
  SwitchC(config)#interface fastEthernet 0/1
  SwitchC(config-if)#switchport access vlan 20
  SwitchC(config)# ip dhcp snooping
  SwitchC(config)#ip dhcp snooping vlan 20
  注：在Vlan20启用dhcp snooping。
  SwitchC(config-if)#ip dhcp snooping trust
  注：设置交换机C上联端口F0/23为信任端口。
任务十二 网络设备防范DHCP 欺骗攻击

## Slide 8
  SwitchC(config)#interface range fastEthernet 0/1-22
  SwitchC(config-if-range)#no ip dhcp snooping trust
  SwitchC(config)#interface fastEthernet 0/24
  SwitchC(config-if)#no ip dhcp snooping trust
  注：交换机C除上联端口F0/23以外的其他端口设置为不信任端口。
  5）测试
  ①PC1动态获取到192.168.10.0网段的IP地址。
  ②PC2动态获取到192.168.20.0网段的IP地址。
  ③使用命令把交换机B的F0/22端口设置为非信任端口，再重新获取IP地址等参数，发现不能正确获取IP地址了。
  3、注意事项
  1）先要把网络调通，再配置DHCP中继服务，让PC1和PC2都能正确获取地址参数。
  2）把交换机B的F0/22端口设置为非信任端口，再重新获取IP地址等参数，发现不能正确获取IP地址了。这是把上面DHCP服务器看成是非法的了，没法通过非信任端口给Vlan 10内的用户分配IP地址等参数。
  3）本任务中已把交换机B的上联端口F0/22和交换机C的F0/23设为trust，其他端口都设为了untrust，这样就可以防止非法DHCP服务器的接入。
任务十二 网络设备防范DHCP 欺骗攻击