## Slide 1
任务四 PPP协议CHAP认证
任务描述
小王是某公司的网络管理员，公司为了满足不断增长的业务需求，申请了专线接入，当客户端路由器与ISP进行链路协商时，需要验证身份，考虑对方使用PPP协议的CHAP认证，小王也必须在公司的出口路由器上启用CHAP认证以保证链路的建立。
知识链接
1．PPP 的CHAP验证方式
挑战握手验证协议（CHAP）是一种加密的安全验证方式，主验证方NAS向被验证的远程用户发送一个询问报文（Challenge）。远程用户必须根据询问报文，在本地数据库中查找NAS的主机名、口令密钥，使用MD5单向哈希算法生成加密的询问报文，然后与用户主机名一起回送到NAS，其中用户名以非哈希方式发送。NAS收到应答后在本端查找用户主机名和口令密钥，使用MD5单向哈希算法对保存的随机生成的询问报文进行加密，然后与被验证方的应答进行比较，根据比较结果决定是通过还是拒绝链接。

## Slide 2
验证失败
Client
RA
Username:RB
Password:123
Server
RB
Username:RA
Password:123
RA+加密后的密文
验证成功
RB+挑战报文
任务四 PPP协议CHAP认证
2．PPP的CHAP认证配置
  1）配置PPP CHAP被验证方
  步骤1：定义封装类型为PPP。
  RouterA (config-if)#encapsulation ppp
  步骤2：指定在服务器端用于执行认证的用户名和密码。
  Router A(config)# username hostname password password

## Slide 3
任务四 PPP协议CHAP认证
  2）配置PPP CHAP验证方
  步骤1：创建用户数据库记录。
  RouterB (config)#username hostname password password
  步骤2：封装PPP，并设定PPP的验证方式为CHAP。
  RouterB(config-if)#encapsulation ppp
  RouterBconfig-if)# ppp authentication chap
  3．CHAP认证与PAP认证的比较
  PAP认证两次握手，CHAP三次握手认证；
  PAP认证是单向的，CHAP认证是双向的；
  PAP认证时被认证端发送明文口令和用户名给主认证端，CHAP认证时被认证端不发送口令给主认证端；
  PAP认证时被认证端配置的用户名和密码必须与主认证端配置的用户名和密码相同，CHAP认证时被认证端配置主认证端的用户名和密码，主认证端配置被认证端的用户名和密码；
  CHAP认证比PAP认证的安全性要高。

## Slide 4
任务实施
1．任务拓扑图及要求说明
此任务拓扑如图所示，在图中路由器使用V.35线缆一对，通过Serial口连接到路由器，对路由器进行PPP CHAP配置并验证。
2．实施步骤
  1）在路由器RA上配置路由器的名称、接口IP地址和时钟
  RA(config)# interface serial 2/0
  RA(config-if)#clock rate 64000
  RA(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
Serial 2/0
RA
RB
任务四 PPP协议CHAP认证

## Slide 5
  2）在路由器RA上配置CHAP认证（验证端）
  RA(config)# #username RB password 123
  RA(config)# interface serial 2/0
  RA(config-if)# encapsulation ppp
  RA(config-if)# ppp authentication chap
  3）在路由器RB上配置路由器的名称、接口IP地址
  Router(config)#hostname RB
  RB(config)# interface serial 2/0
  RB(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
  RB(config-if)#no shutdown
  4）在路由器RB上配置CHAP认证（被验证端）
  RB(config)#username RA password 123
  RB(config)# interface serial 2/0
  RB(config-if)# encapsulation ppp
  RB(config-if)# ppp authentication chap
任务四 PPP协议CHAP认证

## Slide 6
  5）验证CHAP认证
  在路由器特权模式利用命令show interfaces serial 2/0来验证。
  使用Ping命令测试测试两台路由器间的连通性。
3．注意事项
  1）两台路由器之间通过串口相连，则必须在DCE端配置时钟频率；
  2）封装广域网协议时，要求V.35线缆的两个端口的封装协议保持一致，否则无法建立链路；
  3）命令“RA(config)#username RB password 123”username后面的参数是对方的设备名，并区分大小写。
  4）命令“RB(config)#username RA password 123”username后面的参数是对方的设备名，并区分大小写。
任务四 PPP协议CHAP认证