## Slide 1
项目实训：组建中型园区网络
任务描述
某园区网络上已使用VLAN技术实现了多个部门子网之间的隔离，vlan 10经理室、vlan 20财务部、vlan 30技术部等，由于网络规模较大，使用路由器和三层交换机实现互联，网络拓扑如图所示。为了网络能快速、稳定、可靠地运行，同时又要方便管理，我们选择采用OSPF动态路由协议实现各子网互联互通。
任务实施
1．任务拓扑图及要求说明
任务拓扑如图所示，三台路由器都选用Cisco 的Router-PT，三层交换机选用3560-24PS，二层交换机选用2950-24，三台PC机选用PC-PT。路由器RA与外面Internet的连接暂时不考虑。
Serial 3/0
F0/0
F0/24
F0/1
RC
F0/1
PC1
RA
PC3
PC2
VLAN 20
VLAN 30
VLAN 10
F0/6
L2-SW2
F0/24
F0/24
L3-SW
RB
Serial 2/0
Serial 2/0
Serial 3/0
L2-SW1
F0/23
F0/0

## Slide 2
项目实训：组建中型园区网络
设备名称 | 接口编号 | IP地址 | 子网掩码 | 网关
PC1 | - | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254
PC2 | - | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254
PC3 | - | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | 192.168.30.254
RA | S 2/0 | 172.16.3.2 | 255.255.255.0 | -
 | S 3/0 | 172.16.2.2 | 255.255.255.0 | -
RB | F 0/0 | 192.168.10.254 | 255.255.255.0 | -
 | S 2/0 | 172.16.3.1 | 255.255.255.0 | -
RC | F 0/0 | 192.168.40.2 | 255.255.255.0 | -
 | S 3/0 | 172.16.2.1 | 255.255.255.0 | -
L3-SW | Vlan 20 | 192.168.20.254 | 255.255.255.0 | -
 | Vlan 30 | 192.168.30.254 | 255.255.255.0 | -
 | Vlan 40 | 192.168.40.1 | 255.255.255.0 | -

## Slide 3
2. 实施步骤
  1）二层交换机L2-sw1的配置
  L2-sw1(config)#Vlan 10
  L2- sw1 (config)#interface range fastethernet 0/1-24
  L2- sw1 (config-if-range)#switchport mode access
  L2- sw1 (config-if-range)#switchport access vlan 10
  2）二层交换机L2-sw2的配置
  L2-sw2(config)#Vlan 20
  L2-sw2(config)#Vlan 30
  L2- sw2 (config)#interface range fastethernet 0/1-5
  L2- sw2 (config-if-range)#switchport mode access
  L2- sw2 (config-if-range)#switchport access vlan 20
  L2- sw2 (config)#interface range fastethernet 0/6-10
  L2- sw2 (config-if-range)#switchport mode access
  L2- sw2 (config-if-range)#switchport access vlan 30
  L2- sw2 (config)#interface fastethernet 0/24
  L2- sw2 (config-if)# switchport mode trunk
项目实训：组建中型园区网络

## Slide 4
  3）三层交换机L3-sw的配置
  L3-sw (config)#Vlan 20
  L3-sw (config)#Vlan 30
  L3-sw (config)#Vlan 40
  L3-sw(config)#interface vlan 20
  L3-sw(config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
  L3-sw(config)#interface vlan 30
  L3-sw(config-if)#ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
  L3-sw(config)#interface vlan 40
  L3-sw(config-if)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
  L3- sw (config)#interface fastethernet 0/24
  L3-sw(config-if)#switchport mode trunk
  L3- sw (config)#interface fastethernet 0/23
  L3-sw(config-if)#switchport mode access
  L3-sw(config-if)#switchport access vlan 40
  L3-sw(config)#ip routing
  L3-sw(config)#router ospf 1
  L3-sw(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
  L3-sw(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
  L3-sw(config-router)#network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
项目实训：组建中型园区网络

## Slide 5
  4）路由器RA的配置
  RA(config)# interface serial 2/0
  RA(config-if)#clock rate 64000
  RA(config-if)#ip address 172.16.3.2 255.255.255.0
  RA(config-if)#no shutdown
  RA(config)# interface serial 3/0
  RA(config-if)#clock rate 64000
  RA(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
  RA(config-if)#no shutdown
  RA (config)#router ospf 1
  RA(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
  RA(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0
  5）路由器RB的配置
  Router(config)#hostname RB
  RB(config)# interface serial 2/0
  RB(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
  RB(config-if)#no shutdown
项目实训：组建中型园区网络

## Slide 6
  RB(config)# interface fastethernet 0/0
  RB(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  RB(config-if)#no shutdown
  RB (config)#router ospf 1
  RB(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
  RB(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0
  6）路由器RC的配置
  RC(config)# interface serial 3/0
  RC(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
  RC(config-if)#no shutdown
  RC(config)# interface fastethernet 0/0
  RC(config-if)#ip address 192.168.40.2 255.255.255.0
  RC(config-if)#no shutdown
  RC (config)#router ospf 1
  RC(config-router)#network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
  RC(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
项目实训：组建中型园区网络

## Slide 7
  7）按上表给PC机配置IP地址
  8）测试
  使用Ping命令测试PC1与PC2、PC3间的连通性，正常情况网络应该是连通的。
3. 注意事项
    1）由于二层交换机L2-sw1上只有一个部门，并且直接与路由器相连，所以可以不创建Vlan 10，如果有多个Vlan，与路由器RB之间可以使用单臂路由技术实现通信；
    2）三层交换机L3-sw与路由器RC连接有两种方法，配置方法有所不同。一是使用三层交换机的SVI接口（Vlan 40），上面任务实施中使用了第一种方法；另一种是使用三层交换机的物理接口来实现，启用三层端口功能。 这两种实现方法都要求大家能掌握。
    3）上面每台设备的配置命令只挑选了主要的命令，有些命令省去了，在实训时不能简单按顺序键入，需要认真分析在相应的命令模式下执行相关命令。
项目实训：组建中型园区网络