## Slide 1
在一个园区网络的建设与管理中，除了交换机是常用设备外，还有路由设备的应用也占据很重要的位置。子网与子网之间的互联，网络策略的优化，网络安全、网络出口连接等方面都与路由器设备息息相关。因此需要掌握路由器的配置、管理命令。在路由器的配置与网络管理中最常使用的技术是静态路由、动态路由、路由策略等。
项目导读
知识目标
了解路由器的功能、分类、作用、外观及性能参数等；
了解路由器的登录方式，掌握登录路由器的配置方法；
掌握路由器的工作原理及常用配置命令；
弄清路由、路由算法、静态路由、动态路由及直连路由等概念；
掌握静态路由、动态路由（Rip、Ospf等）的配置方法及应用。
项目二 路由器基础配置与应用

## Slide 2
明确人生目标、坚定理想信念；
培养勇于突破与创新精神。
素质目标
项目二 路由器基础配置与应用
能力目标
具有管理路由器的能力；
具有综合运用单臂路由技术、静态路由技术、多种动态路由技术（Rip、Ospf等）来解决子网互连互通的能力；

## Slide 3
项目二 路由器基础配置与应用
目 录
CONTENTS
任务一 认识路由器
任务二 路由器基本配置
任务三 远程登录路由器
任务四 配置单臂路由实现VLAN之间通信
任务五 配置静态路由实现各子网互通
任务六 配置RIP路由协议实现各子网互通
任务七 配置OSPF动态路由协议实现各子网互通
项目实训：组建中型园区网络
拓展训练：配置OSPF多区域互联

## Slide 4
任务一 认识路由器
任务描述
某公司各个部门分布在不同大楼或同一幢楼的不同楼层，每个部门使用一个子网，使用Vlan技术实现部门之间的隔离，现在需要使用路由器实现各部门互联。小王要从路由器的品牌、选型、性价比、接口类型、功能、管理方式等方面作一个系统的学习，然后再到市场上去购买，买到性价比高的产品。
知识链接
1．路由器简介
路由器是一种特殊功能（路由、转发）的计算机，内部有总线、CPU、ROM、RAM、Flash存储等，外部连有各种接口，如以太网接口、同步串口、Console端口等。
把数据从一个地方传送到另一个地方的设备，英文名称为Router。它又称网关设备，用于连接多个逻辑上分开的网络。

## Slide 5
任务一 认识路由器
2. 路由器功能及作用
1）连通不同的网络
路由器工作在网络层，能将不同类型网络或网段之间的数据信息进行“翻译”，以使它们能够相互“读懂”对方的数据，从而构造成一个更大规模的网络。
2）选择信息传送的线路
路由器的主要工作就是为经过路由器的每个数据包寻找一条最佳传输路径，并将该数据包有效地传送到目的站点。在路由器中保存着各种传输路径的相关数据——路由表（Routing Table），供路由选择时使用。
3）实现子网隔离，限制广播风暴
路由器作为连接不同网段的设备，对子网实现了物理隔离。广播数据不会穿过路由器，从而限制了广播风暴的发生。
4）分段与组装
当多个网络通过路由器互连时，各个网络传输的数据分组大小可能不同（即支持的MTU大小不一样），这就需要路由器对分组进行分段和组装。
路由器还有流量控制、数据转发等功能。

## Slide 6
任务一 认识路由器
3．路由器的分类
  1）按性能档次分为高、中、低档路由器
  吞吐量大于40Gbps的路由器称为高档路由器，背吞吐量在25Gbps~40Gbps之间的路由器称为中档路由器，而将低于25Gbps的看作低档路由器。
  2）从结构上分为“模块化路由器”和“非模块化路由器”
  3）从功能上划分，可将路由器分为“骨干级路由器”，“企业级路由器”和“接入级路由器”
  4）按所处网络位置划分通常把路由器划分为“边界路由器”和“中间节点路由器”
  5）从应用划分，路由器可分为通用路由器与专用路由器
4．路由器的选购与性能参数
  1）路由器的管理方式
  2）路由器所支持的路由协议
  3）路由器的安全性保障
  4）丢包率
  5）背板能力
  6）吞吐量

## Slide 7
任务一 认识路由器
  7）转发时延
  8）路由表容量
  9）可靠性
  5．路由器的工作原理
  路由器工作的核心是路由表。
目标网络 | 子网掩码 | 下一跳地址
192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 10.10.10.2
192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 直接连接
10.10.10.0 | 255.255.255.0 | 直接连接

## Slide 8
任务一 认识路由器
  6. 路由器的接口及编号
路由有多种类型的接口，常用的主要有配置口、以太网接口、同步串口、异步串口等。
1）路由器配置口
2）以太网接口
3）同步串行口

## Slide 9
任务一 认识路由器
4）异步串口（ASYNC）
  7．路由器的访问方式
一类是不使用网络带宽的，如通过Console本地登录，称为带外管理；
另一类是使用网络带宽的，如Telnet、Web、Snmp几种方式，称为带内管理。

## Slide 10
任务实施
  1. 选择品牌
路由器的品牌主要有国外和国内品牌，国外著名的以Cisco居多，国内主要有锐捷、神州数码、华为、新华三等。
  2. 选择型号
1）由于路由器安装在机柜，所以选择机架式；
2）考虑到企业网络的规模和后期公司的发展，选用2G出口带宽（2GE电口+2GE光口）的企业级路由器，24个1G带宽局域网口（电口）；
3）同时考虑可维护性，要求路由器支持网络管理方式支持console、telnet、ssh、web、snmp等管理方式；
4）支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、策略路由等；
5）支持静态/动态NAT、静态/动态NAPT；
6）支持标准ACL、扩展ACL、专家级ACL等；
7）支持登录认证、口令安全等；
8）支持DHCP server/relay等
9）支持QOS、IPV6等。
锐捷 RG-RSR20-X-28L多业务企业级接入路由器能满足实际要求。
任务一 认识路由器