## Slide 1
任务七 配置OSPF动态路由协议实现各子网互通
任务描述
RIP是一种距离矢量路由协议，它有很大的局限性，网络规模受15跳限制，并且收敛速度慢，所以小王又调整路由方案，使用另一种动态路由协议OSPF来实现各网段路由可达，OSPF是目前应用最广的一种链路状态路由协议，使用它进行网络路由能有效规避RIP协议的一些问题。
知识链接
1．OSPF工作原理
OSPF（Open Shortest Path First开放最短路径优先）是一个内部网关协议，OSPF通过路由器之间通告网络接口的状态来建立链路状态数据库，生成最短路径树，每个OSPF路由器使用这些最短路径构造路由表。
OSPF将链路状态广播数据包LSA（Link State Advertisement）传送给在某一区域内的所有路由器。

## Slide 2
1）OSPF协议的报文
  Hello报文，通过周期性地发送来发现和维护邻接关系；
  DD（链路状态数据库描述）报文，描述本地路由器保存的LSDB（链路状态数据库）；
  LSR（LS Request）报文，向邻居请求本地没有的LSA；
  LSU（LS Update）报文，向邻居发送其请求或更新的LSA；
  LSAck（LS ACK）报文，收到邻居发送的LSA后发送的确认报文。
2）OSPF协议采用的特殊机制 （指定路由器和备份指定路由器，DR/BDR）
任务七 配置OSPF动态路由协议实现各子网互通
无DR的邻接关系
有DR的邻接关系
DR

## Slide 3
被选举为指定路由器满足的条件：
  该路由器是本网段内的OSPF路由器；
  该OSPF路由器在本网段内的优先级(Priority)>0
  该OSPF路由器的优先级最高，如果所有路由器的优先级相等，路由器号（Router ID）最大的路由器被选举为指定路由器。
  2．OSPF协议中的区域
任务七 配置OSPF动态路由协议实现各子网互通
Area 1
Area 0
Area 2
两个不同区域之间的路由信息传递，由区域边界路由器（ABR）完成。它把相连两个区域内生成的路由，以类型3的LSA向对方区域发送。一个区域内的OSPF路由器只保留本区域内的链路状态信息，减小了链路状态数据库，降低了生成数算法的计算量。同时，当一个区域中的拓扑结构发生变化时，其他区域中的路由器不需要重新进行计算。

## Slide 4
3．OSPF网络类型
1）广播多路访问型网络
当链路层协议是Ethernet、FDDI时，OSPF默认认为网络类型是Broadcast。在该类型的网络中，通常以组播形式（224.0.0.5和224.0.0.6）发送协议报文。在这样的网络中必须要有1个DR和BDR。
2）非广播多路访问型网络
当链路层协议是帧中继、ATM或X.25时，OSPF默认认为网络类型是NBMA。在该类型的网络中，以单播形式发送协议报文。这样的网络不具备广播的能力，因此邻居要人工来指定，在这样的网络上要选举DR和BDR，OSPF包采用单播的方式发送。
3）点到点型网络
当链路层协议是PPP、HDLC时，OSPF默认认为网络类型是P2P。在该类型的网络中，以组播形式（224.0.0.5）发送协议报文。不需要DR和 BDR，邻居是自动发现的。
4）P2MP（Point-to-Multipoint，点到多点）类型网络
没有一种链路层协议会被默认的认为是 P2MP类型，它是NBMA网络的一个特殊配置，可以看成是点到点链路的集合。在该类型的网络中，以组播形式（224.0.0.5）发送协议报文，在这样的网络上不选举DR和BDR。
任务七 配置OSPF动态路由协议实现各子网互通

## Slide 5
4．OSPF的进程
一个多接口的路由器，可以属于多个OSPF区域。在同一个路由器上可以启多个进程来区别，不同进程之间的OSPF数据库信息不会相互泄漏，进程只有本地意义。
5. OSPF的配置
1）配置环回接口
通过设置环回地址，可以控制路由器ID。如果配置了一个环回地址，那么路由器就使用最大的环回地址;否则它们使用活动接口的最大IP地址。该操作在启动OSPF进程之前完成。
Router(config)# interface Ioopback 0
Router(config-if)# ip address ip-address subnet mask
2）启用OSPF动态路由协议
Router (config)# router ospf process-id
3）定义参与OSPF的子网
Router(config-router)# network network-number wildcard-mask area area-id
任务七 配置OSPF动态路由协议实现各子网互通

## Slide 6
4）相关查看命令
Router# show ip protocols 查看己配置并运行的路由协议
Router# show ip route 查看路由表
Router# show ip ospf 查看OSPF的配置
Router# show ip ospf database 查着OSPF链路状态数据库
Router# show ip ospf interface 查看OSPF接口数据
Router# show ip ospf neighbor 查看路由器的所有邻居
Router# debug ip ospf adj 查看OSPF路山器间建立邻居关系的过程
Router# debug ip ospf events 查看OSPF事件
任务七 配置OSPF动态路由协议实现各子网互通

## Slide 7
任务实施
1. 任务拓扑图及要求说明
任务拓扑如图所示，三台路由器RA、RB和RC通过以太网端口相连，各端口编号如图2-31所示，IP地址规划见表，两台PC分别代表两个子网中的一个工作站。此网络有四个网段，现要求使用OSPF动态路由技术实现全网路由可达并验证。
任务七 配置OSPF动态路由协议实现各子网互通
Area0
PC1
PC2
F1/0
F1/0
RB
RC
F0/0
F1/0
F0/0
RA
192.168.30.9/29
F0/0
192.168.20.1/30
192.168.20.2/30
192.168.10.1/27
192.168.10.2/27
192.168.10.65/26

## Slide 8
2．实施步骤
  1）在路由器RA上配置路由器的名称、接口IP地址
  RA(config)# interface fastEthernet 0/0
  RA(config-if)#ip address 192.168.30.9 255.255.255.248
  RA(config-if)#no shutdown
  RA(config)# interface fastEthernet 1/0
  RA(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.252
  RA(config-if)#no shutdown
  2）在路由器RB上配置路由器的名称、接口IP地址
  RB(config)# interface fastEthernet 0/0
  RB(config-if)#ip address 192.168.20.2 255.255.255.252
  RB(config-if)#no shutdown
  RB(config)# interface fastEthernet 1/0
  RB(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.224
任务七 配置OSPF动态路由协议实现各子网互通

## Slide 9
3）在路由器RC上配置路由器的名称、接口IP地址
  RC(config)# interface fastEthernet 0/0
  RC(config-if)#ip address 192.16.10.2 255.255.255.224
  RC(config-if)#no shutdown
  RC(config)# interface fastEthernet 1/0
  RC(config-if)#ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
  RC(config-if)#no shutdown
  4）在三台路由器上启用OSPF
  RA(config)#router OSPF 10
  RA(config-router)#network 192.168.30.8 0.0.0.7 area 0
  RA(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.3 area 0
  RB(config)#router OSPF 10
  RB(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.31 area 0
  RB(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.3 area 0
  RC(config)#router OSPF 10
  RC(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.31 area 0
  RC(config-router)#network 192.168.10.64 0.0.0.63 area 0
任务七 配置OSPF动态路由协议实现各子网互通

## Slide 10
  5）给PC配置IP地址
  PC1配置IP地址为192.168.30.10，子网掩码为255.255.255.248，网关为192.168.30.9；
  PC2配置IP地址为192.168.10.66，子网掩码为255.255.255.192，网关为192.168.10.65。
  6）验证
  使用Ping命令测试到目的主机的连通性，如果配置正确的话两台主机之间应该能互相Ping通对方。
任务七 配置OSPF动态路由协议实现各子网互通