## Slide 1
任务三 远程登录路由器
任务描述
在企业的路由器上配置远程登录功能，在任何一个网络能通的地方都可以远程登录实现对路由器的配置与管理。
知识链接
1．登录交换机的方式
登录路由器主要有两种方式，一种是本地登录，另一种是远程登录。
Com口
Console口
网卡接口
F 0/1

## Slide 2
2. 路由器远程登录功能配置步骤和方法
1）配置远程登录IP地址
router (config)# interface fastethernet 0/1
router (config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
router (config-if)# no shutdown
2）配置路由器的远程登录密码，使用如下命令配置：
router(config)# line vty 0 4
router (config-line)# password cisco
router (config-line)# login ·
3）安全考虑，配置进入特权模式的口令或密码
router (config)# enable password 123456
或router (config)# enable secret 123456
任务三 远程登录路由器

## Slide 3
任务实施
1. 任务拓扑图及要求说明
通过Com口连接到路由器的console口，接着使用windows下“超级终端”程序登录路由器进行远程登录配置，然后使用网线连接到交换机的F 0/1端口，进行远程登录验证。
2. 实施步骤
1）使用“超级终端”软件本地登录路由器作如下配置：
router(config)# enable password 123456
router (config)# interface fastethernet 0/1
router (config-if)# ip address 192.168.1.200 255.255.255.0
router (config-if)# no shutdown
router (config)# line vty 0 4
router (config-line)# password cisco
router (config-line)# login
任务三 远程登录路由器
Console口
Com口
网卡接口
F 0/1
远程登录路由器配置拓扑图

## Slide 4
2）给PC配置IP地址
为PC配置IP地址192.168.1.1，使用Ping 192.168.1.200命令测试到路由器的连通性。
3）验证
在PC的命令提示符下使用telnet 192.168.1.200命令远程登录路由器，进行验证测试。
任务三 远程登录路由器