## Slide 1
任务二 路由器基本配置
任务描述
小王使用Cisco Packet Tracer仿真软件来学习路由器的基本配置，要能使用该软件配置路由器的设备名、系统时钟、IP地址、登录密码等。
知识链接
1．路由器的命令模式
命令模式主要有用户模式、特权模式、全局配置模式、接口配置模式、Line配置模式等。
2. 常用配置命令
1）进入特权模式
router > enable
router #
2）进入全局配置模式
router # configure terminal
router (config)#

## Slide 2
3）重命名
router(config)# hostname routerA
routerA (config)#
4）配置使能口令
routerA (config)# enable password cisco
5）配置使能密码
routerA (config)# enable secret ciscolab
6）进入路由器某一端口
routerA (config)# interface fastethernet 0/1
routerA (config-if)#
7）设置端口ip地址信息
routerA(config)# interface fastethernet 0/1
routerA (config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
routerA (config-if)# no shutdown
8）查看命令
routerA # show version
routerA# show ip route
任务二 路由器基本配置

## Slide 3
routerA # show running-config
routerA # show startup-config
routerA # show interface type slot/number
9）路由器telnet远程登录配置
routerA (config) line vty 0 4
routerA (config-line)# password 123
routerA (config-line)# login
10）配置路由器的标识 banner $………$
注：所有连接到路由器的终端都会收到此信息。
【例】routerA(config)# banner motd $This is aptech company’ router ! Please don’t change the configuration without permission! $
11）测试网络连通性Ping命令
routerA>ping 目标IP
routerA # ping 目标IP
任务二 路由器基本配置

## Slide 4
12）保存配置命令
routerA # write 或
routerA # copy running-config startup-config
13）使用“No”命令执行相反的操作
routerA(config-if)#no ip address
14）帮助命令
routerA>?
routerA#copy ?
routerA#co?
routerA#conf ←按“tab”键
routerA#conf t
任务二 路由器基本配置

## Slide 5
任务实施
1. 任务要求说明
1）在cisco仿真器中添加一台1841路由器，在1841路由器中增加一个串行接口模块，为后面串行连接作准备；
2）配置路由器设备名为RouterA;
3）为路由器校准系统时钟为当前时刻；
4）给路由器配置一管理IP为192.168.1.1；
5）保存配置。
2. 实施步骤
1）添加一台1841路由器
2）在路由器中增加一个串行接口模块
2）点击“CLI”选项卡
3）配置路由器主机名
router(config)# hostname SwitchA
任务二 路由器基本配置

## Slide 6
4）配置路由器管理IP
RouterA(config)#interface fastEthernet 0/1
RouterA (config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
RouterA (config-if)#no shutdown
注：路由器的管理IP可以配置在任一端口上，只要网络可达这一端口。
5) 校准路由器的系统时钟
RouterA #clock set 10:00:00 1 may 2022
6）保存配置
RouterA #write
任务二 路由器基本配置