## Slide 1
任务五 配置静态路由实现各子网互通
任务描述
小王是某企业网络管理员，最近接到给公司新厂区新建网络的任务，小王进行了认真调研，分析了网络需求，考虑到新厂区网络网络规模不是很大，只涉及到几个网段，并且网络结构相对固定，决定采用静态实现全网贯通。
知识链接
1．建立路由的三种途径
路由器建立路由有三种途径。
1）直连路由
路由器自动添加和自己直接连接的网络的路由。
2）静态路由
静态路由是指由网络管理员手工配置的路由。
3）动态路由
动态路由是指路由器能够自动地建立自己的路由表，并且能够根据实际情况的变化适时地进行调整。

## Slide 2
2. 静态路由配置
1）配置命令ip route
router(config)# ip route [网络编号] [子网掩码] [转发路由器的IP地址/本地接口]
2）配置步骤
①为每条链路确定地址；
②为每个路由器标识非直连的链路地址；
③为每个路由器写出非直连的地址的路由语句（写出直连地址的语句是没必要的）。
3）举例
任务五 配置静态路由实现各子网互通
172.16.3.0/24
172.16.1.0/24
Serial 2/0
RA
RB
172.16.2.1
172.16.2.2
RA(config)# ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.2
RB(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1

## Slide 3
3. 默认路由
所谓的默认路由，是指路由器在路由表中如果找不到到达目的网络的具体路由时，最后会采用的路由，它是静态路由的一种特殊形式。默认路由通常会在存根网络（Stub network，即只有一个出口的网络）中使用。图中左边的网络到Internet 上只有一个出口，因此可以在R1上配置默认路由。
任务五 配置静态路由实现各子网互通
路由器查看路由表而决定怎么转发数据包，用静态路由一个个的配置，繁琐易错。如果路由器有个邻居知道怎么前往所有的目的地，可以把路由表匹配的任务交给它，省了很多事，这就是默认路由。
命令为：ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 转发路由器的IP地址| 接口名
如：Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s 0/0
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.12.12.2

## Slide 4
任务实施
1. 任务拓扑图及要求说明
任务拓扑如图所示，两台路由器通过串口相连，两台PC分别代表两个子网中的一个工作站。此网络有三个网段，现要求使用静态路由技术实现全网路由可达并验证。
2. 实施步骤
1）在路由器RA上配置路由器的名称、接口IP地址和时钟
RA(config)# interface fastEthernet 0/0
RA(config-if)# ip address 172.16.1.254 255.255.255.0
RA(config-if)# no shutdown
任务五 配置静态路由实现各子网互通
RA
RB
PC1
PC2
F0/0
F0/0
Serial 2/0

## Slide 5
RA(config)# interface serial 2/0
RA(config-if)# clock rate 64000
RA(config-if)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
RA(config-if)# no shutdown
2）在路由器RB上配置路由器的名称、接口IP地址
RB(config)# interface fastEthernet 0/0
RB(config-if)# ip address 172.16.3.254 255.255.255.0
RB(config-if)# no shutdown
RB(config)# interface serial 2/0
RB(config-if)# ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
RB(config-if)#no shutdown
3）在两台路由器上配置静态路由
RA(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.2
RB(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1
任务五 配置静态路由实现各子网互通

## Slide 6
4）给PC配置IP地址
PC1配置IP地址为172.16.1.1，网关地址为172.16.1.254；PC2配置IP地址为172.16.3.1，网关地址为172.16.3.254。
5）验证
①使用Ping命令测试到目的主机的连通性，如果配置正确的话两台主机之间应该能互相Ping通对方。
②查看路由表和接口配置
任务五 配置静态路由实现各子网互通