## Slide 1
任务六 配置RIP路由协议实现各子网互通
任务描述
公司规模较大，新建网络涉及好多个网段，并且根据业务的需要网络也要经常作优化调整，网络管理员小王决定采用动态路由策略实现全网贯通。
知识链接
1．动态路由与动态路由算法
动态路由器上的路由表项是通过相互连接的路由器之间交换彼此信息，然后按照一定的算法优化出来的，而这些路由信息是在一定时间间隙里不断更新，以适应不断变化的网络，以随时获得最优的寻路效果。

## Slide 2
动态路由按照所执行算法的不同可以分为距离矢量路由算法（distance veetor routing algorithm）、链路状态路由算法（link State routing algorihtm）以及混合型路由算法。
1）距离向量路由选择算法（Distance Vector Routing）
各节点周期性地向所有相邻节点发送路由刷新报文，报文由一组（V，D）有序数据对组成，V表示该节点可以到达的节点，D表示到达该节点的距离（跳数）。收到路由刷新报文的节点重新计算和修改它的路由表。
距离向量路由算法具有简单，易于实现的优点。但它不适用于路由剧烈变化的或大型的网络环境。
2）链路状态路由选择算法（Link State Routing）
链路状态路由选择算法的基本思想：
① 每个节点必须找出它的所有邻居
② 每个节点测量到它的每个邻居的时延或其他参数
③ 建立链路状态报文
④ 分发链路状态报文
⑤ 计算新路由
链路状态算法具有各节点独立计算最短通路、能够快速适应网络变化、交换的路由信息少等优点，但相对于距离向量路由选择算法，较复杂、难实现。
任务六 配置RIP路由协议实现各子网互通

## Slide 3
2. 路由器协议分类
1）按应用范围分类
内部网关协议：RIP v1、RIP v2、IGRP、EIGRP、IS-IS和OSPF
外部网关协议：BGP
2）按算法分类
距离向量路由协议：RIP v1、RIP v2、IGRP、EIGRP
链路状态路由协议：IS-IS、OSPF
3. RIP路由协议
路由信息协议RIP（Routing lnformation Protoeol）是互联网工程案例组（ITEF）为IP网络专门设计的路由协议，是一种基于距离矢量算法的内部网关动态路由协议。
1）RIP工作原理
RIP中路由的更新是通过定时广播实现的，缺省情况下，路由器每隔30秒向与它相连的网络广播自己的路由表，接到广播的路由器将收到的信息添加至自身的路由表中。每个路由器都如此广播，最终网络上所有的路由器都会得知全部的路由信息。
任务六 配置RIP路由协议实现各子网互通

## Slide 4
① RIP路由表的初始化
任务六 配置RIP路由协议实现各子网互通

## Slide 5
② RIP路由表的更新
任务六 配置RIP路由协议实现各子网互通

## Slide 6
任务六 配置RIP路由协议实现各子网互通
接收到路由信息
更新路由表
忽略路由信息
路由表中是否已有该条目？
接收到的信息是否优于路由表中的条目？
是否与原条目来自同一个源地址？
否
是
是
否
否
是
路由器接收更新路由的判断过程

## Slide 7
任务六 配置RIP路由协议实现各子网互通
③ RIP路由表的维护
RIP路由器上有更新计时器、无效计时器和刷新计时器。
2）路由环路

## Slide 8
任务六 配置RIP路由协议实现各子网互通
3）解决路由环路的方法
① 水平分割。
X
10.1.0.0/24
10.3.0.0/24
10.2.0.0/24
RA
RB
10.4.0.0/24
RC
② 路由毒化
③ 控制更新时间（即抑制计时器）
④ 触发更新
4）RIPv1与RIPv2的比较
RIPv1是有类路由协议，RIPv2是无类路由协议。
RIPv1不能支持VLSM，RIPv2可以支持VLSM。
RIPv1没有认证的功能，RIPv2可以支持认证，并且有明文和MD5两种认证。
RIPv1没有手工汇总的功能，RIPv2可以在关闭自动汇总的前提下，进行手工汇总。
RIPv1是广播更新，RIPv2是组播更新，组播地址为224.0.0.9（代表所有的RIPv2路由器）。

## Slide 9
任务六 配置RIP路由协议实现各子网互通
5）RIP的配置
RIP协议的基本配置非常简单。首先使用router rip命令进入RIP协议配置模式，然后用network语句声明进入RIP进程的网络。如果是启用的是RIPv2，那么在router rip命令后还要使用version 2命令声明是版本2。
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# network 172.16.1.0

## Slide 10
任务实施
1. 任务拓扑图及要求说明
任务拓扑如图所示，三层交换机与路由器RA相连，两台路由器通过串口相连，两台PC分别代表两个子网中的一个工作站。此网络有四个网段，现要求使用RIPv2动态路由技术实现全网路由可达并验证。
2. 实施步骤
1）在三层交换机L3-SW上配置VLAN、SVI
Switch(config)# hostname L3-SW
L3-SW(config)# vlan 10
L3-SW(config)# vlan 20
任务六 配置RIP路由协议实现各子网互通
F0/6
PC1
PC22
F0/0
Serial 2/0
RA
RB
F0/0
F0/11
L3-SW

## Slide 11
L3-SW(config)# interface range fastEthernet 0/6-10
L3-SW(config-if-range)# switchport access vlan 10
  L3-SW(config)# interface range fastEthernet 0/11-15
  L3-SW(config-if-range)# switchport access vlan 20
  L3-SW(config)# interface vlan 10
  L3-SW(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  L3-SW(config-if)# no shutdown
  L3-SW(config)# interface vlan 20
  L3-SW(config-if) # ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
  L3-SW(config-if)# no shutdown
  2）在路由器RA上配置路由器的名称、接口IP地址和时钟
  RA(config)# interface fastEthernet 0/0
  RA(config-if)# ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
  RA(config-if)# no shutdown
  RA(config)# interface serial 2/0
  RA(config-if)# clock rate 64000
  RA(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
  RA(config-if)# no shutdown
任务六 配置RIP路由协议实现各子网互通

## Slide 12
  3）在路由器RB上配置路由器的名称、接口IP地址
  Router(config)# hostname RB
  RB(config)# interface fastEthernet 0/0
  RB(config-if)# ip address 192.16.40.254 255.255.255.0
  RB(config-if)# no shutdown
  RB(config)# interface serial 2/0
  RB(config-if)# ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
  RB(config-if)# no shutdown
  4）在交换机和路由器上启用RIP v2
  L3-SW(config)# router rip
  L3-SW(config-router)# version 2
  L3-SW(config)# network 192.168.10.0
  L3-SW(config)# network 192.168.20.0
  RA(config)# router rip
  RA(config-router)# version 2
  RA(config-router)# network 192.168.20.0
  RA(config-router)# network 192.168.30.0
任务六 配置RIP路由协议实现各子网互通

## Slide 13
  RB(config)# router rip
  RB(config-router)# version 2
  RB(config-router)# network 192.168.30.0
  RB(config-router)# network 192.168.40.0
  5）给PC配置IP地址
  PC1配置IP地址为192.168.10.1，网关为192.168.10.254；
  PC2配置IP地址为192.168.40.1，网关为192.168.40.254。
  6）验证
  使用Ping命令测试到目的主机的连通性，如果配置正确的话两台主机之间应该能互相Ping通对方。
任务六 配置RIP路由协议实现各子网互通