## Slide 1
任务四 配置单臂路由实现VLAN之间通信
任务描述
企业网络规划时选用路由三级模式结构，局域网上使用VLAN技术实现多个部门子网之间的隔离，现在要使用路由器把各子网互相连通。由于路由器上以太网接口较少，所以要想办法使用少量的路由器端口实现与多个部门子网的连接。利用路由器的单臂路由技术可以实现VLAN之间的路由。
知识链接
1．路由三级模式结构
企业局域网基于路由分层结构设计，核心层和汇聚层使用路由器，接入层使用交换机。
核心层
10G bps
汇聚层
1000M bps
接入层
100M bps

## Slide 2
2. 直连路由与非直连路由
路由器学习路由信息、生成并维护路由表的方式包括直连路由(Direct)、静态路由(Static)和动态路由(Dynamic)。
路由器接口所连接子网的路由称为直连路由，直连路由是由链路层协议发现的，只要该接口处于活动状态（active），路由器就会把通向该网段的路由信息写到路由表中去。路由器无法获取与其不直接相连路由信息，与直连路由相对应的就是非直连路由。
3. 路由器子接口
子接口（subinterface）是通过协议和技术将一个物理接口（interface）虚拟出来的多个逻辑接口，并不真实存在。相对子接口而言，这个物理接口称为主接口。每个子接口从功能、作用上来说，与每个物理接口是没有任何区别的，它的出现打破了每个路由设备存在物理接口数量有限的局限性。在路由器中，一个子接口的取值范围是0~4096个，当然受主接口物理性能限制，实际中无法完全达到4096个，数量越多，各子接口性能越差，网络繁忙时，会导致通信瓶颈。
Router(config)# interface fastEthernet 0/0.10
任务四 配置单臂路由实现VLAN之间通信

## Slide 3
4. 默认网关
网关（Gateway）就是一个网络连接到另一个网络的“关口”， 实质上是一个网络通向其他网络的IP地址。要实现这两个网络之间的通信，则必须通过网关。如果网络A中的主机发现数据包的目的主机不在本地网络中，就把数据包转发给它自己的网关，再由网关转发给网络B的网关，网络B的网关再转发给网络B的某个主机。网络B向网络A转发数据包的过程也是如此。
网关的IP地址是具有路由功能的设备的IP地址，具有路由功能的设备有路由器、三层以上交换机、启用了路由协议的服务器、代理服务器。
1）手动配置网关
2）自动设置网关
任务四 配置单臂路由实现VLAN之间通信

## Slide 4
任务实施
1. 任务拓扑图及要求说明
任务拓扑如图所示，一台路由器、一台二层交换机和两台PC通过三根直通线进行连接。PC1属于VLAN 10，PC2属于VLAN 20，要求使用单臂路由技术实现两VLAN之间的通信并验证。
2. 实施步骤
1）登录交换机作如下配置
SWITCH(config)# vlan 10
SWITCH(config)# vlan 20
SWITCH(config)#interface range fastethernet 0/6-10
SWITCH(config-if-range)#switch access vlan 10
任务四 配置单臂路由实现VLAN之间通信
PC1
PC2
VLAN 10
VLAN 20
F0/11
F0/6
F0/1
F0/0
Switch
Router

## Slide 5
SWITCH(config)#interface range fastethernet 0/11-15
SWITCH(config-if-range)#switch access vlan 20
SWITCH(config)# interface fastethernet 0/1
SWITCH(config-if)# switchport mode trunk
2）登录路由器作如下配置
Router(config)# interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)#no ip address
Router(config-if)#no shutdown
Router(config)#interface fastEthernet 0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
Router(config)#interface fastEthernet 0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
任务四 配置单臂路由实现VLAN之间通信

## Slide 6
3）给PC配置IP地址
配置PC1和PC2的IP地址分别为192.168.10.1和192.168.20.1；PC1和PC2的网关地址分别192.168.10.254和192.168.20.254。
4）验证测试
使用Ping命令从PC1或PC2测试到对方的连通性，如果配置正确的话应该能Ping通对方。
任务四 配置单臂路由实现VLAN之间通信