## Slide 1: 任务 1.1 四轮定位系统检测与诊断
主讲：
邢台职业技术学院

## Slide 2
01
02
03
04
05
06
情境导入
学习目标
理论知识
实践技能
情境分析
学习小结

## Slide 3
情境导入
01
一辆2010款丰田卡罗拉轿车在行驶过程中经常向右侧跑偏，且右前轮轮胎外侧有明细磨损现象。经四轮定位检测，是两前轮前束值不相等，右前轮前束值过大，调整后故障排除。

## Slide 4
02
学习目标
1．能通过与客户交流、查阅相关维修技术资料等方式获取车辆信息。
2．能根据制动效能不良现象制定正确的维修计划。
3．能正确选择诊断设备对车轮定位引起的故障进行诊断。
4．能全面分析故障原因、正确记录、分析各种检测结果并做出故障判断。
5．能按照正确操作规范进行四轮定位的检测。
6．能按照正确修理工艺进行四轮定位的调整。
7．能根据环保要求，正确处理对环境和人体有害的废料和损坏的零部件。

## Slide 5
大家思考一下:
四轮定位不正确，会导致什么后果？

## Slide 6
03
理论知识
1.1.1四轮定位的作用和概念
1.1.2四轮定位的组成和故障
1.1.3主销后倾角
1.1.4主销内倾角
1.1.5车轮外倾角
1.1.6前束

## Slide 7
1.1.1四轮定位的作用和概念
1. 作用
四轮定位在汽车转向、行驶中具有很重要的作用，正确的四轮定位能保证汽车稳定的直线行驶和转向轻便，并减少汽车在行驶过程中轮胎和转向机件的磨损，以保证汽车的操纵稳定性、制动时的方向稳定性及最小的轮胎磨损，并在各种路况下保证这些要求的实现。
2. 概念
轿车的转向车轮、转向节和前轴三者之间的安装具有一定的相对位置，这种具有一定相对位置的安装叫做转向车轮定位，也称“前轮定位”。对后轮来说也同样存在与后轴之间安装的相对位置，称“后轮定位”。前轮定位和后轮定位，综称“四轮定位”。

## Slide 8
1.1.2四轮定位的组成和故障
1. 组成
四轮定位包括：主销后倾、主销内倾、车轮外倾、前束以及转向角、转向前展、推进角、包容角等。前轮定位包括主销后倾、主销内倾、前轮外倾和前轮前束等。后轮定位包括后轮外倾和后轮前束等 。

## Slide 9
1.1.2四轮定位的组成和故障
2. 故障
如果四轮定位不当，即使一个参数不正确，就可能出现转向沉重、转向不灵敏、车轮摆振、车轮磨损严重、汽车跑偏、汽车侧滑、汽车摆振等故障 。

## Slide 10
1.1.3主销后倾角
1. 定义
主销后倾角定义为从侧向看转向轴主销中心线与垂直线所成的夹角，主销向后倾倒。后倾为正，前倾为负。作用：直线稳定性，转向回正 。

## Slide 11
1.1.3主销后倾角
2. 作用
主销后倾角的作用是使汽车产生回正的稳定力矩。稳定力矩的大小将影响到汽车行驶稳定性。主销后倾角的范围一般为20～30°。采用低压轮胎的汽车的稳定力矩增加，后倾角较小甚至为负 。
3. 故障
主销后倾角过大，会使转向变得沉重；主销后倾角过小，汽车直线行驶时，容易发生前轮摆振，转向盘摇摆不定，转向后转向盘自动回正能力变弱，驾驶员失去路感。左右轮主销后倾角不等时，车辆直线行驶时引起跑偏难于操纵 。

## Slide 12
1.1.4主销内倾角
1. 定义
主销内倾角定义为从纵向看，转向轴中心线与垂直线所成的角度。主销向内倾倒。作用：稳定性，转向回正 。

## Slide 13
1.1.4主销内倾角
2. 作用
主销内倾角主要使汽车产生自动回正力矩。当车轮以主销为中心回转时，车轮的最低点将陷入路面以下，但实际上车轮下边缘不可能陷入路面以下，而是将转向车轮连同整个汽车前部向上抬起一个相应的高度，重力有使转向车轮回复到原来中间位置的效应，因而方向盘复位容易 。
3. 故障
内倾角过大，转向时会使转向沉重、轮胎磨损加快。内倾角过小前轮自动回正的作用就越弱，转向不灵敏，行驶发飘。左右主销内倾角不相等，会使汽车跑偏。
主销内倾角存在有使转向费力和省力双重效应,因此主销内倾角大小要合适 。

## Slide 14
1.1.5车轮外倾角
1. 定义
车轮外倾角定义是由纵向看轮胎中心线与垂直线所成的角度，车轮向外倾倒。向外为正，向内为负。

## Slide 15
1.1.5车轮外倾角
2. 作用
增大轮胎接触面，抵消不良影响 。采用车轮正外倾，改善前桥的耐用性并使轮胎与路面成直角接触，适应拱形路面减少轮胎磨损，并适应斜线轮胎倾斜触地便于方向盘的操作，对于子午线轮胎，由于子午线轮胎的特性(轮胎花纹刚性大、外胎面宽) 外倾角缩小，更趋向于零车轮外倾 甚至负车轮外倾，以便改进转弯的性能，减小转弯时外侧车轮外倾离心推力的影响 。

## Slide 16
1.1.5车轮外倾角
3. 故障
如果给轮胎提供过大的正或负车轮外倾时，会导致轮胎的不均匀磨损。如果给轮胎提供过大的正车轮外倾时，则外侧轮胎磨损较快；如果给轮胎提供过大的负车轮外倾时，则内侧轮胎磨损较快，如果外倾角过小，改变了转弯回正和直行稳定性能，破坏了前束与它的匹配，导致轮胎偏磨。如果左右不相等，导致汽车跑偏。

## Slide 17
1.1.6前束
1. 定义
前束是指从上下看两个车轮前部束紧，而呈现等腰梯形、内八字。前端向内收束为正前束，反之为负前束。现在大多采用称为“前束角”。

## Slide 18
1.1.6前束
2. 作用
前束的初始目的是用来消除前轮外倾时所产生的前轮外倾推力，抵消车轮外倾造成的车轮前部向外张开、轮胎边滚边滑产生异常磨损的影响。但近年来随着负外倾的不断普及和轮胎、悬架性能的不断改进，设法抵消前轮外倾推力已无必要，这样，前束的初始目的已改变成确保直线的稳定性。当车辆行驶在倾斜的路面上时，车身就会倾向一侧。车辆将有向车身倾斜方向转向的趋势。如果各轮的前端都转向内侧(正前束)时，车辆试图按车身倾斜的相反方向行驶，结果是保持了直线的稳定性 。

## Slide 19
1.1.6前束
3. 故障
如果正前束过大，侧滑力会使轮胎不均匀磨损，如果负前束过大，则难以保证直线稳定性。如果前束过小或为零，不能消除车轮外倾和保持直线行驶稳定性。合适的前束和车轮外倾的匹配，兼顾到直线行驶的稳定性、轮胎的磨损和侧滑的影响。前束不当会导致转向沉重、转向不灵敏、轮胎异常磨损、侧滑、跑偏、摆振等故障 。
一般前束值在0～12mm之间为正常，现在趋向于±1～5mm，具体视车型而定 ，卡罗拉轿车前轮前束2±2mm，后轮前束1.1±3mm。总前束值等于两个车轮的前束值之和。

## Slide 20
1.1.7四轮定位的故障分析
1
  1.1.8四轮定位的检测
2
实践技能
04
1.1.9四轮定位的调整
3

## Slide 21
1.1.7四轮定位的故障分析
1. 故障分析
四轮定位失准不仅会引起转向沉重，增加驾驶者的劳动强度，汽车的行驶也不稳定，不能保持直线行驶，车轮失去自动回正作用，还会造成汽车操纵失灵，有导致事故的危险。同时加剧转向机构和转向轮胎的磨损，使燃油消耗量增加，动力性能下降等 。

## Slide 22
1.1.7四轮定位的故障分析
2. 故障原因分析

## Slide 23
1.1.8四轮定位的检测
1. 资讯准备：查资料，搜集信息
（1）了解熟悉四轮定位仪说明，举升机操作说明，安全操作注意事项。
（2）检索车型技术手册，定位数据标准，调整部位和方法。
（3）咨询客户，了解车辆使用情况、车辆故障情况。

## Slide 24
1.1.8四轮定位的检测
2. 何时需要做车轮定位
定期检测、视情修理
（1）磨合后：新车驾驶3个月后或达三千公里时，应做四轮定位。
（2）保养时：每行驶半年或1万公里时，应做四轮定位。
（3）年检时：汽车在年检时，应做四轮定位。
（4）换件后：更换或调整轮胎、悬架减震系统、转向零部件后，应做四轮定位。
（5）故障后：方向盘不正、需紧握方向盘、转向沉重或无法自动回正、车辆发飘、车辆拉向单边、车辆跑偏、车身摇摆不定或有飘浮感、轮胎异常磨损、油耗增加、零件磨损加快等情况时，应做四轮定位。
（6）事故后：事故车维修后，应做四轮定位。

## Slide 25
1.1.8四轮定位的检测
3. 使用车轮定位仪检测四轮定位

## Slide 26
1.1.9四轮定位的调整
1. 四轮定位调整次序和原则
按照检测结果进行调整。一般先调后轮，后调前轮，后轮定位先调外倾角、后调前束，前轮定位先调主销后倾角、再调外倾角、最后调前束。
2. 四轮定位调整方法
（1）螺杆螺母调整法。如前轮前束。
（2）凸轮偏心调整法，如后轮前束，车轮外倾、主销后倾。
（3）加减垫片调整法，开槽支架调整法，球头销调整法，楔形块调整法和以及在减震器上部加工工艺孔检修法。如车轮外倾、主销后倾。

## Slide 27
1.1.9四轮定位的调整

## Slide 28
1.1.9四轮定位的调整
1. 从上控制臂调整的常用方法

## Slide 29
1.1.9四轮定位的调整
2. 从下控制臂调整的常用方法

## Slide 30
1.1.9四轮定位的调整
3. 从减振器顶部进行调整的常用方法

## Slide 31
1.1.9四轮定位的调整
4. 从减振器支架进行调整的常用方法

## Slide 32
1.1.9四轮定位的调整
5. 从支撑杆进行调整的常用方法

## Slide 33
1.1.9四轮定位的调整
6. 从横拉杆进行调整的常用方法

## Slide 34
1.1.9四轮定位的调整
7. 从偏心凸轮进行调整的常用方法

## Slide 35
05
情境分析
1. 故障现象
一辆2010款丰田卡罗拉轿车在行驶过程中经常向右侧跑偏，且右前轮轮胎外侧有明细磨损现象。

## Slide 36
2.故障诊断与排除
（1）试车确诊，发现向右侧明显跑偏，而且操纵方向盘时感觉沉重感。
（2）检查左右轮胎气压、各轮胎尺寸规格都正常，举升汽车仔细观察，发现右前轮的轮胎外侧有明显偏磨的迹象，左前轮外侧也有轻微磨损。
（3）然后进行两前轮左右轮胎换位，试车检查，发现汽车还是向右侧跑偏。
（4）检查转向系统各杆件、球头销、轴承和转向节，没有发现松动、变形现象，转向盘游动间隙也不大。
（5）检查左右减震器并没漏油，悬架的导向杆和转向系拉杆的运动也没有干涉、变形、松动现象，用手压车体，减震器反应也正常。

## Slide 37
2.故障诊断与排除
（6）检测汽车两侧的轴距，用盒尺检测两侧轴距均为2600mm，左右侧相等。
（7）检测四个车轮的车轮动平衡，发现两个前轮的动不平衡量偏大，原右前车轮动不平衡量为12g，原左前车轮动不平衡量5g，经过动平衡校正，继续试车，发现还是向右侧跑偏。
（8）检测四轮定位，发现两前轮前束值不相等，且都偏大。右前轮前束数值为5.6mm,左前轮前束值为4.2mm。
（9）仔细调整两前轮前束到标准值范围2.6mm，同时复检两前轮外倾角，都正常。
（10）再次试车，除去路面因素，汽车直线行驶时没有明显向右侧跑偏现象,且感觉方向的操纵性明显改善，汽车跑偏故障排除。

## Slide 38
3.故障原因分析
通过检测结果分析，判断左右侧前轮前束不相等是造成汽车跑偏的根本原因，并且因为前轮前束值过大还会引起车轮的异常偏磨，而车轮的偏磨又破坏了车轮的动平衡，从而导致跑偏的同时，还会引发轮胎的偏磨。

## Slide 39
06
学习小结
1 ．正确的车轮定位能保证汽车稳定的直线行驶、良好的转向性能和减少轮胎磨损，其组成有主销后倾、主销内倾、车轮外倾、前束等。
2．车轮定位参数不合适会导致转向沉重、行驶跑偏、方向盘不正、转向不灵敏、转向发抖、轮胎异常磨损，行驶发飘等故障，因此需要正确的进行车轮定位检测与调整。
3．车轮定位调整次序要按照检测结果进行调整，一般先调整后轮外倾角、后轮前束，然后调整前轮主销后倾角、前轮外倾角、前轮前束。
4．车轮定位调整方法有螺杆螺母调整法，如前轮前束；凸轮偏心轴调整法，如后轮前束，车轮外倾、主销后倾；加减垫片调整法、开槽支架调整法、转动球头销调整法、楔形块调整法和以及在减振器上部加工工艺孔检修法，如车轮外倾、主销后倾。

## Slide 40
课后作业
阅读学生手册拓展内容中以下内容：
转向角
转向前展
推进角
包容角

## Slide 41
本任务学习到此结束，谢谢！