## Slide 1
电工电子技术
●1.1电路的组成

## Slide 2
1.1电路的组成
本节任务
会建立简单电路模型
了解电路的基本组成及各部分的作用
理解理想元件与电路模型的意义

## Slide 3
电路的组成
19世纪30年代，英国著名物理学家法拉第发明了世界上第一台发电机，从此，世界迈进了一个新的时代——电气时代。

## Slide 4
电路 ——由实际元器件构成的电流的通路。
一、电路的组成
①电源：
电路中提供电能或信号的装置。如发电机、蓄电池等。
电路的组成
发电机
蓄电池
稳压电源

## Slide 5
②负载：
电路 ——由实际元器件构成的电流的通路。
一、电路的组成
在电路中接收电能的设备。如电动机、电灯等。
电路的组成
③中间环节：
电源和负载之间不可缺少的连接、控制和保护部件，如连接导线、开关设备、测量设备以及各种继电保护设备等。
变压器
接触器
保护装置

## Slide 6
电路可以实现电能的传输、分配和转换。
电力系统中：
电子技术中：
电路可以实现电信号的传递、存储和处理。
电路的主要功能

## Slide 7
三、
电源
负
载
实体电路
中间环节
与实体电路相对应、由理想元件构成的电路图，称为实体电路的电路模型。
电路模型
负载
电源
开关
连接导线
S
RL
+
U
–
I
US
+
_
R0
电路模型和电路元件

## Slide 8
白炽灯的电路模型可表示为：
实际电路器件品种繁多，其电磁特性较为复杂，采取模型化处理可获得有意义的分析效果。
如
i
R
R
L
消耗电能的电特性可用电阻元件表征
产生磁场的电特性可用电感元件表征
由于白炽灯中耗能的因素大大于产生磁场的因素，因此L 可以忽略。
理想电路元件是实际电路器件的理想化和近似，其电特性单一、确切，可进行定性、定量的分析和计算。
白炽灯电路
电路模型和电路元件