## Slide 1
电工电子技术
●1.2电路基本物理量

## Slide 2
1.2电路基本物理量
本节任务
能够运用电路基本物理量对电路进行分析和计算
理解电路基本物理量概念
掌握电路基本物理量的在电路中的应用

## Slide 3
一、电流
定义：电荷的定向运动形成电流。
大小：单位时间内通过导体任意横截面的电荷量。
单位：在国际单位制中，电流的单位是安培（A），简称安，实用中还有千安（kA）、微安（mA）和毫安（µA）

## Slide 4
实际方向：正电荷的运动方向。
参考方向：计算分析前，任意选定某一方向。
若电流的实际方向与参考方向一致，电流为正值（I>0）；若两者相反，电流为负值（I<0） 。
一、电流

## Slide 5
定义：在电路中，电场力将单位正电荷从a点移动到b点所做的功，定义为a、b两点之间的电压。记作 。
单位：伏特（V）、千伏（kV）、毫伏（mV）、 微伏（µV）
二、电压

## Slide 6
实际方向：电场力移动正电荷的方向，即高电位指向低电位。
参考方向：任意假设电位降低的方向。
电压的方向用箭头、“＋”“－”极性或者双下标表示。
二、电压

## Slide 7
定义：电场力将单位正电荷从给定点移动到参考点（又称零电位点或接地点）所做的功。即电路中任一点相对于参考点的电压。如图所示，若Vo = 0，则
VA = UAO , VB = UBO
单位：伏特（V）
电路中某两点的电压就是该两点电位之差，即
UAB = VA－VB
三、电位
A
O
B

## Slide 8
在电源外部，电场力把正电荷由高电位移动到低电位做了功。在电源内部，也必有一种力把正电荷由低电位移动到高电位，我们把这种力叫做电源力。
电压是衡量电场力做功能力大小的物理量，而电动势是衡量电源力做功能力大小的物理量。
四、电动势
定义：电源力把单位正电荷从电源负极移到正报所做的功，用符号E表示。
单位：伏特（V）
方向：从电源负极指向电源正极，或者由低电位指向高电位。

## Slide 9
定义：导体两端电压为U，通过导体横截面积的电荷量为Q，t时间里电场力将正电荷从A移动到B所作的功，用字母W表示。
单位：国际单位制中，电能的单位是焦耳（J）, 简称焦。
式中W、U、I、t 的单位分别用J、V、A、s。
五、电能
W = QU = U I t

## Slide 10
电能的另一个常用单位是千瓦时（kW·h），即通常所说的1度电，它和焦耳（J）的换算关系为
五、电能

## Slide 11
定义：电功率是指电路各部分在单位时间内产生或消耗的能量，简称为功率，
用大写字母P表示。
单位：国际单位制中，功率P 的单位是瓦特（W），简称瓦。
在直流电路中，元件的功率为
对于纯电阻电路，上式可写为
六、电功率

## Slide 12
思考
1.额定值分别为110V、40W和110V、60W的两只白炽灯能否串联接入220V电源上，为什么？
2.一个生产车间有100W、220V的电烙铁50把，每天使用8小时，问一个月耗电多少度？按30天计算。