## Slide 1
电工电子技术
●1.3电路的三种状态
及电气设备的额定值

## Slide 2
1.3电路的三种状态和电气设备的额定值
本节任务
理解电器设备的额定值
理解电路的工作状态
会判断电气设备工作状态

## Slide 3
一、电路的工作状态
思考：灯泡为什么会发光？
灯泡是否发光显示了所处电路的工作状态。
当开关接通时，灯泡发光，表明电路处于导通状态；
当开关断开或电线断裂、接头松脱时，灯泡不发光，表明电路处于断开状态。

## Slide 4
一、电路的工作状态
当开关S闭合后电源与负载接成闭合回路，电源处于有载工作状态，电路中有电流流过。
有载工作状态
电流
负载电压
（电源两端输出电压）
I ==
U=US-RSI

## Slide 5
一、电路的工作状态
当电源两端被电阻接近零的导线短接时，电路处于短路状态。
短路状态
短路时往往会造成严重后果，如导致电源因发热过甚而损坏，或因电流过大而引起电气设备的机械损伤，因而要绝对避免电源被短路。
电源输出电压
（即负载两端电压）
短路电流
I =

## Slide 6
一、电路的工作状态
开关S断开或电路中某处断开，被切断的电路中没有电流流过，开路又叫断路。
开路（断路）状态
电流
电源端电压（开路电压）
负载上电压
电源输出功率

## Slide 7
【例】某电池组的电动势E=24V，内阻 =0.1Ω，正常使用时的负载电阻为 =1.9Ω，求额定工作电流 及当负载电阻被短路时的电流 。
解：

## Slide 8
二、电气设备的额定值
额定工作状态
任何电气设备在使用时，若电流过大，温升过高就会导致绝缘的损坏，甚至烧坏设备或元器件。
为了保证正常工作，制造厂对产品的电压、电流和功率都规定其使用限额，称为额定值，通常标在产品的名牌或说明书上，以此作为使用依据。
电源设备的额定值一般包括
额定电压UN
额定电流IN
额定容量SN

## Slide 9
二、电气设备的额定值
超载、满载、轻载
各参量 = 其额定值 ——满载
各参量 < 其额定值 ——轻载
各参量 > 其额定值 ——过载
电气设备的使用是最经济合理和安全可靠的，不仅能充分发挥设备的作用，而且能够保证电气设备的设计寿命。
由于温度升高需要一定时间，因此电气设备短时过载不会立即损坏。但过载时间较长，就会大大缩短电气设备的使用寿命，甚至会使电气设备损坏。
在严重的欠载下，电气设备就不能正常合理地工作或者不能充分发挥其工作能力。过载和严重欠载都是在实际工作中应避免的。

## Slide 10
短路致使电流过大，可能导致电源因发热过甚而损坏，或引起电气设备的机械损伤。
在实际工作中，应经常检查电气设备和线路的绝缘情况，以防止发生电压源短路事故。
此外，还应在电路中接入熔断器等保护装置，以便在发生短路事故时能及时切断电路，达到保护电源及电路元器件的目的。
短路会产生什么后果？实际生产和生活中是如何防止短路的？
想一想