## Slide 1
电工电子技术
●1.3万用表的使用方法

## Slide 2
1.3万用表的使用方法
本节任务
掌握万用表的使用方法
理解万用表的基本结构与功能
会用万用表进行常规项目测量

## Slide 3
任务导入
电工仪表按用途分有电流表、电压表、电度表和万用表等。相比机械式万用表，数字万用表的测量精度更高（一般可以达到微安级别），因为是数字显示所以读取更方便，功能更加全面，所以数字万用表在生产、生活中有着广泛的应用。

## Slide 4
数字万用表的使用
VC890D数字万用表就是其中较为常用的一种。
万用表的外观部分由显示器、量程旋钮、表笔插孔三部分组成。如图中所示，可以进行电压、电流、电阻、二极管、三极管等相关检测。
VC890数字万用表
测量步骤：一接线、二调档、选量程、再测量，后读数

## Slide 5
测量工具：万用表电流档
直流“A--”，交流“A~”
测量方法：
（1）指针式电流表应进行机械调零。
（2）使用指针式直流电流表测量电流时，除了使电流表与被测支路串联外，还要使电流从“+”端流入，“－”端流出。
（3）若不知被测电流的大致数值，可先从最大量程测试然后逐渐减小至合适量程。
（4）测电流时，所选择的量程应使电流表的指针指在刻度标尺的后1/3段。
（5）常用数字万用表电流档测量电流。表笔可任意串接到被测电路中，测量结果有正负之分：正值说明红表笔流进、黑表笔流出，负值正好相反。
（a）读数为正值
（b） 读数为负值
电流的测量

## Slide 6
测量工具：万用表电压档 （直流“V--”，交流“V~”）
测量方法：
（1）指针式电压表应先进行机械调零。
（2）使用指针式直流电压表时，除了使电压表与被测支路并联外，还要使电压表的“+”极与被测电路的高电位端相连，“-”极与被测电路的低电位端相连。
（3）若不知被测电压的大致数值，可先从最大量程测试然后逐渐减小至合适量程。转换量程时，必须先切断电源再换量程。
（4）测电压时，所选择的量程应使电压表的指针指在刻度标尺的后1/3段。
（5）交流电压表使用时不分“+”、“－”极，其指示值是交流电压的有效值。
（6）常用数字万用表（电压挡）测量电压。表笔可任意并接到被测电路中，测量结果有正负之分：正值说明红表笔为高电位、黑表笔为低电位，负值正好相反。
（a）读数为正值
电压的测量
（b） 读数为负值

## Slide 7
测量工具：万用表直流电压档
测量方法：
（1）测量电位前必须先选定参考点；
（2）将万用表的黑表棒固定在参考点；
（3）移动红表棒测量电路中其它点与参考点间的电压，该电压即为非参考点的电位。
电位的测量

## Slide 8
（1）电池必须连接在电池夹上，同时正确放置在电池盒内。
（2）在表笔连接在电路之前，档位开关必须在正确位置。
（3）在表笔连接在电路之前，必须确定表笔插在正确的端口。
（4）在改变档位开关前，从电路上拿走其中一根表笔，不能带电操作。
（5）要求仪表使用环境满足温度在0－50、湿度小于80％。避免阳光直射仪表或潮湿储藏。
（6）注意每个档位和端口的最高电压，防止电压过高损坏仪表。
（7）测量结束时，开关打到OFF。如果长期不用仪表，拿走电池。
使用注意事项

## Slide 9
电池的更换：如果LCD上出现“ - + ”，表示需要更换电池。旋开机壳后面的两颗螺钉，拿走旧的电池，更换新的。
保险丝的更换：旋开机壳后面的两颗螺钉，拿走旧的保险丝，更换相同规格的新保险丝。
日常保养
电池仓
保险