## Slide 1
电工电子技术
●1.5 电阻、电容、电感
元器件特性

## Slide 2
1.5 电阻、电容、电感
元器件特性
本节任务
理解电器设备的额定值
理解电阻、电容、电感元件上的u-i关系
会判断电气设备工作状态

## Slide 3
电阻
导体对电流所呈现出的阻碍作用。不仅金属导体有电阻，其他物体也有电阻。
导体电阻是由它本身的物理条件决定的。
电阻定律：在保持温度不变的条件下，导体的电阻跟导体的长度成正比，跟导体的横截面积成反比，并与导体的材料性质有关。
R = 
式中： －导体的电阻率。
它与导体的几何形状无关，而与导体材料的性质和导体所处的条件有关（如温度）。
单位：R－欧姆（Ω）；l－米（m）；S－平方米（m2）；－欧米（m）。

## Slide 4
电阻
电阻率的大小反映材料导电性能的好坏，电阻率愈大，导电性能愈差。
导体： ＜ 10-6 m
绝缘体： ＞ 107 m
半导体：10-6 m ＜  ＜ 107 m
思考：有人说欧姆定律写成u=-Ri, 说明此时的电阻是负的。这种说法对吗?

## Slide 5
电容
电容器由两块金属极板间隔以不同的介质（如云母、绝缘纸、电解质等）所组成。加上电源后，极板上分别聚集起等量异号的电荷，在介质中建立起电场，并储存有电场能量。电源移去后，电荷可以继续聚集在极板上，电场继续存在。
电容器是一种能够储存电场能量的实际电路元件
1.电容元件

## Slide 6
电容
线性电容元件是一个理想无源二端元件，C为电容元件的电容，u为两端变化的电压，i为两端变化的电流，即交流电压电流的瞬时值。
电容的SI单位为法［拉］, 符号为F; 1F=1C／V。常采用微法（μF）和皮法（pF）作为其单位。

## Slide 7
电容
2.电容元件的u—i关系
根据电流的定义，
dt
dq
i
=
及 q=Cu
即：任何时刻，线性电容元件中的电流与该时刻电压的变化率成正比。
关联参考方向下
在直流电路中，电容上即使有电压，但i=0，相当于开路，电容元件有隔断直流（简称隔直）的作用。
当元件上电压发生剧变时，电流很大；当电压不随时间变化时，则电流为零，这时电容元件相当于开路。

## Slide 8
讨论：
（1）当du/dt>0时，即dq/dt>0，i>0，说明电容极板上电荷量增加，电容器充电。
（2）当du/dt=0时， 即dq/dt=0，i=0，说明电容两端电压不变时电流为零，即电容在直流稳态电路中相当于开路, 故电容有隔直流的作用。
（3）当du/dt<0时，即dq/dt<0，i<0，说明电容极板上电荷量减少，电容器放电。
若电容上电压u与电流i为非关联参考方向，则
电容

## Slide 9: 3.电容元件的储能
在电压和电流关联的参考方向下, 电容元件吸收的功率为
电容元件吸收的电能为
电容

## Slide 10: 若选取t0为电压等于零的时刻, 即u(t0)=０
从时间t1到t2, 电容元件吸收的能量为
电容

## Slide 11
充电时，∣u(t2)∣＞∣u(t1)∣，WC(t2)＞WC(t1)，电容吸收能量；
放电时，∣u(t2)∣＜∣u(t1)∣，WC(t2) ＜WC(t1)， 电容释放电场能量。
若元件原先没有充电，那么它在充电时吸收的并储存起来的能量一定又会在放电完毕时完全释放，它并不消耗能量。所以，电容元件是一种储能元件。同时，它不会释放出多于它所吸收或储存的能量，因此它也是一种无源元件。
电容

## Slide 12
电感
由导线绕制而成的线圈或把导线绕在铁芯或磁芯上就构成一个常用的电感器。线圈中通以电流i，就会在线圈内部产生磁场，产生磁通 。若磁通 与线圈匝都交链。
与 都是由线圈本身的电流产生的，叫做自感磁通和自感磁通链。

## Slide 13
电感
在任何时刻线性电感元件的自感磁通链 与元件中的电流iL
有以下关系
L 称为自感系数或电感。线圈匝数越多，电感越
大；线圈单位电流中产生的磁通越大，电感也越大。
SI单位制中，磁通和磁通链的单位是韦伯(Wb),自感的单位是亨利［H］, 简称亨。常采用毫法（mH）和微法（μH）作为其单位。

## Slide 14
电感
电压和电流的关联参考方向下，则电压的参考方向与磁通链的参考方向间为右螺旋关系，根据楞次定律，感应电压
任何时刻，线性电感元件上的电压与该时刻电流的变化率成正比。电流变化快，感应电压高；电流变化慢，感应电压低。
当电流不随时间变化时，则感应电压为零，这时电感元件相当于短接线，所以对于直流电电感相当于导线。所以，直流电路中，电感元件相当于短路。

## Slide 15
电感
在电压和电流的关联参考方向下，线性电感元件吸收的功率为
从t0到t时间内, 电感元件吸收的电能为

## Slide 16
电感
讨论:
当电流︱i︱增加时，WL(t2)＞WL(t1), WL＞0,元件吸收能量，并完全转换成磁场能量；当电流︱i︱减 小时，WL(t2)＜WL(t1),WL＜0, 元件释放磁场能量。
可见，电感元件并不是把吸收的能量消耗掉，而是以磁场能量的形式储存在磁场中。所以，电感元件是一种储能元件。同时，它不会释放出多于它所吸收或储存的能量，因此它也是一种无源元件。