## Slide 1
电工电子技术
●1.6直流电路分析

## Slide 2
1.6直流电路分析
本节任务
熟练掌握简单电阻电路的计算方法
掌握欧姆定律的内容
会分析复杂直流电路，具有一定的实验操作技能

## Slide 3
一、欧姆定律
（1）内电路：电源本身的电流通路。
（2）内阻：内电路的电阻。如图中Ro
（3）外电路：电源以外的电流通路。
（4）全电路：内电路和外电路总称。
图示：全电路
欧姆定律是电路的基本定理之一，它反映了电流、电压和电阻三者间的关系。
在同一电路中，通过某一导体的电流跟这段导体两端的电压成正比，跟这段导体的电阻成反比。
格奥尔格·西蒙·欧姆
1789年3月16日－1854年7月6日

## Slide 4
(1) 对于外电路，在电路电压一定的情况下，电路电阻越大，电路中电流就越小。
１) 当U、I 的参考方向一致时， 欧姆定律可表示为：U=IR 。
２) 当 U、I 的参考方向相反时欧姆定律可表示为：U=-IR。
（a） （b）
(2) 对于全电路，电源内阻越小，可以更多地向外电路提供电流（电能）。
（c）
一、欧姆定律

## Slide 5
二、负载的串联
串联：两个或两个以上电阻顺序相联，且通过同一电流。
图（a）为两个电阻串联的电路，图（b）是它的等效电路。
（a） （b）

## Slide 6
①电路中流经各负载电阻的电流 I 相同。
②各负载电阻两端电压分别为：U1 = R1 I ，U2 = R2 I ，U3 = R3 I
可以看出，串联电路中各电阻两端的电压与各个电阻的阻值成正比，电阻越大，分配的电压越大，电阻越小，分配的电压越小。
（3）电源总电压等于各负载电阻两端电压之和 U = U1 + U2 + U3
（4）串联后的等效电阻为 R = R1 + R2 + R3
串联电路的特点
二、负载的串联

## Slide 7
三、负载的并联
并联：两个或两个以上电阻连接在电路的两个公共节点之间，承受同一电压。
图（a）为两个电阻并联的电路，图（b）是它的等效电路。
（a） （b）

## Slide 8
(1)电路中各负载端电压U与电源电压相同。
(2)各负载电阻两端电压分别为：
， ，
(3)电源发出的总电流等于各负载电流之和: I = I1 + I2 + I3
(4)通常电阻并联后的等效电阻可以记作R=R1//R2//R3，根据分析可得出
并联电路的特点
三、负载的并联