## Slide 1
电工电子技术
●7.1共射放大器电路

## Slide 2
7.1共射放大器电路
本节任务
掌握共射放大电路静态工作点分析和计算
了解共射放大电路的概念、构成和工作原理
掌握共射放大电路动态分析

## Slide 3
一、共射放大电路构成及各元件作用
VBB、Rb：使UBE＞ Uon，且有合适的IB。
VCC：使UCE≥UBE，同时作为负载的能源。
共射
动态信号作用时：
输入电压ui为零时，晶体管各极的电流、b-e间的电压、管压降称为静态工作点Q，记作IBQ、 ICQ（IEQ）、 UBEQ、 UCEQ。
Rc：将ΔiC转换成ΔuCE(uo) 。

## Slide 4
信号输入回路Ui→C1→b-e→地
信号输出回路Uo→C2→c-e→地
Rb：基极偏置电阻，为基极输入提供合适的偏流；
RC：集电极负载电阻，是将IC的变化转化为电压的变化提供给负载；
C1、C2：隔直流，通交流。
一、共射放大电路构成及各元件作用

## Slide 5
静态：放大电路无信号输入（ui = 0）时的工作状态。
静态分析：确定放大电路的静态值。
二、静态工作点分析
(静态工作点Q：IB、IC、UCE)。
分析方法：估算法。
分析对象：各极电压、电流的直流分量。
所用电路：放大电路的直流通路。
设置 Q 点的目的：
(1) 使放大电路的放大信号不失真；
(2) 使放大电路工作在较佳的工作状态,静态是动态的基础。

## Slide 6
二、静态工作点分析
用放大电路直流通路确定静态值
1. 由直流通路估算IB
根据电流放大作用
2. 由直流通路估算UCE、IC
当UBE<< UCC时
UCC = IB RB+ UBE
由KVL UCC = IC RC+ UCE，
所以，UCE = UCC – IC RC。

## Slide 7
二、静态工作点分析
例1：用估算法计算静态工作点。
解：

## Slide 8
二、静态工作点分析
例2：用估算法计算图示电路的静态工作点。
由例1、例2可知，当电路不同时，计算静态值的公式也不同。
解：由KVL可得出
由KVL可得

## Slide 9
三、动态分析
晶体管的微变等效电路
晶体管 微变等效电路
晶体管的B、E之间可用 rbe等效代替。
晶体管的C、E之间可用一受控电流源 ic= ib等效代替。

## Slide 10
三、动态分析
放大电路的微变等效电路
放大电路 交流通路 微变等效电路

## Slide 11
三、动态分析
电压放大倍数
电流放大倍数
输入电阻
输出电阻
电压放大倍数
ro = RC

## Slide 12
思考
为什么放大的对象是动态信号，却要晶体管在信号为零时有合适的直流电流和极间电压？

## Slide 13
电工电子技术
●7.2共集放大电路

## Slide 14
7.2共集放大电路
本节任务
掌握共集放大电路静态分析方法
了解共集放大电路的工作原理和特点
掌握共集放大电路动态分析方法

## Slide 15
一、共集放大电路的结构和工作原理
共集电极放大电路 共集电极放大电路的等效电路
信号从基极输入，发射极输出。输入电阻高，输出电阻低，电压放大倍数接近于1，输出电压能够在较大范围内跟随输入电压作线性变化，输入、输出信号同相。

## Slide 16
二、基本共集放大电路静态分析

## Slide 17
三、基本共集放大电路动态分析
1、电压放大倍数
故称之为射极跟随器
Uo＜ Ui

## Slide 18
三、基本共集放大电路动态分析
2、输入电阻的分析
Ri与负载有关！
RL
带负载电阻后
从基极看Re，被增大到（1+β）倍

## Slide 19
三、基本共集放大电路动态分析
3、输出电阻的分析
Ro与信号源内阻有关！
特点：输入电阻大，输出电阻小；只放大电流，不放大电压；在一定条件下有电压跟随作用！
从射极看基极回路电阻，被减小到（1+β）倍

## Slide 20
思考

## Slide 21
电工电子技术
●7.3负反馈放大电路

## Slide 22
7.3负反馈放大电路
本节任务
掌握四种基本反馈组态的识别与分析方法
了解反馈的概念和分类
了解负反馈对放大电路性能的影响

## Slide 23
一、反馈的基本概念和分类
1. 什么是反馈
放大电路输出量的一部分或全部通过一定的方式引回到输入回路，影响输入，称为反馈。
要研究哪些问题？
怎样引回
是从输出电压还是输出电流引出反馈
多少
怎样引出
反馈放大电路可用方框图表示。
影响放大电路的输入电压还是输入电流

## Slide 24
一、反馈的基本概念和分类
2. 正反馈和负反馈
从反馈的结果来判断，凡反馈的结果使输出量的变化减小的为负反馈，否则为正反馈；
引入反馈后其变化是增大？还是减小？
引入反馈后其变化是增大？还是减小？
或者，凡反馈的结果使净输入量减小的为负反馈，否则为正反馈。

## Slide 25
一、反馈的基本概念和分类
3. 直流反馈和交流反馈
直流通路中存在的反馈称为直流反馈，交流通路中存在的反馈称为交流反馈。
引入交流负反馈
引入直流负反馈

## Slide 26
一、反馈的基本概念和分类
将输出电压的一部分或全部引回到输入回路来影响净输入量的为电压反馈，即
将输出电流的一部分或全部引回到输入回路来影响净输入量的为电流反馈，即
描述放大电路和反馈网络在输出端的连接方式，即反馈网络的取样对象。
4. 电压反馈和电流反馈

## Slide 27
一、反馈的基本概念和分类
5. 串联反馈和并联反馈
描述放大电路和反馈网络在输入端的连接方式，即输入量、反馈量、净输入量的叠加关系。
--串联负反馈
--并联负反馈
+
_
负反馈

## Slide 28
二、反馈组态的分析
1.四种反馈组态
电压串联负反馈 电流串联负反馈
电压并联负反馈 电流并联负反馈
闭环增益

## Slide 29
二、反馈组态的分析
2.反馈极性的判断─ 瞬时极性法
(4) 若反馈信号与输入信号加在同一输入端(或同一电极)上，
两者极性相反时，净输入电压减小, 为负反馈；反之，极性相同为正反馈。
(3) 若反馈信号与输入信号加在不同输入端(或两个电极)上，
两者极性相同时,净输入电压减小, 为负反馈;反之，极性相反为正反馈。
(1) 设定输入信号的极性(或称瞬时极性)。
以上分析法是从设定输入信号的瞬时极性开始的,因此，称瞬时极性法。

(2) 在这样的信号的作用下, 分析电路中各级输出电压和电流是增(用 表示)还是减(用 表示)。

## Slide 30
二、反馈组态的分析
3.负反馈的类型判断
(1)根据反馈所采样的信号不同,可以分为电压反馈和电流反馈。
如果反馈信号取自输出电压，叫电压反馈。如果反馈信号取自输出电流，叫电流反馈。
(2)根据反馈信号在输入端与输入信号比较形式的不同，可以分为串联反馈和并联反馈。
反馈信号与输入信号串联，即反馈信号与输入信号以电压形式作比较，称为串联反馈。
反馈信号与输入信号并联，即反馈信号与输入信号以电流形式作比较，称为并联反馈。

## Slide 31
三、交流负反馈对放大电路性能的影响
1、提高放大倍数的稳定性
在中频段，放大倍数、反馈系数等均为实数。
说明放大倍数减小到基本放大电路的 ，
放大倍数的稳定性是基本放大电路的 倍。

## Slide 32
三、交流负反馈对放大电路性能的影响
1. 对输入电阻的影响
引入串联负反馈时
对输入电阻的影响仅与反馈网络和基本放大电路在输入端的接法有关，即决定于是串联反馈还是并联反馈。

## Slide 33
三、交流负反馈对放大电路性能的影响
1. 对输入电阻的影响
引入并联负反馈时
串联负反馈增大输入电阻，并联负反馈减小输入电阻。

## Slide 34
三、交流负反馈对放大电路性能的影响
2、对输出电阻的影响
对输出电阻的影响仅与反馈网络和基本放大电路在输出端的接法有关，即决定于是电压反馈还是电流反馈。
引入电压负反馈时
引入电流负反馈时
电压负反馈稳定输出电压，使输出具有恒压特性，因而输出电阻减小。
电流负反馈稳定输出电流，使输出具有恒流特性，因而输出电阻增大。

## Slide 35
三、交流负反馈对放大电路性能的影响
3、拓展放大电路频带
4、减小非线性失真
非线性失真减小到基本放大电路的1/(1＋AF )

## Slide 36
思考
图示电路有无引入反馈？是直流反馈还是交流反馈？是正反馈还是负反馈？若为交流负反馈，其组态为哪种？
+
_
_
+
+
+
_
uF
引入了电流串联负反馈

## Slide 37
电工电子技术
●7.4集成运算放大器

## Slide 38
7.3集成运算放大器
本节任务
了解集成运放的主要参数和理想运算放大器工作特点
了解集成运放的组成
掌握几种理想运算放大器的分析方法

## Slide 39
一、集成运放的组成
两个
输入端
一个
输出端
1、集成运放电路的组成
集成运算放大电路，简称集成运放，是一个高性能的直接耦合多级放大电路。因首先用于信号的运算，故而得名。

## Slide 40
一、集成运放的组成
2、集成运放电路四个组成部分的作用
输入级：前置级，多采用差分放大电路。要求Ri大，Ad大， Ac小，输入端耐压高。
中间级：主放大级，多采用共射放大电路。要求有足够的放大能力。
输出级：功率级，多采用准互补输出级。要求Ro小，最大不失真输出电压尽可能大。
偏置电路：为各级放大电路设置合适的静态工作点。采用电流源电路。

## Slide 41
二、集成运放的主要参数和工作特点
主要参数
1. 最大输出电压 UOM
能使输出电压和输入电压保持不失真关系的最大输出电压。
2. 开环电压放大倍数 Auo
运放没有接反馈电路时的差模电压放大倍数。 Auo愈高，所构成的运算电路越稳定，运算精度也越高。
6. 最大共模输入电压 UICM
运放所能承受的共模输入电压最大值。超出此值，运放的共模抑制性能下降，甚至造成器件损坏。
愈小愈好
3. 输入失调电压 UIO
4. 输入失调电流 IIO
5. 输入偏置电流 IIB

## Slide 42
二、集成运放的主要参数和工作特点
(1) 开环电压放大倍数
(2) 差模输入电阻
(3) 开环输出电阻
(4) 共模抑制比
在分析运算放大器时，一般将它看成是理想的运算放大器。理想化的主要条件：

## Slide 43
二、集成运放的主要参数和工作特点
电压传输特性
由于Aod高达几十万倍，所以集成运放工作在线性区时的最大输入电压(u+– u–)的数值仅为几十～一百多微伏。
在线性区：
uO = Aod(u+– u–)
Aod是开环差模放大倍数。
(u+– u–)的数值大于一定值时，集成运放的输出不是＋UOM , 就是－UOM，即集成运放工作在非线性区。

## Slide 44
二、集成运放的主要参数和工作特点
理想运放工作在线性区的特点
因为 uO = Aod(u+– u– )
所以(1) 差模输入电压约等于 0 ,
即 u+= u– ,称“虚短”
(2) 输入电流约等于 0 ,
即 i+= i–  0 ,称“虚断”

## Slide 45
二、集成运放的主要参数和工作特点
理想运算放大器工作在饱和区的特点
(1) 输出只有两种可能, +UO(sat) 或–UO(sat)
(2) i+= i–  0,仍存在“虚断”现象
当 u+> u– 时， uO = + UO(sat)
u+< u– 时， uO = – UO(sat)
不存在 “虚短”现象

## Slide 46
三、理想运放的分析方法
1.反相比例运算
(1) 电路组成
以后如不加说明，输入、输出的另一端均为地()。
因虚断 i+= i– = 0
iF
i1
i–
i+
所以 i1  iF
因要求静态时u+、 u– 对地电阻相同，所以平衡电阻
R2 = R1 // RF
因虚短, 所以u–=u+= 0，
称反相输入端“虚地”— 反相输入的重要特点。

## Slide 47
三、理想运放的分析方法
2.同相比例运算
因虚断，所以u+ = uI
(1) 电路组成
(2) 电压放大倍数
因虚短，所以 u– = uI ，
反相输入端不“虚地”
因要求静态时u+、u对地电阻相同，所以平衡电阻
R2 = R1 // RF

## Slide 48
三、理想运放的分析方法
3.反相加法运算
iI2
iI1
iF
因虚短, u–= u+= 0
因虚断，i– = 0
所以 iI1+ iI2 = iF
当R11=R12=R1，则上式为
当R1 =RF时，则
平衡电阻：
R2= R11 // R12 // RF

## Slide 49
三、理想运放的分析方法
4.减法运算
由虚断可得：
由虚短可得
如 R1 = R2 = R3 = RF
R2 // R3 = R1 // RF

## Slide 50
三、理想运放的分析方法
5.积分运算
当电容CF的初始电压为 uC (t0) 时，则有

## Slide 51
思考
集成运放有哪些类型 ? 如何选择 ? 使用时应注意哪些问题 ?