## Slide 1
电工电子技术
●项目二 正弦交流电路安装与调试

## Slide 2
●2.1白炽灯、日光灯的安装与调试

## Slide 3
2.1白炽灯、日光灯的安装与调试
本节任务
掌握电容、电感等常用元件的交流特性;
掌握正弦交流电的表示方法;熟悉有关电气符号;
掌握单相交流电路的分析方法;
掌握三相正弦交流电的分析方法;
完成任务实施

## Slide 4
一、正弦交流电的特征及其表示方法
交流电定义：大小随时间按一定规律作周期性变化且在一个周期内平均值为零的电流（电压、电动势）称为交流电。
随时间按正弦规律变化的电流（电压、电动势）称为正弦电量，或称为正弦交流电（简称交流电）。
i =Im sin(ωt+φ)

## Slide 5
一、正弦交流电的特征及其表示方法
交流电的三要素：最大值、周期、初相位
(1) 最大值：正弦交流电在周期性变化过程中，出现的最大的瞬时值称为交流电的最大值。
(2) 周期: 所谓周期，就是交流电完成一个循环所需要的时间，用字母Ｔ表示，单位为秒。
（3）初相位: t =0时正弦量的相位，叫做正弦量的初相位，简称初相，用ψ表示。

## Slide 6
一、正弦交流电的特征及其表示方法
相位差：两个同频率正弦量相位分别为ωt+ψu，ωt+ψi
相位差=（ωt+ψu ）-（ωt+ψi）= ψu -ψi，即它们的初相位之差。
注意：只有两个同频率的正弦量才能比较相位差。
初相相等的两个正弦量,它们的相位差为零，称这样的两个正弦量叫做同相。同相的两个正弦量同时达到零值，同时达到最大值。
相位差为π的两个正弦量叫反相。
有效值：电气设备上的额定值都指的是交流电的有效值。交流电的有效值是根据它的热效应而定义的。

## Slide 7
二、单一参数正弦交流电路
1. 纯电阻电路
在交流电路中，凡是电阻起主要作用的负载如白炽灯、电烙铁、电炉、电阻器等，其电感很小可忽略不计，则可看成电阻组件，仅由电阻组件构成的交流电路称为纯电阻电路。
2. 纯电感电路
电感组件在交流电路中具有通低频阻高频的特性
3. 纯电容电路
电容组件在交流电路中具有隔直通交和通高频阻低频的特性

## Slide 8
三、RLC串联电路
对于RLC串联电路，流过电阻、电感、电容三组件的电流相同，因此可以绘制出电压、阻抗和功率三角形

## Slide 9
四、提高功率因数的意义和方法
意义：提高功率因数，也就是如何才能减少电源与负载之间能量的交换，又要使电感性负载能取得所需的无功功率。
方法：提高功率因数，常用的方法是与感性负载并联电容器

## Slide 10
五、三相电源的连接
星形连接：将三个末端接在一起，从始端引出三根导线
三角形连接：把三相电源的始端与末端顺次连成一个闭合回路，再从两两的连接点引出端线

## Slide 11
三相电路的负载由三部分组成，其中每一部分称为一相负载。若三相负载具有相同的参数，即ZA=ZB=ZC=Z，则为对称三相负载。否则，为不对称三相负载。
对称三相负载是不可分割的一个整体。无论三相负载对称与否，从电路的原理来看，它有星形（Y）和三角形（△）两种连接方法。
六、三相负载的连接

## Slide 12
1.三相电路的有功功率等于各相的有功功率之和
七、三相电路的功率
2.三相电路的无功功率等于各相负载无功功率之和
负载作星形连接时： Q=UU IU sinφU +UV IV sinφV +UW IW sinφW
负载作三角形连接时：Q=UUVIuv sinφuv+UVWIvw sinφvw +UWU Iwu sinφwu
在对称电路中： Q= ULI p sinφ

## Slide 13
任务实施
三相负载星形连接

## Slide 14
思考
总结三相四线制供电系统中中性线的作用

## Slide 15
●2.2照明电路装接

## Slide 16
1.照明电路的符号
一、照明电路的符号、原理图和接线图
(a) 空气开关；(b) 开关 ；(C) 照明灯；(d) 插座

## Slide 17
一、照明电路的符号、原理图和接线图
2.照明电路的原理图

## Slide 18
一、照明电路的符号、原理图和接线图
3.照明电路的接线图

## Slide 19
任务实施
常用照明电路的安装与调整

## Slide 20
总结与拓展
电路知识总结
正弦电路关键点解析，三相电路连接方法详解，理解并掌握基本概念。
宿舍用电安全
生活用电安全常识普及，结合实例讲解，提高日常用电安全意识。
电力工业发展
中国电力工业的辉煌成就，大国重器解析，电力在现代社会中的重要地位。
课后学习任务
完成相关习题巩固知识，预习新内容